# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年年红挤塑板生产建设项目

建设单位（盖章）：四川京成神州新型建筑材料有限公司

编制日期：              2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年年红挤塑板生产建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2207-510812-04-01-947562】FGQB-0215号 |
| 建设单位联系人 | 朱字爱 | 联系方式 | 17828185699 |
| 建设地点 | 四川省（自治区）广元市朝天区 / 乡七盘关国际石材城 |
| 地理坐标 | （东经106度2分54.875秒，北纬32度42分41.544秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2924泡沫塑料制造（指以合成树脂为主要原料，经发泡成型工艺加工制成内部具有微孔的塑料制品的生产活动） | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29中的“53、塑料制品业 292；其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 朝天区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2207-510812-04-01-947562】FGQB-0215号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 2.75 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无，本项目专项评价设置情况见下表。 专项评价的类别 设置原则 本项目设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目外排废水排放方式为间接排放 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界值的建设项目 本项目化学品储存量均低于临界量。 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 四川省人民政府《四川省人民政府关于设立四川广元朝天经济开发区的批复》（川府函[2015]260号）。 |
| 规划环境影响评价情况 | 四川省环境保护厅《关于四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函[2015]32号）； 2021年6月17日，《四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书专家论证意见》。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书规划符合性分析 项目租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房作为生产车间，该厂房位于四川广元朝天经济开发区石材城组团。 根据《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见《四川省环境保护厅关于四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函[2015]32号），广元朝天经济开发区园区规划面积4.2302km2，包括七盘关片区2.6640km2（分为石材城组团1.739km2、中子组团0.925km2）和大羊片区1.5662km2（分为大巴口组团0.6018km2、羊木组团0.9644km2）。整个园区主导产业为农副食品及食品加工、医药、医疗器械及相关配套产业、石材综合利用、新型建材、矿产资源转化等，其中： 七盘关片区：中子组团重点发展农副产品及食品加工、医药医疗器械及相关配套产业；石材城组团重点发展石材综合利用、新型建材、矿产资源转化等产业。 大羊片区：大巴口组团重点发展新型建材；羊木组团重点发展矿产资源转化等产业。 项目位于七盘关片区石材城组团，与园区规划符合性分析详见下表。 表1-1 项目与广元市朝天经济开发区规划符合性分析表 序号 项目 广元市朝天经济开发区 七盘关片区规划定位 本项目情况 符合性 1 产业规划 鼓励类：石材城组团鼓励发展石材加工项目； 允许类：与园区主导行业不相冲突、与园区产业布局规划不相禁忌的行业； 禁止类：化工、印染、皮革、化工、造纸、农药、电镀、磁砖等重污染项目，以及农副产品和食品加工、医药等外环境要求较高的项目。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产挤塑板，为建筑材料制造项目，属于园区允许类发展产业。 符合 2 入园项目清洁生产门槛 入区企业必须采用国内先进的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级以上水平（国内先进水平）。 项目生产工艺为国内先进生水平，能耗、物耗低、污染小，满足清洁生产要求。 符合 3 用地布局规划 七盘关片区包括中子组团和石材城组团，中子组团土地利用包括居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储物流用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地。其中，工业用地重点发展农副产品及食品加工、医药医疗器械及相关配套产品。 项目位于朝天区七盘关工业园石材城组团，用地性质为工业用地。项目建成后主要生产挤塑板，为建筑材料制造项目，用地符合园区布局规划。 符合 规划区总用地面积423.02公顷，其中工业用地241.45公顷（占57.07%）；居住用地52.12公顷（占12.3%）；公共管理与服务用地6.97公顷（占1.65%）；商业服务设施用地29.72公顷（占7.02%）；物流仓储用地32.83公顷（占7.76%）；道路与交通设施用地27.7公顷（占6.55%）；公共设施用地6.28公顷（占1.48%）；绿地与广场用地25.95公顷（占6.13%）。 根据园区规划图，项目用地为M2，属于二类工业用地。项目为建筑材料制造项目，为二类工业。 符合 4 污染物治理与排放规划 废水 废水由园区污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入潜溪河。要求进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相关行业标准。 项目无生产废水产生，生活污水通过园区现有预处理池处理后排入污水管网，由污水处理厂集中处理，达标排放。 符合 废气 对入园企业生产废气要求达标排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 本项目废气主要为生产过程中粉尘和有机废气，经处理后可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值排放和《四川省固定汚染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相应标准。 符合 固体废物 生活垃圾统一收集送环卫部门处置。工业固废由进入园区的企业自行处置，涉及危险废物时，企业按照国家有关规定进行安全处置，或送有资质的处置单位进行集中处置。入园按照“三化”的原则（资源化、无害化、减量化），加强固废的资源化综合利用。 本项目固废处理如下：生活垃圾：设置垃圾桶，统一收集后送环卫部门处置；边角料及废包装收集后由废品回收站回收处置。危险废物环评要求交由有资质单位处置。固废处置符合园区规划。 符合 由上表所知，项目为建筑材料制造项目，属于七盘关工业园石材城组团允许类行业。项目符合七盘关片区用地、产业规划，且项目污染物治理及排放符合园区规划要求，满足园区准入条件。因此本项目符合四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书规划要求。 2、项目与四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书规划符合性分析 根据《四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，广元朝天经济开发区园区规划形成“一轴两片”的总体功能结构，其中： 一轴：是指依托京昆高速、二专线、大羊快速路形成园区综合发展主轴，这条轴线既是联系经开区各功能组团的交通主轴，也是承载全区产业发展的产业主轴。 两片：是指七盘关片区、大羊片区。 园区规划面积4.2302km2，包括七盘关片区2.6640km2（分为石材城组团1.739km2、中子组团0.925km2）和大羊片区1.5662km2（分为大巴口组团0.6018km2、羊木组团0.9644km2）。 园区产业定位如下： 中子物流园：农副产品及食品加工、医药医疗器械及相关配套产业 国际石材城：石材综合利用开发产业 大巴口组团：新型建材 羊木园、羊木物流园：矿产资源转化 产业布局规划如下： 七盘关片区：重点发展农产品加工、建材（主要为石材综合利用）产业。中子组团鼓励发展农产品加工项目；石材城组团鼓励发展石材加工项目。 大羊片区：重点发展建材及配套产业（人工骨料、商砼、水泥管桩管件、预制件等其他下游产品项目）、劳动密集型轻污染产业等。 项目与园区后续规划优化调整符合性分析详见下表。 表1-2 项目与广元市朝天经济开发区规划符合性分析表 序号 项目 广元市朝天经济开发区 七盘关片区规划定位 本项目情况 符合性 1 产业结构优化调整建议 结合《广元市朝天区“十四五”工业发展规划》，本次跟踪评价优化主导产业发展方向如下： 农副产品及食品加工：重点发展核桃精深加工、食用菌精深加工、调味品加工、蔬菜精深加工、糕点加工、蚕桑加工、粮油加工、肉制品加工等。 石材综合利用：主要发展以石板材、异型石材、人造石等为主的石材加工，建成集石材加工示范基地、石材研发中心、仓储物流中心、石材会展中心、石材进出口批发中心和石材机械商贸配套为一体的石材城。 新型建材及其配套产业：重点发展水泥制品、装配式部品部件、防水材料、节能门窗、塑料管材、玻璃深加工、新型墙材、建筑铝合金、工业铝合金等。 针对《广元市朝天区“十四五”工业发展规划》提到的将在大羊片区（羊木组团、大巴口组团）发展塑品制造产业，将在中子组团发展生物医药产业以及将在羊木组团发展新基建配套制造业，规划修编前过渡期，以上产业可作为允许类，在项目环评阶段充分论证可行后方可入驻。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产挤塑板，为建筑材料制造项目，属于园区允许发展产业。 符合 跟踪评价建议： （1）进一步提高现有涉重企业（广元海创环保科技有限责任公司）污染物治理水平。涉重废水须“分类收集、分质处理”，重点污染物铅、汞、镉、铬、砷要求实现废水“零排放”，其余第一类污染物车间或车间处理设施排放口达标且符合园区污水处理厂进水水质要求，总量控制指标有来源。 （2）加强企业有机废气末端治理工作，严格执行《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）相关要求，VOCs的处理效率不低于相应行业标准。对涉VOCs新建项目进行严格把关，要求各类涉VOCs的建设项目在设计、建设中使用国内一流的清洁生产和密闭化工艺。推广环境友好型原辅材料使用，鼓励挥发性有机物重点企业优先采用具有环境标志的原辅材料。实施原料替代工程。 （3）后续新引入企业应符合园区的准入要求，鼓励与园区主导产业相容且污染物排放量较小的企业入园。 （1）项目无生产废水产生，生活污水通过预处理池处理（生活污水依托园区化粪池处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂集中处理，达标排放。 （2）本项目废气主要为生产过程中粉尘和有机废气，经处理后可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值排放和《四川省固定汚染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相应标准。 符合 2 空间管控优化调整建议 考虑到中子场镇夹在石材城组团、中子组团之间，且位于石材城组团下风向，羊木场镇、大巴口安置区分别临近羊木组团、大巴口组团且位于下风向的情况。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，距项目厂界最近住户距厂界边界距离约195m，位于园区北侧。 根据园区规划图，项目不靠近规划生活区。 项目生产工艺为国内先进生产水平，能耗、物耗低、污染小，满足清洁生产要求。 符合 跟踪评价建议： （1）结合朝天区国土空间总体规划，协调城镇与工业发展方向，强化生活空间和生产空间边界控制。 （2）规划区内新、改、扩建涉无组织排放的企业事业单位与园区内外环境敏感保护目标（含居民区、学校、医院、养老院等）之间，通过利用道路、天然水体或者绿化带等形式，设置合理的环境防护距离。 （3）优化企业布局，靠近生活区一侧宜布置低噪声、废气排放较小、无异味的轻污染企业；现有靠近生活区的企业应加强大气、噪声、环境风险等管控措施，避免对周边生活产生不良环境影响。 符合 3 区域给水方案的优化调整建议 目前朝天区区域供水规划仍在编制中，待规划完成后，规划区供水规划方案将与上位规划保持一致。过渡期可保留现有供水体系。并根据规划发展需要，适时扩建，以满足区域用水需求。 考虑到羊木新水厂饮用水源二级保护区涉及到大巴口组团工业用地，取水口设置不合理，建议对羊木新水厂取水口重新择址建设。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，目前园区给水管网已建设完成，租用厂房内有园区给水管网接口 符合 4 区域排放方案优化调整建议 （1）考虑到羊木组团现已形成2个污水处理厂，且分别处理组团内工业废水、组团内生活区以及羊木场镇生活废水，排水分区以羊木河为界，排水口分别设置在两岸。若按照原规划环评建议合并为一座污水处理厂，则要建设跨河污水管网，工程量较大且增加了管网破损污水直接入河的环境风险。因此建议不再采纳原规划环评合并污水处理厂的建议，仍保留现有2座污水处理厂。 （2）加快中子组团C区污水处理厂建设进度，确保环保设施建设先行。 （3）考虑到中子组团下游涉及宣河乡场镇供水站（潜溪河河滩地深井取水）取水口和朝天区城区备用饮用水源取水口（取用潜溪河地表水），且目前尚未取缔，水环境较为敏感。而中子组团A区污水处理站处理规模较小，且执行排放标准较低（《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标），建议C区污水处理厂建成后，关停A区污水处理站，A区废水进入C区污水处理厂一并处理，C区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标。 （4）根据后续规划实施需要，对现有污水处理厂适时扩能，以满足规划实施的污水处理需求。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，石材城组团已建成污水处理厂1座，设计处理规模1000m3/d，目前实际处理量约为250m3/d，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入潜溪河。 符合 5 能源结构优化调整建议 规划区后续发展能源结构仍以天然气、电等清洁能源为主，后续禁止新引入使用高污染燃料的企业或项目，鼓励新建燃气锅炉采用低氮燃烧技术 项目不涉及锅炉，使用电做能源。 符合 6 开发时序优化调整建议 考虑到羊木组团开发率极低，在后续项目引入时，可优先向羊木组团倾斜。本次跟踪评价建议：规划未实施部分的建设时序优先安排基础设施建设，包括路网、管网建设，体现环保先行。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产挤塑板，为建筑材料制造项目，属于园区允许发展产业。 符合 7 修编前过渡期后续发展生态环境准入清单 一、鼓励类 （1）中子组团鼓励发展农产品加工项目（核桃精深加工、食用菌精深加工、调味品加工、蔬菜精深加工、糕点加工、蚕桑加工、粮油加工、肉制品加工等）；石材城组团鼓励发展石材加工项目，羊木组团、大巴口组团鼓励发展建材及其配套产业、劳动密集型轻污染工业，且满足《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》鼓励类的项目。 （2）区域主导产业或重要项目的上下游企业，或有利于区域实现循环经济和可持续发展的项目，若与规划区主业发展不形成交叉影响，鼓励其发展。 （3）优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。 二、禁止类 （1）总体原则要求 1）禁止引入列入产业结构调整指导目录禁止类的项目，不符合国家行业准入条件的项目。 2）禁止引入不符合国家或地方环保法律法规及污染防治要求的项目。 3）禁止引入不符合《中华人民共和国长江保护法》、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求的项目。 4）禁止引入“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）产业。 5）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 6）与区域生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （2）产业要求 按照原规划环评及审查意见（川环建函[2015]32号）要求执行，具体如下： 1）中子组团禁止发展建材、化工、印染、皮革、造纸、农药、电镀等重污染项目。 2）石材城组团禁止发展化工、印染、皮革、造纸、农药、电镀、磁砖等重污染项目，以及农副产品和食品加工、医药等对外环境要求较高的项目。 3）羊木组团、大巴口组团禁止发展矿产洗选、冶炼、化工、印染、皮革、化学制浆造纸、电镀等项目，以及农副产品和食品加工、医药等对外环境要求较高的项目。 三、允许类 与园区主导产业不相冲突，与园区产业布局规划不相禁忌的项目。 规划提出的规划区发展的主导产业，引导规划区向可持续的方向良性发展的原则，有利于形成产业的集聚效应，有利于污染物排放的控制，有利于环保设施的正常运行，有利于环境管理。但对于不属于区域主导产业的拟入驻企业，若与规划行业有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在具体项目环评中经分析与周边规划用地性质不相冲突，不会影响规划区规划的实施，建议对该类企业从规划角度不作更多的限制。 允许类 与园区主导产业不相冲突，与园区产业布局规划不相禁忌的项目。 需要说明的是：规划提出的规划区发展的主导产业，引导规划区向可持续的方向良性发展的原则，有利于形成产业的集聚效应，有利于污染物排放的控制，有利于环保设施的正常运行，有利于环境管理。但对于不属于区域主导产业的拟入驻企业，若与规划行业有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在具体项目环评中经分析与周边规划用地性质不相冲突，不会影响规划区规划的实施，建议对该类企业从规划角度不作更多的限制。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产挤塑板，为建筑材料制造项目，属于园区允许发展产业。 符合 由上表所知，项目为建筑材料制造项目，属于七盘关工业园允许类行业。项目符合四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性 本项目为建成后主要生产挤塑板，为建筑材料制造项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中鼓励类、淘汰类和限制类项目，因此本项目视为允许类项目。 本项目已由广元市朝天区发展和改革局以“川投资备【2207-510812-04-01-947562】FGQB-0215号”进行备案。 因此，项目建设是符合国家现行产业政策的。 2、项目选址合理性分析 （1）选址合理性及外环境相容性 ①选址合理性 项目租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房作为生产车间，该厂房位于四川广元朝天经济开发区石材城组团。项目位于四川广元朝天经济开发区内，土地性质为工业用地，因此本项目用地符合规划。项目地理位置图见附图1。 项目所在地交通便利，原材料及产品运输方便。项目拟建场地内水、电、通信等主要公用设施均依托七盘关工业园内设施，目前均已建设完成，基础设施较齐全。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及其它需要特殊保护的敏感目标。 （2）外环境相容性 1）周边企业及敏感点 ①项目外环境关系 项目租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房作为生产车间。 根据现场勘查，项目所在国际石材城二期标准化厂房内目前共有3家石材加工企业，分别是东侧广元市联拓石业有限公司（石材加工）；西侧依次为广元市宝临石艺有限公司（石材加工）和广元市晟睿石业有限公司（石材加工）。 项目所在厂房南侧紧邻广元旭航构件制造有限公司（建筑辅材制造）；西南约180m为广元亿航环保科技有限公司（铝模制造）；东侧紧邻另外一栋国际石材城二期标准化厂房，厂房由西往东依次为广元市建东建材有限公司（石材加工）、四川千润石业有限公司（石材加工）、四川鑫美佳美石材有限公司（石材加工）、四川晟垲荃新型材料科技有限公司（建筑材料制造）、强龙建材有限责任公司（石材加工）；北侧为国际石材城员工宿舍；西侧175m为四川天信石业股份有限公司（建材加工）。 本项目厂界50m范围均在国际石材城园区内，均为石材和建材加工生产企业，无居民、医院、学校等环境敏感目标。项目厂界外500m范围内涉及三处散户居民，分别为项目厂界北侧224m处为1#散户居民，1户居民（约4人）；厂界西侧395m处为2#散户居民，约6户居民（约30人）；厂界南侧410m处为3#散户居民，约8户居民（约40人）。 ②项目对外环境的影响分析 本项目为建筑材料加工项目，项目营运期产生的污染物：经环评措施处理后，本项目运营期废气、废水能达标排放；固废有效的进行处理，加强管理，严格控制收集和临时暂存，不会造成二次污染；厂界外噪声可达标排放。污染物均可达标外排，不会对周边居民点、企业造成明显影响。 综上所述，项目营运期间产生的废气、废水、固废、噪声等经治理后能够实现达标排放，对周边外环境不会产生明显影响；周边无与本项目环境不相容企业及设施，无特殊环境敏感目标；项目与周围外环境相容。从环境保护角度而言，项目选址可行。 3、项目与大气污染防治相关规划及方案的符合性分析 项目与大气污染防治相关规划及方案的符合性见下表。 表1-3 与大气污染防治等相关规划符合性 大气污染 防治规划文件 规划要求 项目情况 符合性 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订） 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任 针对本项目产生的废气，环评要求建设单位采取相应措施进行治理，能够实现达标排放 符合 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求 本项目在生产过程中会产生废气，且委托专业单位编写本项目环境影响评价报告，经分析，本项目产生的废气经治理后外排的废气能够实现达标排放 符合 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口 针对本项目运营过程中产生的废气，环评要求建设单位针对不同的产污，分别设置相应的环保措施 符合 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号） 二、调整优化产业结构，推动转型升级 （五）加快淘汰落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2019年本（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨。 本项目为建筑材料制造项目，属于允许类项目，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《产业结构调整指导目录》（2019年本）中需要淘汰的重点落后行业。 符合 四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发[2019]4 号） 广元全域不属于四川省大气污染防治重点区域 项目位于广元市朝阳区 符合 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案》（2018-2020年）川环发[2018]44号 加快实施工业源VOCs污染防治：加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放，依法依规设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况。 项目粉尘通过布袋除尘器处理后，经15m排气筒外排；有机废气通过两级活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒外排。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严控制新增污染物排放量。重点地区要限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目粉尘通过布袋除尘器处理后，经15m排气筒外排；有机废气通过两级活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒外排。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019 废气收集系统要求： 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对有机废气废气进行分类收集。 废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统在负压下运行。 项目粉尘通过布袋除尘器处理后，经15m排气筒外排；有机废气通过两级活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒外排。有机废气处理效率约为90%。 符合 有机废气排放控制要求： 收集的废气中有机废气初始排放速率≥3kg/h时，应配置有机废气处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中有机废气初始排放速率≥2kg/h时，应配置有机废气处理设施，处理效率不应低于80%。 符合 由上表可知，项目与大气污染防治相关规划及方案要求相符。 4、与三线一单符合性分析 根据四川省生态环境厅印发的《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469号），如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已经开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性。建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图如下。 图1-1 建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图 ①项目所在管控单元 在四川省政务服务网“三线一单”符合性分析中输入项目相关信息，查询可知本项目所在地位于广元市朝天区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川广元朝天经济开发区，管控单元编号：ZH51081220002），如下图所示： 图1-2 项目“三线一单”符合分析查询结果 图1-3 本项目与区域环境管控单元的位置关系图 ②生态环境准入清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。查阅四川省生态环境厅公布的“三线一单”符合性，项目与区域环境准入负面清单符合性分析见下表。 表1-4 建设项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点表 “三线一单”的具体要求 项目对应情况介绍 符合性 类别 管控分区及要求 重点管控单元、ZH51081220002、四川广元朝天经济开发区 普适性清单管控要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划（包括但不限于《石化产业规划布局方案（修订版）》《现代煤化工产业创新发展布局方案》）的项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 本项目为建筑材料制造项目，不属于化工园区、化工、石化、现代煤化工等等行业，同时不属于产能过剩行业。 符合 限制开发建设活动的要求 ①严控在嘉陵江沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。 ②严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，严禁未经产能置换违规新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。 ③在嘉陵江岸线1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 ④现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 本项目为建筑材料制造项目，不属于石油化工、煤化工、钢铁、焦化、电解铝、水泥、平板玻璃、涉磷、造纸、印染、制革等项目。项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，属于园区鼓励类发展产业。 符合 允许开发建设活动的要求 推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。 / 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 ①嘉陵江岸线1km范围现有存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区。 ②现有属于园区禁止引入产业门类的企业，适时退出。 ①不属于化工企业； ②项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，属于园区鼓励类发展产业。 符合 污染物排放管控 现有源提标升级改建 推行砖瓦行业脱硝治理，保持燃煤电厂和水泥企业脱硫脱硝设施正常运行、稳定达标并逐步推行超低排放改造，综合脱硫脱硝效率不低于70%。深化炼焦行业二氧化硫治理。对不能稳定达标的硫磺回收尾气，提高硫磺回收率，确保硫磺尾气稳定达标；焦炉煤气硫化氢脱除效果达到99%以上，直接燃烧的应安装脱硫设施，确保稳定达标排放。 / 符合 新增源等量或倍量替代 ①若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。 ②新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。 ③水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 ④新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。 项目所在评价区域2021年为达标区，项目新增VOCs排放总量实行等量替代。同时不属于冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业。 符合 新增源排放标准限制 推行砖瓦行业脱硝治理，保持燃煤电厂和水泥企业脱硫脱硝设施正常运行、稳定达标并逐步推行超低排放改造，综合脱硫脱硝效率不低于70%。深化炼焦行业二氧化硫治理。对不能稳定达标的硫磺回收尾气，提高硫磺回收率，确保硫磺尾气稳定达标；焦炉煤气硫化氢脱除效果达到99%以上，直接燃烧的应安装脱硫设施，确保稳定达标排放。 / 符合 污染物排放绩效水平准入要求 ①园区企业生产、生活污水应严格全部纳入园区污水处理厂集中处理，达标排放；污水收集率100%。 ②磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量。 ③推进石化、医药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类，包装印刷等行业VOCs综合治理。 水环境污染物： ①项目周边有配套园区污水管网，项目生活污水通过预处理装置处理后，排入园区污水管网，由园区污水处理厂集中处理，达标排放。 ②项目不属于磷肥和含磷农药制造等企业。 ③项目项目粉尘通过布袋除尘器处理后，经15m排气筒外排；有机废气通过两级活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒外排。 符合 环境风险防控 企业环境风险防控要求 ①涉及有毒有害、易燃易爆物质新、改、扩建项目，严控准入要求。 ②涉及铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放的项目，严控准入，严格执行重金属污染物总量控制要求。 项目为建筑材料制造，不涉及有毒有害、易燃易爆物质，同时不涉及铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放。 符合 园区环境风险防控要求 构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联防联控。 项目生产运营过程不涉及危化品、不产生有毒有害气体。 符合 用地环境风险防控要求 ①有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 ②对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估。 / 符合 资源利用效率 水资源利用效率要求 ①新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。 ②火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。 项目生活污水通过预处理装置处理后，排入园区污水管网，由园区污水处理厂集中处理，达标排放。不属于火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业。 符合 禁燃区要求 原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。位于大气不达标区域的工业单元，除执行超低排放标准的集中供热设施外，禁止新建燃煤及其他高污染燃料设施。积极实施煤改电、有序推进煤改气。鼓励工业窑炉煤改电、煤改气或集中供热。 项目不涉及锅炉，生产线使用电做能源。 符合 单元级清单管控要求-朝天区重点管控单元2——四川广元朝天经济开发区 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 ①中子组团禁止发展化工、印染、皮革、造纸、农药、专业电镀等重污染项目； ②石材城组团禁止发展印染、皮革、化工、造纸、农药、专业电镀等重污染项目，以及农副产品和食品加工、医药等对外环境要求较高的项目； ③羊木组团、大巴口组团禁止发展矿产洗选、冶炼、化工、印染、皮革、化学制浆造纸、专业电镀等项目，原则上不引入医药等对外环境要求较高的项目； ④大羊片区羊木组团除金矿副产物深加工外，禁止发展采矿、选矿、冶炼项目； ⑤其他同工业空间重点单元总体准入要求。 本项目为建筑材料制造，位于石材城组团，不属于化工、印染、皮革、造纸、农药、专业电镀等重污染项目。 符合 限制开发建设活动的要求 ①严控园区向城镇方向拓展，靠近城镇空间的区域禁止引入其它可能影响城区环境质量达标，危害人体健康的项目； ②严控羊木组团向城区方向拓展； ③其他同工业空间重点单元总体准入要求。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，运营期废水、废气、固废、噪声经环评提出措施处理后可达标排放，不会对周边环境质量产生明显影响。 允许开发建设活动的要求 同工业重点单元总体准入要求 / 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 ①属于园区禁止引入门类或与用地规划不符的现有企业，原则上维持现状不得扩产，逐步退出。 ②其他同工业重点单元总体准入要求。 本项目为建筑材料制造，属于园区允许类发展产业。 符合 污染物排放管控 现有源提标升级改造 同工业重点单元总体准入要求 / 符合 新增源等量或倍量替代 ①上一年度空气质量、水环境质量达标区，新增污染物实行等量替代； ②上一年度空气质量、水环境质量未达标区，新增污染物实行倍量替代； ③其他同工业重点单元总体准入要求。 项目所在评价区域2021年为达标区，项目新增VOCs排放总量实行等量替代。 符合 允许排放量要求 ①大气污染物允许排放量：SO2377.6t/a、NOx1035.5t/a、一次PM2.5534.1t/a、VOCs317.8t/a； ②水污染物允许排放量：COD412.7t/a、氨氮36.5t/a、TP5.2t/a。 ③其他同工业重点单元总体准入要求。 项目总量控制指标由广元市朝天生态环境局下达，实现等量替代。 符合 污染物排放绩效水平准入要求 同工业重点单元总体准入要求 / 符合 环境风险防控 企业环境风险防控要求 同工业重点单元总体准入要求 / 符合 用地环境风险防控要求 同工业重点单元总体准入要求 / 符合 园区环境风险防控要求 ①园区建立政府-园区-企业三级环境风险防控体系； ②其他同工业重点单元总体准入要求。 项目生产运营过程不涉及危化品、不产生有毒有害气体。 符合 资源开发效率 水资源利用效率要求 ①鼓励农副产品及食品加工等高耗水企业对废水进行循环利用，降低单位产品耗水量。 ②其他同广元市、朝天区总体准入要求。 项目生活污水通过预处理装置处理后，排入园区污水管网，由园区污水处理厂集中处理，达标排放。 符合 能源利用效率要求 同广元市、朝天区总体准入要求 / 符合 禁燃区要求 同工业重点单元总体准入要求 / 符合 综合以上分析可知，经过与“三线一单”进行对照，本项目符合广元市“三线一单”管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，随着国内建筑市场及家装产业的发展，装修装饰、家具业等消费市场快速增长，我国的环保型装饰材料行业得到了空前的发展。快速膨胀的市场需求成就了我国环保装饰行业的崛起。随着人民生活水平的提高，广大消费者环保意识的增强以及未来几年内顶级公共建筑装饰装修的需求，开发防水、防潮、防虫蛀、无需油漆、阻燃无毒、装饰简洁的绿色环保型装饰材料产品有着良好的市场前景。为了适应市场需求，四川京成神州新型建筑材料有限公司通过充分的市场调研，决定投资2000万元，租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房作为生产车间，实施年产3万立方米XPS挤塑板生产线项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目需进行环境影响评价，从环保角度论证项目的可行性。为此，受四川京成神州新型建筑材料有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在现场踏勘、调研和收集有关资料的基础上，根据国家环境影响评价技术导则和规范要求，编制完成了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 2、项目概况 （1）项目名称：年年红挤塑板生产建设项目 （2）建设地点：四川省广元市朝天区七盘关国际石材城内 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：本项目租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房，建筑面积约为3600m2，新增工艺设备27台（套），新建2条XPS挤塑板生产线，包含投料混料系统、挤出系统、切割系统等XPS挤塑板生产单元。 （5）产品方案：本项目实施后使公司具有XPS挤塑板生产能力3万立方米（约1200t/a）。项目具体产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品一览表 序号 产品名称 生产规模 规格尺寸 产品质量标准 1 XPS挤塑板 3万m3 （密度按40kg/m3，折算重量约1200t） 厚度30-50cm，长度为定制 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS》GB T10801.2-2002 产品特性与规格：XPS的全称为挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。具有优良的保温隔热性、高强度抗压性、憎水防潮性、质地轻、使用方便稳定、防腐性好等优点。 3、工程建设内容及规模 本项目租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房，建筑面积约为3600m2，新增工艺设备27台（套），新建2条XPS挤塑板生产线。项目总投资2000万元。本工程的项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 项目组成表及主要环境问题 工程分类 主要建设内容及规模 主要环境问题 备注 施工期 营运期 主体工程 租用已建标准厂房，厂房为1层，钢构厂房，建筑面积3600m2（长约150m×宽约30m），用于布设2条XPS挤塑板生产线。 项目仅包含设备安装，无土建施工 噪声 废气 固废 废水 租用已建成厂房 公共辅助工程 供水 由园区给水管网统一供给 / 既有 设施 供电 由园区供电统一供给，厂区配电依托标准厂房现有配电室。 消防系统 消防给水加压泵、给水管网。 / 办公 设置一个办公室和一个值班室，不设食堂和住宿。 废水 仓储工程 原料 堆放区 租用标准厂房北侧设置原料堆放区域。 固废 租用已建成厂房 成品堆放区 租用标准厂房东侧设置成品堆放区域。 固废 环保工程 废气处理设施 设置1套布袋除尘装置+15m排气筒，处理产生的粉尘。 生活污水 生活垃圾 建筑垃圾 装修噪声 装修废材 粉尘 新建 设置1套两级活性炭吸附装置+15m排气筒，处理产生的有机废气。 有机废气 废活性炭 新建 废水处理设施 项目运营期无生产废水产生，生活污水经园区预处理池处理后排入污水管网。 / 依托 噪声 采取基础减振、隔声和消声措施，合理布局、距离衰减等措施。 噪声 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 固废 依托 一般固废 废边角料和粉尘集中收集后回用于生产；废包装材料收集后外售。 固废 新建 危险废物 废活性炭分类暂存于危废暂存间，收集后定期交由有资质单位处理处置。 固废 新建 4、公用工程 （1）给水 本工程的供水水源为园区自来水，现有供水设施能够满足本项目需求。 （2）排水 本项目实行雨污分流的排水制度。 雨水：经园区现有雨水管网外排。 生活污水：生活污水依托园区现有预处理池处理。 生活污水经园区现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB88978-1996）三级标准后排入污水管网，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入潜溪河。 生产废水：本项目运营期无生产性废水产生，使用冷却水为间接冷却水，冷却水循环使用不外排。 （3）供电 本项目供电来自于园区电网，现有供电设施能够满足本项目需求。 5、项目主要设备 本项目具体设备清单如下： 表2-3 本项目主要设备清单 编号 设备名称 型号规格 单位 数量 1 挤出机+辅助设备 / 台 2 2 上料系统 / 台 2 3 模具 / 台 10 4 校平板 / 台 2 5 拉出牵引机 / 台 2 6 横切机 / 台 2 7 纵切机 / 台 2 8 冷水系统 / 台 2 9 空压机 / 台 1 10 立式全自动板材成型机（热切） / 台 2 合计 台 27 6、项目主要原辅材料及能耗 （1）原辅材料 本项目原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 本项目新增主要原辅材料一览表 名 称 年用量 储量 储存位置 单位 来源 性状及储存方式 聚苯乙烯颗粒 1000 75 原材料堆放区 t/a 外购 颗粒状，袋装 色母粒 70 2 颗粒状，袋装 滑石粉 20 2 粉状，袋装 阻燃剂 500 2 粉状，袋装 CO2 6 2 气态、瓶装 （2）主要原辅材料理化性质 ①聚苯乙烯 指大分子链中包括苯乙烯基的一类塑料。通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂，有光泽的、透明的柱状或粒装的固体。密度1.04～1.09，透明度88%～92%，折射率1.59～1.60。熔融温度140～180℃。降解温度280℃，分解温度300℃以上。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，但脆，低温易开裂。聚苯乙烯的热导率较低，约为0.04～0.15W（m.K），基本不随温度的变化而变化，是良好的绝热保温材料，聚苯乙烯泡沫是目前广泛应用的绝热材料之一，主要用于保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。项目使用过程中将会产生非甲烷总烃和苯乙烯有机废气。 ②色母粒 由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色 剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材 料具有良好的相容性。即：颜料+载体+添加剂一色母粒。 ③二氧化碳 二氧化碳常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而其水溶液略有酸味的气体，也是一种常见的温室气体，还是空气的组分之一（占大气总体积的0.03%-0.04%）。熔点为-56.6℃，沸点为-78.5℃，密度比空气密度大（标准条件下），溶于水。二氧化碳的化学性质不活泼，热稳定性很高（2000℃时仅有1.8%分解），不能燃烧，通常也不支持燃烧。是常见的物理发泡剂，又称挥发性发泡剂，发泡过程仅是物理形态发生了变化，化学组成没有发生变化，这类发泡剂包括惰性压缩气体（在压力消除后体积膨胀，使熔成型过程中的塑料产生气泡而成泡沫塑料），可压缩的气体主要品种有空气、氮气、氦气、氢气及二氧化碳等，他们无毒、惰性、不燃，对大多聚合物都具有穿透性，主要用于PVC和PS等树脂中。 ④阻燃剂 阻燃剂为氢氧化镁，是一种新型填充性阻燃剂，白色粉末。在340-490度发生分解吸收燃烧物表面热量起到阻燃作用，同时释放出大量水分稀释燃物表面的氧气，分解生成的活性氧化镁附着于可燃物表面又进一步阻止了燃烧的进行。氢氧化镁在整个阻燃过程中不产生任何有害物质，是一种新兴的环保型无机阻燃剂。 ⑤滑石粉 滑石粉是一种工业产品，CAS号为14807-96-6，为硅酸镁盐类矿物滑石 族滑石，主要成分为含水硅酸镁，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而 成。为白色和类白色，无臭无味，不溶于水。常用于塑料类、纸类产品的 填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。 （3）能耗 本项目能源消耗情况见下。 表2-5 本项目主要消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 来源 用途 1 水 t/a 510 市政供水管网 生活生产用水 2 电 万kWh/a 6 国家电网 生活生产用电 （4）水平衡 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 ①生活用水 本项目全厂工作人员约为30人，故办公用水量按50L/人·日计，实施后全厂用水量为1.5m3/d，排水量按总用水的90%计，则排水量约为1.35m3/d。项目生活污水依托园区现有预处理池处理。 生活污水经园区现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB88978-1996）三级标准后排入污水管网，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入潜溪河。 ②生产用水 项目生产用水主要为挤出工序需要间接冷却水进行冷却。根据业主提供的资料冷却水系统第一次加满水需要用水2m3，由于冷却水塔间接冷却用水经收集冷却后全部循环使用，不排放，仅使用过程中会有所损耗，故须定期补充因蒸发而损耗的水。根据业主提供的资料，新鲜水补充量约为0.2m³/d，冷却水装置经收集冷却、循环用水量为1.8m3/d，本项目年生产时间为300天，则本项目冷却水系统间接冷却用水需水量为2m3/d，其中新鲜水补充量约为0.2m³/d，循环用水量为1.8m3/d，即项目间接冷却用水损耗量为0.2m³/d（60m3/a）。 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/d） 6、总平面布置合理性分析 本项目新增生产线将按照租赁厂房车间进行布置，以适应本项目生产线的布置。从总平面布置图可以看出，完成建设后，整个厂区功能分区清晰，工艺流程顺畅。厂区内区域划分可满足工艺及标准规范的要求，也可满足交通及消防要求。 （1）厂区内道路宽度满足要求，利于物流和消防车辆的进出；厂区与园区道路及乡道等有效连接，在发生紧急情况的时候，消防车能够便捷的到达建筑每个区域进行扑救。 （2）公用环保设施紧邻主要生产单元，便于水、电进线输送，减少能耗，降低生产成本。 （3）本项目生产车间内按照生产流程进行设备布局，厂房内功能区分明确，在满足运输、卫生及安全要求的前提下，合理组织协作，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰，以确保运输和安全。 综上所述，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出、建设与保护的关系。评价认为，本项目总平面布置从环保角度分析基本合理。 7、工作制度、劳动定员 本项目实施后运营期拟定工作人员30人，实行8小时工作制，年运行300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 根据项目的工程特点，建设项目的环境影响因素可分为施工期和营运期两个阶段。 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用已建成厂房进行生产线建设，施工期不含基础工程和厂房主体工程的施工，主要进行改造工程、设备安装等建设，该过程将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水及生活污水等污染物。工程从施工至交付使用的基本建设流程及产污位置如下图所示。 图2-2 施工期工艺流程图 主要污染工序简析如下： （1）改造工程 ①废气和扬尘：磨、刨、钻、砂等装饰工程机械引起扬尘；废气的产生随装饰材料而异，主要为苯系物污染。机械废气。 ②污水：施工人员生活污水。 ③噪声：刨平机、灰浆泵、电锤、喷枪等工程机械产生噪声。 ④固废：室内装修产生装修废材等废弃物。 （2）设备安装 ①扬尘：设备运输车辆等产生的扬尘。 ②污水：施工人员生活污水。 ③噪声：设备安装过程中产生的机械噪声。 ④固废：废包装材料等固体废弃物。 2、营运期项目工艺流程及产污环节 （1）原料储存 本项目原料主要为聚苯乙烯、阻燃剂、色母料、滑石粉和二氧化碳。原料采用汽车运输方式进厂，聚苯乙烯、阻燃剂、色母料、滑石粉等均为袋装托盘存放于原材料堆放区域，二氧化碳为瓶装，同样存放在原材料堆放区域。 （2）混料过程 本项目袋装物料采用人工运至车间内上料用室内储箱，储箱内物料由真空泵负压风送进入中继仓内暂存；中继仓下方与螺杆输送设备密闭连接，通过控制螺杆的转速保证各类物料按设定比例输送进入螺杆末端称量装置，称量后的物料自然下落至下方搅拌装置，搅拌混合均匀后自然落入下方称量装置进行称量，称量装置下方与挤出机入料口密闭连接，最终称量后的物料定量落入下方挤出机。投料后，整个输送、搅拌、称量过程均在密闭状态下进行，仅会在人工投料过程产生少量粉尘；输送、搅拌、称量等过程机械设备会产生噪声。 （3）加热挤出过程 通过挤出机机筒外的加热套（电加热）对机筒进行加热，挤出机加热至200℃左右，开机后物料进入挤出机，挤出机采用全封闭螺旋输送，使物料在沿挤出机料筒前进的同时受热、升温，逐步转化为熔融状态使原辅料充分混合。此过程会产生噪声和有机废气。 （4）发泡挤出 发泡注入机与挤出机中后端密闭连接，泵入发泡剂——二氧化碳，使发泡剂与物料充分混合均匀。 项目采用二氧化碳发泡剂制备挤出聚苯乙烯发泡板材。将不锈钢罐中的二氧化碳（发泡剂）通过管道注入到经挤塑机加热挤出的聚苯乙烯流体状内，使其在密闭系统内与熔融状态的原料均匀混合，发泡过程中CO2有利于增加泡孔成核数量和减小泡孔尺寸。因此，通过二氧化碳发泡剂使得项目二氧化碳气体对塑料均匀填充，在冷却后二氧化碳以气体方式挥发，使得塑料成为多孔状物质，达到高效物理发泡的目的。发泡剂发生物理变化进而在原料内生产许多微小气泡使其体积增大，经输送机进入下一阶发泡机挤出，发泡后的物料在挤出机及模具的作用下挤出成型（挤出温度约为200℃），成型后的半成品通过冷却塔冷却降温，其中冷却水循环使用。本项目发泡剂为二氧化碳发泡剂，此过程会产生噪声和有机废气。 本项目发泡过程就是二氧化碳发泡剂与聚苯乙烯在螺杆内均匀混合，通过螺杆挤压不断增压，再成型机释放压力，膨胀生成气孔的物理发泡过程。本项目使用二氧化碳作为主要发泡剂，具有不燃的特性，确保生产过程安全。 （5）过网过程 挤出机末端设有过滤网，过滤网两端分别与挤出机密闭连接，物料经挤出机加热至熔融状态后，挤出、过网。本项目整个挤出、过网过程均密闭连接生产，物料过网时物料中大颗粒难熔杂质被过滤网拦截下来，当过滤网中大颗粒物质过多、阻力过大时，由换网器进行换网，带出大颗粒难熔杂质，同时有少量VOCs产生。 （6）模具成型、校平 含有发泡剂的熔体通过挤出机冷却输送至挤出模具，熔体经过挤出模具进入常压瞬间发泡。通过二氧化碳对聚苯乙烯塑料均匀填充，冷却后二氧化碳以气体方式挥发，使聚苯乙烯塑料成为孔状物质，达到物理发泡的目的。经由各类模具成型为不同规格的产品，后经由校平板校平，经拉出牵引机和导辊架冷却输送至后续工序。为保证发泡质量，挤出机采用循环水进行冷却降温输送，保证挤出机和挤出模具温度稳定，发泡效果良好。此过程会产生噪声、有机废气。 （7）锯切和包装 挤出物料经校平、蒸汽处理后经初切去皮开槽分断中心锯房设备进行加工，经中心锯将挤出物料切割为规定长度，打包储存。此过程会产生噪声、粉尘、废边角料和废包装材料。 挤塑板生产工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 挤塑板生产工艺流程及产污节点图 3、本项目办公生活污染源 废水：生活污水 固废：生活垃圾、预处理池污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目本项目租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房，根据中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的第五条规定：本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理。广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房建设为标准厂房建设，不涉及敏感区，因此不纳入环境影响评价管理。目前，四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房已建设完成，现场无环境遗留问题。 因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目位于四川省广元市朝天区，没有涉及跨越县级行政区，为了解项目所在区域环境空气达标情况，本次评价收集了广元市生态环境局公布的《2021年广元市环境空气质量状况公示》（http://hbj.cngy.gov.cn/gongkai/show/20220126152100286.html）。 根据《22021年广元市环境空气质量状况公示》，环境空气质量为优的天数为206天，占全年的56.4%，良的天数为145天，占全年的39.7%，轻度污染的天数为13天，占全年的3.6%，中度污染的天数为1天，占全年的0.3%，首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物和臭氧日最大8小时均值。2021年广元市环境空气质量状况见下表。 表3-1 2021年广元市空气质量统计结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 ug/m3 标准值 ug/m3 占标率 % 达标情况 PM10 年平均值 41.3 70 59.0 达标 PM2.5 年平均值 24.1 35 68.9 达标 SO2 年平均值 26.5 60 44.2 达标 NO2 年平均值 6.7 40 16.8 达标 CO 第95百分位数的浓度 1200 4000 30.0 达标 O3 第90百分位数的浓度 112 160 75.0 达标 由上表可知，2021年广元市环境空气中基本污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值要求，由此可以判定，项目所在评价区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，本项目地表水评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 项目区域属于嘉陵江流域，因此，本项目引用广元市生态环境局于2022年1月26日发布的《2021年度广元市环境质量公告》（http://hbj.cngy.gov.cn/yshj/show/20220126152100286.html）中地表水监测结果。根据广元市生态环境局公布的地表水水质监测结果可知，项目所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据地表水水质满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类标准要求，因此项目区域地表水环境质量良好。 表3-2 2021年广元市嘉临江水质状况 3、声环境质量 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状监测和评价。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为Ⅲ类建设项目，占地规模为小，周边土壤环境为不敏感，可不开展土壤环境影响评价，故不进行土壤环境质量现状监测和评价。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价导则 地下水环境》 (HJ610-2016)附录A(地下水环境影响评价行业分类表)，本项目为Ⅳ类建设项目，根据导则第4.1条规定，本项目不开展地下水环境影响评价，故不进行地下水环境质量现状监测和评价。 6、生态环境 项目厂区为工业用地，区域内生态状态以城市生态环境为主要特征。由于人为活动频繁，已不存在原生植被，植被为人工植被，但生态环境质量较好。区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、项目外环境关系 本项目租用广元市朝天区工业园区建设投资有限公司位于四川省广元市朝天区七盘关国际石材城二期标准化厂房作为生产车间。 根据现场勘查，项目所在国际石材城二期标准化厂房内目前共有3家石材加工企业，分别是东侧广元市联拓石业有限公司（石材加工）；西侧依次为广元市宝临石艺有限公司（石材加工）和广元市晟睿石业有限公司（石材加工）。 项目所在厂房南侧紧邻广元旭航构件制造有限公司（建筑辅材制造）；西南约180m为广元亿航环保科技有限公司（铝模制造）；东侧紧邻另外一栋国际石材城二期标准化厂房，厂房由西往东依次为广元市建东建材有限公司（石材加工）、四川千润石业有限公司（石材加工）、四川鑫美佳美石材有限公司（石材加工）、四川晟垲荃新型材料科技有限公司（建筑材料制造）、强龙建材有限责任公司（石材加工）；北侧为国际石材城员工宿舍；西侧175m为四川天信石业股份有限公司（建材加工）。 本项目厂界50m范围均在国际石材城园区内，均为石材和建材加工生产企业，无居民、医院、学校等环境敏感目标。项目厂界外500m范围内涉及三处散户居民，分别为项目厂界北侧224m处为1#散户居民，1户居民（约4人）；厂界西侧395m处为2#散户居民，约6户居民（约30人）；厂界南侧410m处为3#散户居民，约8户居民（约40人）。 根据现场踏勘和业主提供资料显示，四川省广元市朝天区七盘关国际石材城配套设施现已基本完善，区域自来水供给管网和园区污水管网均已得到完善，故经济开发区供电、供水、污水处理设施等均能满足项目生产需求，为项目建设提供了良好的平台。项目出入口临省道，交通运输方便。项目评价范围内仅存在少量散户居民，不存在学校、医院、文物保护、风景名胜、自然保护区、饮用水源地等环境敏感目标，项目外环境关系较简单，因此项目选址合理，无明显环境制约因素。 综上所述，项目选址外环境对本项目无特殊限制条件，项目实施与周围环境相容，项目的建设不会对周边企业环境产生较大影响，无明显外环境制约因素，项目周边配套设施较为完善，交通便利，选址合理可行。 2、主要环境保护目标 根据本项目排污特点和外环境现状特征，确定环境保护目标如下： （1）大气环境 本项目大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，其质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）声学环境 本项目声学环境保护目标为以项目所在地为中心50m范围内的目标，其质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （3）地表水环境 本项目地表水环境保护目标为潜溪河，其目标水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 本项目主要环境保护目标如下： 表3-3 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 方位 距离（m） 概况 保护级别 环境空气 1#散户居民 北 224 1户，约4人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 2#散户居民 西 395 6户，约30人 3#散户居民 南 410 8户，约40人 地表水 潜溪河 南 582m 行洪、灌溉地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 声环境 厂区50m范围内无声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目执行的污染物排放标准如下： 1、施工期扬尘执行执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）；营运期粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3排放限值。 表3-4 大气污染物排放标准 阶段 评价因子 有组织排放标准 无组织排放标准（mg/m3） 标准 排气筒高度（m） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 施工期 扬尘 0.25 mg/m3 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 营运期 颗粒物 15 20 / 1.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） VOCs 15 60 3.4 2.0 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017） 2、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准。 表3-5 废水污染物综合排放标准（GB8978－1996）（三级） 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 石油类 标准来源 浓度限值mg/L 6～9 500 300 400 - 20 GB8978-1996 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70 55 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准。 表3-7 项目运营期噪声排放执行标准 执行标准名称 昼间 夜间 GB12348-2008 3类 65dB（A） 55dB（A） 4、一般固体废物贮存处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定进行综合利用和处置，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨防扬尘等环境保护要求。 危险废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）。 |
| 总量 控制 指标 | 本环评提出如下表建议执行的排污总量控制指标。 表3-10 项目总量控制建议指标（t/a） 污染物指标 污染物总量控制指标(t/a) 废水 CODCr 0.0203 NH3-N 0.0020 TP 0.0002 废气 烟粉尘 0.108 VOCs 0.504 废气： ①粉尘 本项目烟粉尘有组织排放：0.52t/a（粉尘产生量）×80%（粉尘捕集效率）×（1-99%（布袋除尘处理效率））=0.004t/a 本项目烟粉尘无组织排放：0.52t/a（粉尘产生量）×20%（1-粉尘捕集效率）=0.104t/a 本项目烟粉尘：0.108t/a ②VOCs 本项目VOCs有组织排放：1.8t/a（VOCs产生量）×80%（VOCs捕集效率）×（1-90%（活性炭处理效率））=0.144t/a 本项目VOCs无组织排放：1.8t/a（VOCs产生量）×20%（1-VOCs捕集效率）=0.36t/a 本项目烟粉尘：0.504t/a 废水： 本项目进入园区污水处理厂前排放量： COD：405m3/a（污水排放量）×200mg/L（排放浓度）=0.0810t/a 氨氮：405m3/a（污水排放量）×35mg/L（排放浓度）=0.0142t/a TP：405m3/a（污水排放量）×1.5mg/L（排放浓度）=0.0006t/a 本项目进入园区污水处理厂后排放量： COD：405m3/a（污水排放量）×50mg/L（排放浓度）=0.0203t/a 氨氮：405m3/a（污水排放量）×5mg/L（排放浓度）=0.0020t/a TP：405m3/a（污水排放量）×0.5mg/L（排放浓度）=0.0002t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 根据项目特点，本项目施工期产生的主要废气污染物是扬尘以及少量的机械废气和油漆废气。 （1）扬尘 本项目厂房均已建成，施工期间无土建工程，其施工期间扬尘主要来自装饰工程中喷、涂、磨、刨、钻、砂等机械引起扬尘和施工车辆进出产生的扬尘。经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3会对周围环境产生一定的影响。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位应采取以下措施： ①施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 ②文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除。 ③在施工场地对施工车辆实施限速行驶，在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎。 ④此外，为进一步减轻扬尘污染，评价要求施工单位应落实“六必须”、“六不准”规定： a.必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场。 b.不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。 施工单位在日常施工过程中严格采取上述施工扬尘污染防治措施，确实有效降低施工工地扬尘产生量及其浓度，实现达标排放。 B施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx 以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 C油漆废气 油漆废气主要来自于装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为苯系物，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，施工单位在采用环保型油漆、加强了室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，从而，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。 2、废水 （1）施工废水 施工废水包括设备及机械冲洗水、运输车辆冲洗水等等。施工废水中主要以SS污染为主，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，经简易沉淀池和隔油池处理后可全部回用。 （2）施工人员生活污水 施工期工人约10人左右，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日产生生活污水0.5m3/d，其排放量按产生量的90%计，则工人生活污水排放量为0.45m3/d。依托园区现有预处理池处理后进入污水管网。 综上所述，在采取上述处理措施后，不会对周围地表水环境产生不利影响。 3、噪声 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度和交通噪声强见下表。 表4-1 施工期主要噪声源及其声级值 施工阶段 声源 声源强度（dB(A)） 地面 电锯 80~85 装修 电钻、手工钻等 75~80 电锤 80~85 无齿锯 80 表4-2 交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类 声源强度（dB(A)） 装修安装阶段 各种装修材料及设备 轻型载重卡车 75~80 根据外环境关系可知，本项目项目周边以企业为主。为了实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围企业的影响，施工单位应做到： ①合理布置施工总平面，施工出入口利用厂区大门进出，方便运输；同时，高噪声的作业点布置在项目厂房内，最大程度上避免对周围的干扰。 ②文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷。材料运输等汽车进场要专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛。 ③对强噪声工序加强管理，对高噪声施工设备采用一定的围护结构，对其进行降噪处理。 ④材料装卸设备，以及产生噪声的木工机具，安排在白天作业。 ⑤选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。 ⑥施工开始前进行公示，告之周围企业，与其进行有效沟通，取得周围企业的理解，同时建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 在采取上述措施后，施工期间的场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工期固废 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、装修垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾和装修垃圾 在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产废料应首先考虑回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾和装修垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点倾倒，以免影响环境质量。 （2）施工人员生活垃圾 施工高峰期施工人员可达10人，生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计，则施工期生活垃圾为8kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不可就地填埋，以避免对区域环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染物治理及影响分析 本项目不涉及《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“表1专项评价设置原则表”及《有毒有害大气污染名录》中的污染物，因此本项目不设置大气专项。 （1）正产运行情况下废气产生、治理及排放 本项目运营期产生废气主要为有机废气和粉尘。生产过程中产生有机废气的工艺环节包括挤出环节和成型校平工艺环节；产生粉尘的工艺环节主要有投料混料和切割工艺环节。 ①粉尘 项目投料混料和切割工艺环节会产生一定量的粉尘。针对投料、混料和切割工艺环节产生的粉尘，本次评建要求分别在投料、混料和切割环节设置集气罩，对粉尘进行收集。粉尘收集后，设置一套布袋除尘器，集中处理厂区产生的粉尘，处理后经过15m排气筒排放 本项目新增年使用粉料520t，根据企业提供数据，投料粉尘产生量按粉料总使用量的1‰计，则年产生粉尘量约0.52t。投料、混料和切割环节通过设置集气罩收集粉尘，收集效率80%，布袋除尘处理效率按99%，风机风量按10000m3/h。本项目粉尘有组织排放量约为0.004t/a（排放速率为0.002kg/h，浓度为0.2mg/m3）；粉尘无组织排放量约为0.104t/a（排放速率为0.043kg/h）。 ②有机废气 本项目主要在挤出环节和成型校平工艺环节产生少量有机废气。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“2924 泡沫塑料制造行业系数表”，泡沫塑料在挤出-发泡工艺过程中VOCs的产污系数为1.5kg/吨-产品。根据业主提供的资料，本项目年产挤塑板约为1200t/a，则本项目在挤出环节和成型校平工艺环节产生的有机废气量约为1.8t/a。 项目分别在挤出环节和成型校平工艺环节设置集气罩，对产生有机废气的统一收集处理，项目有机废气总体收集效率不低于80%，收集后的有机废气经过两级活性炭吸附装置净化后，由15m排气筒（设计风量10000m3/h）外排，净化效率约为90%。本项目有机废气有组织排放量约为0.144t/a（排放速率为0.06kg/h，浓度为6.0mg/m3）；有机废气无组织排放量约为0.36t/a（排放速率为0.15kg/h）。 表4-3 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 排气筒编号 污染物 污染物产生 处理措施 污染物排放 风量（m3/h） 产生量（t/a） 工艺 收集效率 处理效率 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 投料、混料和切割 DA001 粉尘 10000 0.52 布袋除尘 80% 99% 0.2 0.002 0.004 挤出环节和成型校平 DA002 VOCs 10000 1.8 两级活性炭吸附 80% 90% 6.0 0.06 0.144 表4-4 无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 厂房 污染物 工作时间（h） 厂房尺寸（m） 污染物排放 长 宽 高 排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 投料、混料和切割 生产厂房 粉尘 2400 150 15 12 0.043 0.104 挤出环节和成型校平 VOCs 2400 0.15 0.36 表4-4 废气污染源源强核算结果一览表 污染物 有组织排放量（t/a） 无组织排放量（t/a） 合计（t/a） 粉尘 0.004 0.104 0.108 VOCs 0.144 0.36 0.504 由表4-3可知，经过相应废气治理措施后，本项目VOCs能满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中VOCs排放限值要求（与排气筒高度对应的最高允许排放速率3.4kg/h、最高允许排放浓度60mg/m3），粉尘能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值颗粒物排放限值要求（排放浓度20mg/m3），项目污染物经过治理可以实现达标排放。 （2）处理措施可行性分析 本项目有机废气通过收集后，经过两级活性炭吸附装置净化后，由15m排气筒外排。项目有机废气属于低浓度有机废气，采用常见的活性炭吸附装置进行吸附处理是可行的。项目粉尘经过收集后有布袋除尘装置处理后，由15m排气筒外排，低温低湿度含尘废气采用常见的布袋除尘装置处理是可行的。 （3）非正产运行情况下废气产生、治理及排放 项目非正常工况主要考虑废气的处理装置故障的情况。项目非正常排放核算详见下表： 表4-4 项目废气非正常排放 排气筒 废气 类型 非正常排放原因 非正常 排放浓度 非正常排放速率 单次持续时间 年发生频次 应对 措施 mg/m3 kg/h h 次 DA001 粉尘 废气处理设施未启用或故障 17.3 0.173 1 1 加强管理，巡查；定期检查设备。 DA002 有机废气 废气处理设施未启用或故障 60 0.6 1 1 加强管理，巡查；定期检查设备。 （4）项目大气排放口设置基本信息情况 项目拟设置2处大气排放口，具体设置信息情况如下： 表4-5 大气排放口拟设置基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 排放标准 名称 浓度限值 （mg/m³） 速率限值(kg/h) 1 DA001 粉尘排放口 颗粒物 15 0.3 30 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值 20 / 2 DA002 有机废气排放口 有机废气 15 0.3 30 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中的排放限值 60 3.4 （5）监测要求 本项目监测要求见下表。 表4-6 监测要求表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 颗粒物 半年1次，一次值 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） DA002 VOCs 半年1次，一次值 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 厂界浓度 颗粒物 每年1次，一次值 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） VOCs 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 2、废水排放及治理措施 本项目运营期主要用水为工作人员人员生活用水。本项目运营期无生产性废水产生，使用冷却水为间接冷却水，冷却水循环使用不外排。 （1）生活用水 本项目全厂工作人员约为30人，故办公用水量按50L/人·日计，实施后全厂用水量为1.5m3/d，排水量按总用水的90%计，则排水量约为1.35m3/d。项目生活污水依托园区预处理池处理。 生活污水经园区现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB88978-1996）三级标准后排入污水管网，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入潜溪河。 （2）生产用水 本项目运营期无生产性废水产生，使用冷却水为间接冷却水，冷却水循环使用不外排。 （3）监测要求 本项目监测要求见下表。 表4-7 水环境监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DW001 （园区废水总排口） pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、石油类 每季度1次，1年4次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；NH3-H、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》 3、噪声排放及治理 （1）噪声源强 运营期噪声主要为混料设备、挤出设备、切割设备、泵、风机等设备运行噪声，主要设备噪声源强见下表。这些设备所产生的机械噪声基本为中强度噪声，其强度范围为类比同类企业，产生的噪声级约为70~85dB（A）。噪声防治措施为：基座减振、厂房隔声、选用低噪声设备、连接处使用软管连接、安装消声器等。经过上述措施后，本项目噪声源强及治理排放措施见下表。 表4-8 主要噪声源强及治理、排放情况表 设备名称 单台设备源dB(A) 拟采取措施 工作特性 治理后声级Leq[dB(A)] 混料设备 80 合理布局、选用低噪声设备、建筑隔声等 间断 ≤65 挤出设备 70 间断 ≤65 切割设备 80 间断 ≤65 泵 80 间断 ≤65 风机设备 85 间断 ≤65 （2）噪声治理措施： 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，本环评要求建设单位在营运期采取以下噪声减缓措施： 1）选用先进的低噪设备，合理布置噪声源，厂房采用高窗布置。在进行工艺布局时，将高噪声设备集中摆放，设于厂房内中部区域位置，利用厂房隔声和距离衰减作用，降低设备噪声对外环境产生的不利影响。 2）管理措施。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 通过选用低噪声设备，合理布置，厂房采用高窗布置，生产加强管理，避免瞬间噪声影响周边声学环境，经厂房隔声和自然衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）要求。 （3）声学环境影响分析 本项目位于3类声环境功能区，在工业园区内，影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，本项目为三级评价。 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，公式如下： 根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的 A声级（L Ai）或等效感觉噪声级（LEPN）。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(L eqg )计算公式： 式中： L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L Ai — 声源在预测点产生的 A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； t i —i声源在T 时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(L eq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 按照上面给出的计算公式，我们将预测出来的结果列于表4-9。 表4-9 噪声源衰减预测结果 单位：dB(A) 项目 南厂界 北厂界 西厂界 东厂界 源强dB(A) 72 与厂界距离m 5 5 3 18 本项目贡献值dB(A) 58.0 58.0 62.5 46.9 注：本项目噪声预测厂界指本项目所在厂房边界。 经项目噪声源衰减预测结果表可知，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间限值要求。项目工作制度为每天8h，昼间生产，夜间不生产。 综上，本项目的实施可实现达标排放，对周围声环境质量影响较小。 （4）监测计划 本项目噪声监测要求如下表。 表4-10 噪声监测计划表 点位 监测项目 监测频率 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 4、固废排放及治理 （1）本项目固废污染物产生情况 本项目营运期间产生的固体废弃物的主要是废边角料、除尘装置收尘、废活性炭、废包装材料以及生活垃圾；由于设备检修较少，设备检修产生的废润滑油和含油废物。 ①一般固体废物 生产过程产生的废边角料约4.8t/a，统一收集后外售废品回收站；除尘装置收尘约为0.412t/a，收集后外售废品回收站；废包装约为0.1t/a，统一收集后外售废品回收站。 ②危险废物 本项目危险废物主要为废活性炭、废润滑油和含油废物等。 废润滑油年产生量约0.1t/a，这部分固体废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW49“其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装”（危废代码900-249-08），暂存于厂区统一的危险废物暂存间，定期交由资质单位处理。 含油废物年产生量约0.01t/a，这部分固体废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW8“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质”（危废代码900-041-49），暂存于厂区统一的危险废物暂存间，定期交由资质单位处理。 废活性炭：项目有机废气处理会产生废活性炭。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年版）HW49其他废物中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”（危废代码900-041-49）。项目活性炭使用量4.3t/a，废活性炭产生量4.5t/a，委托有资质的单位处理。 公司应根据活性炭吸附装置活性炭充装量（1吨活性炭吸附约300kg废气）和废气吸附量核算活性炭的饱和周期，加强活性炭装置运行管理，并做好台账记录。 项目在厂房内设置1间危废暂存间，用于储存危险废物。 ③生活垃圾 本项目新增劳动定员30人，年工作300天，生活垃圾产量按0.5kg/人d计，营运期生活垃圾产量为15kg/d，共计4.5t/a。生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门每天清运。 （2）固体废物处置及贮存场所情况 项目固废产生及处置情况见下表： 表4-11 项目固废产生及处置情况一览表 名称 废物代码 产生量（t/a） 废物性质 拟采取处置措施 废边角料 / 4.8 一般工业固废 交由废品回收站处理 除尘装置收尘 / 0.412 一般工业固废 交由废品回收站处理 废包装材料 / 0.1 一般工业固废 交由废品回收站处理 废润滑油 900-249-08 0.1 危险废物 交由有资质的单位处置 含油废物 900-041-49 0.01 危险废物 交由有资质的单位处置 废活性炭 900-041-49 4.5 危险废物 交由有资质的单位处置 注：一般工业固废-废物代码参考《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；危险废物-废物代码参考《国家危险废物名录》（2021年版） 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物污染防治措施情况及贮存场所情况，详见表4-12和表4-13： 表4-12 危险废物污染防治措施情况表 危险废物名称 废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废润滑油 HW08 900-249-08 0.1 机械维修 液态 润滑油 润滑油 不定期 T/In 暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位处置 废活性炭 HW49 900-041-49 4.5 有机废气治理 固体 有机 溶剂 沾染有机溶剂 不定期 T/In 含油废物 HW49 900-041-49 0.01 机械维修 固体 含有手套等 沾染润滑油等 不定期 T/In 注：T 表毒性，I 表易燃性 表4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 5m2 桶装 1t 半年 2 废活性炭 HW49 900-041-49 桶装 5t 半年 3 含油废物 HW49 900-041-49 桶装 0.5t 半年 （3）固废环境管理要求 ①一般固废 A.项目厂房内设有一般固废暂存间，用于储存项目产生的一般固体废物。一般固废堆放场所选址、运行等满足防风、风雨等相关要求。 B.根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订），建设单位应建立一般工业固体废物管理台账，并如实记录产生量、暂存量、转出量、去向单位等数据。 C.项目生活垃圾依托园区现有垃圾收集，交由环卫部门清运处理，做到日产日清。 ②危险废物 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），结合本项目产生的危险废物性质，本项目危险废物贮存的一般要求为： І、危险废弃物收集和暂存管理要求如下： ①分类收集与存放：将识别的危险废物按特性分类收集，禁止将危险废物与一般废弃物或者与性质不相容的危险废物混合贮存。对废润滑油等危险废物密封盛装，并分类编号；储存容器表面标示储存日期、名称、成分、数量级特性指标。 危险废物贮存容器要求如下： A应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 B装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C装载危险废物的容器必须完好无损。 D盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E危险废物暂存间必须与人员活动密集区隔开，方便危险废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施。 设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ②危险废弃物暂存间设置专门的标志标牌，同时符合《危险废物贮存污染控制标准》，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，并由专人负责收集、贮存及运输。 ③危险废物必须交由具有危险废物经营许可资质的单位利用或处置。在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移单联管理办法》，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 Ⅱ、危险废物的交接管理要求 ①废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 ②每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 在严格落实以上措施后，本项目产生的固废去向明确，有效地防止了固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 5、地下水、土壤污染防护措施 本项目用水由市政自来水管网供给，不开采地下水。地下水污染途径主要为油漆在储存、使用过程，以及危险废物在储存过程发生洒落，地面过程中可能下渗进入地下水，造成地下水污染。 （1）地下水污染防治原则 项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述： 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏事件发生。 2）分区防治措施 项目具体分区防渗要求如下： 重点防渗区：挤塑区域、危险废物暂存间 简单防渗区：厂房内除重点防渗区以外的区域。 重点防渗方式：挤塑区域、危险废物暂存间采用防渗混凝土（C30）+2mmHDPE膜进行防渗处理或等效措施，保证等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s； 综上所述，采取以上措施后，可以满足地下水防控要求，项目建设不会对地下水水质产生明显影响，本项目采取的防渗措施可行。 3）地下水环境影响跟踪监测 项目通过有效的地下水防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水，故未制定地下水跟踪监测计划。 4）应急响应措施 为完善项目事故状态下地下水应急响应系统，评价要求建设单位制定完整的事故泄露应急预案。 综上，建设项目在落实好源头控制、分区防渗的前提下，加强运行管理，本项目污染物得到有效处理，对地下水质影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2019）附录A，项目土壤环境影响评价类别为Ⅳ类。根据其工作等级划分情况可知，项目可不开展土壤环境影响评价，故无需开展土壤场地现状调查等工作。 本项目运营期厂房及附属污染治理设施将按分区防渗要求进行建设，避免了污染物通过垂直入渗及漫流进行土壤，造成污染影响。 7、环境风险 （1）评价依据 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）所提供的方法，根据项目的物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定项目风险评价等级。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)； 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对项目工程分析，本项目原辅材料不存在有毒有害或易燃易爆等危险性物质，项目物质总量与其临界量比值Q＜1。故本项目的环境风险潜势为 Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）标准中规定的等级划分表可知，本项目本建设项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目仅对环境风险进行简单分析。 表4-14 评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 （2）环境敏感目标概况 本建设项目周边关注点分布情况见下表3-4。 （3）环境风险识别 参照同类型企业的类比情况，确定本项目存在的环境风险因素有火灾、废气事故排放等。 本项目主要环境风险特征及产生主要原因见下表 表4-15 环境风险特征及成因 风险类型 危害特征 原因简析 火灾、爆炸 财产损失 人员伤亡 污染环境 存在机械、高温、高压、电气原因火灾 废气事故排放 污染大气 影响人体健康 破坏生态环境 影响地下水环境 废其处理设备故障 操作错误 （4）环境风险分析 ①火灾、爆炸 运营期间，原料存放区域存放大量聚苯乙烯颗粒，原料存放区域的机械、高温、电气等都会引起火灾，原料存放区域须做好防火措施，配备专门灭火器。 ②大气环境风险分析 本项目生产过程中都多个工序中会产生一定量的粉尘和有机废气。如果抽排风机及废气处理设施发生故障，停止运作，将导致工作场所空气中的粉尘和有机废气浓度增加，危害员工及周边居民的身体健康。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①废气处理系统发生的预防措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，检查生产材料的浓度等；废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的企业产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。 ②防火措施 A、各车间和库房均有应配置一定数量的消防器材，如沙土、推车式灭火器等。 ④防渗措施 厂区地面防渗根据区域和功能不同，分为简单防渗和重点防渗。 本项目挤塑区域和危险废物暂存间为重点防渗区域；厂房中其他区域为简单防渗区。 ⑤环境风险应急预案 应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 应急方案应包括应急指挥结构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。 事故应急指挥机构由消防、环保、安全生产等各有关部门组成。指挥、领导和组织应急防治队伍，负责重大事故隐患的检查及应急计划的制定。企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。 表4-16 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 贮存区、使用区 4 应急组织 工厂：设立厂内事故处置领导指挥体系，厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援 5 应急状态分类应 急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 6 应急设施 设备与材料 生产装置和原料存储区：主要为防火灾、爆炸、泄漏事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；临界地区：中毒人员急救所用一些药品、器材 7 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 8 应急环境监测及 事故后评估 专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施消 除泄漏措施及需 使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 10 应急剂量控制撤 离组织计划医疗 救护与保护公众 健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 11 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 12 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习：对工厂工人进行安全卫生教育 13 公众教育信息发布 对工厂临近地区公众开展风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 表4-17 项目风险防范措施 措施类别 主要风险防范措施 总图布置措施 按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》合理布置 贮存防范措施 车间设置机械排风系统加强通风、设置禁火警示标志。加强管理，定期检查是否存在泄露等情。 消防措施 按规范要求进行配置消火栓、灭火器、安全警示标志等。 防渗措施 按本报告中地下水污染防治要求，严格落实分区防渗措施。 加强管理 制定环境风险应急预案 （6）环境风险结论 通过以上分析，本项目存在潜在的火灾、废气事故排放等风险，项目如管理不当，将发生环境事故，从而对环境造成一定的影响。因此，建设单位应按照本评价，做好各项风险的预防和应急措施。项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，影响不大。 表4-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年年红挤塑板生产建设项目 建设地点 广元市朝天区七盘关国际石材城 地理坐标 经度 106度2分54.875秒 纬度 32度42分41.544秒 主要环境风险及分布 大气：易燃物质遇明火产生火灾或爆炸引起大气环境污染事故； 废气处理设施非正常工况下污染物进入大气。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1、遇明火易引起火灾，形成爆炸性混合物，引发环境事件。 2、危废（液态）在储存过程中发生泄漏，易污染土壤、地表水和地下水。 风险防范措施要求 1、按照消防设计规范进行建设，安装消防设施，设置禁火标志； 2、危废间区域应做好防渗、防漏措施，除地面基础防渗外，还应在门口设置10cm高的门槛，液态危废采用专用容器收集且下设防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施； 3、危废间、挤塑区域做好做好抗静电工作。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） / 8、环保投资估算 本项目环保措施项目组成及投资估算见下表。本工程总投资约2000万元，其中环保投资55万元，占工程总投资的2.75%。 表4-19 环保措施项目组成及投资估算 单位：万元 类型 项目 内容 投资 估算 备注 施工期 大气 扬尘 洒水等措施 0.5 新增 废水 施工生活污水 预处理池 0.5 新增 固废 生活垃圾 施工期固废收运、处置 0.5 新增 建筑垃圾 建渣处置单位处理 1.0 新增 噪声 施工机械 隔离围挡 1.0 新增 营运期 废水 生活污水 预处理池 / 依托 废气 粉尘 1套布袋除尘+15m排气筒 10 新增 有机废气 1套活性炭吸附装置+15m排气筒 25 新增 噪声 机械加工噪声控制 厂房隔音、减震措施 5 新增 风机噪声控制 风机系统进出风口消声、减震 2 新增 固废 一般工业固废 分类处理处置 / 新增 危险废物 4 新增 生活垃圾 0.5 新增 环境风险 防渗 严格落实分区防渗措施。 5 新增 管理措施 例行监测、应急预案等 合计 55 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 粉尘 | 布袋除尘+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值 |
|  | DA002 | VOCs | 活性炭吸附装置+15m排气筒 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中的排放限值 |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） |
|  | 无组织有机废气 | VOCs | / | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中的排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、TP、TN、SS、NH3-N、动植物油 | 经园区现有预处理池预处理后排入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程产生的废边角料、除尘装置收尘和废包装材料均统一收集后外售废品回收站；废润滑油、废活性炭和含油废物统一收集后交由有资质单位处理处置；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门每天清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区进行地面硬化处理，其中危险废物暂存间和挤塑区域进行重点防渗处理，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），防止二次污染。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①废气处理系统发生的预防措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，检查生产材料的浓度等；废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的企业产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。 ②防火措施 配置一定数量的消防器材，如沙土、推车式灭火器等。 ③防渗措施 厂区地面防渗根据区域和功能不同，分为简单防渗和重点防渗。 本项目危险废物暂存间和挤塑区域为重点防渗区域；厂房中其他区域为简单防渗区。 ④环境风险应急预案 应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）企业应在运行中加强管理，定期对设备进行维修保养。 （2）建立健全环保规章制度，加强环境管理，定期污染防治措施进行检查、维护和保养，确保 治理效果，杜绝发生污染事故，并严格接受环保行政主管部门的日常监督管理。 （3）加强员工安全防范事宜，做好车间防火、防爆工作。 （4）做好员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各 项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故的发生。 |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家产业发展政策，选址符当地土地利用规划，项目污染防治措施可使污染物达标排放，项目建成运行后不会改变区域现有的环境功能，不会对外环境保护目标造成不利的影响，项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济可行，技术可靠，项目总图布置合理。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护设施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从环境角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.108 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.504 | 0 | 0.504 | +0.504 |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.0203 | 0 | 0.0203 | +0.0203 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0020 | 0 | 0.0020 | +0.0020 |
|  | TP | / | / | / | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | / | / | / | 5.312 | 0 | 5.312 | +5.312 |
| 危险废物 | 危险废物 | / | / | / | 4.61 | 0 | 4.61 | +4.61 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目位置

本项目涉及施工过程