# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项  目  名  称： 水泥制品生产及砂石加工项目

建设单位（盖章）： 广元鑫久建材有限责任公司

编  制  日  期：         2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 水泥制品生产及砂石加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-510812-04-01-948104 |
| 建设单位联系人 | 张秀成 | 联系方式 | 18608397757 |
| 建设地点 | 四川省（自治区）广元市朝天区县（区）七盘关工业园 |
| 地理坐标 | （ 106 度 2 分 45.3228秒， 32 度 42 分 43.146 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造；C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业---55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 ---56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 朝天区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2303-510812-04-01-948104 】FGQB-0040号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 39.6 |
| 环保投资占比（%） | 3.96 | 施工工期 | 3.0 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。 本项目大气、地表水、 环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目 是否设置 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不属于新增工业废水直排建设项目 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准 的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价 综上，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 四川省人民政府《四川省人民政府关于设立四川广元朝天经济开发区的批复》（川府函[2015]260号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 四川省环境保护厅《关于四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函[2015]32号）；2021年6月17日，《四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书专家论证意见》。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 本项目租赁四川天信石业股份有限公司的土地（共10000平方米）和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房（建筑面积2000平方米）进行建设，位于七盘关工业园，占地12000平方米。根据四川广元朝天经济开发区控制性详细规划，项目所在地块规划用地性质为二类工业用地。同时四川广元朝天经济开发区管理委员会出具入园证明(见附件)，同意项目入园。因此，本项目建设符合四川广元朝天经济开发区土地利用规划。 2、本项目与四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书规划符合性分析 项目租赁四川天信石业股份有限公司的地块和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房进行建设，该地块位于四川广元朝天经济开发区七盘关片区的石材城组团。 根据《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见《四川省环境保护厅关于四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函[2015]32号），广元朝天经济开发区园区规划面积4.2302km2，包括七盘关片区2.6640km2（分为石材城组团1.739km2、中子组团0.925km2）和大羊片区1.5662km2（分为大巴口组团0.6018km2、羊木组团0.9644km2）。整个园区主导产业为农副食品及食品加工、医药、医疗器械及相关配套产业、石材综合利用、新型建材、矿产资源转化等，其中： 七盘关片区：中子组团重点发展农副产品及食品加工、医药医疗器械及相关配套产业；石材城组团重点发展石材综合利用等产业。 大羊片区：大巴口组团重点发展新型建材；羊木组团重点发展矿产资源转化等产业。 项目位于七盘关片区石材城组团，与园区规划符合性分析详见下表。 表1-2 项目与广元市朝天经济开发区规划符合性分析表 序号 项目 广元市朝天经济开发区 七盘关片区规划定位 本项目情况 符合性 1 产业规划 鼓励类：石材城组团鼓励发展石材加工项目； 允许类：与园区主导行业不相冲突、与园区产业布局规划不相禁忌的行业； 禁止类：化工、印染、皮革、化工、造纸、农药、电镀、磁砖等重污染项目，以及农副产品和食品加工、医药等外环境要求较高的项目。 项目位于四川广元朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业 符合 2 入园项目清洁生产门槛 入区企业必须采用国内先进的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级以上水平（国内先进水平）。 项目生产工艺为国内先进生水平，能耗、物耗低、污染小，满足清洁生产要求。 符合 3 用地布局规划 七盘关片区包括中子组团和石材城组团，中子组团土地利用包括居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储物流用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地。其中，工业用地重点发展农副产品及食品加工、医药医疗器械及相关配套产品。 项目位于朝天区七盘关工业园石材城组团，根据四川广元朝天经济开发区控制性详细规划图，项目用地属于二类工业用地，用地符合园区布局规划。 符合 规划区总用地面积423.02公顷，其中工业用地241.45公顷（占57.07%）；居住用地52.12公顷（占12.3%）；公共管理与服务用地6.97公顷（占1.65%）；商业服务设施用地29.72公顷（占7.02%）；物流仓储用地32.83公顷（占7.76%）；道路与交通设施用地27.7公顷（占6.55%）；公共设施用地6.28公顷（占1.48%）；绿地与广场用地25.95公顷（占6.13%）。 符合 4 污染物治理与排放规划 废水 废水由园区污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入潜溪河。要求进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相关行业标准。 项目生产废水不外排，生活污水经预处理池处理后排入石材城污水处理厂集中处理，达标排放。 符合 废气 对入园企业生产废气要求达标排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 本项目废气主要为生产过程中粉尘，执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）。搅拌粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，筒仓粉尘经仓顶自带单独脉冲反吹收尘器处理后无组织排放，均满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）相关限值要求。 符合 固体废物 生活垃圾统一收集送环卫部门处置。工业固废由进入园区的企业自行处置，涉及危险废物时，企业按照国家有关规定进行安全处置，或送有资质的处置单位进行集中处置。入园按照“三化”的原则（资源化、无害化、减量化），加强固废的资源化综合利用。 生活垃圾统一收集送环卫部门处置。不合格品外售综合利用，除尘器收集的粉尘回用，污水罐和沉淀池污泥经压滤机压滤后外售综合利用，危险废物交由资质单位处置。 符合 由上表所知，项目主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业，项目符合七盘关片区用地、产业规划，且项目污染物治理及排放符合园区规划要求，满足园区准入条件。因此本项目符合四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书规划要求。 2、项目与四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书规划符合性分析 根据《四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，广元朝天经济开发区园区规划形成“一轴两片”的总体功能结构，其中： 一轴：是指依托京昆高速、二专线、大羊快速路形成园区综合发展主轴，这条轴线既是联系经开区各功能组团的交通主轴，也是承载全区产业发展的产业主轴。 两片：是指七盘关片区、大羊片区。 园区规划面积4.2302km2，包括七盘关片区2.6640km2（分为石材城组团1.739km2、中子组团0.925km2）和大羊片区1.5662km2（分为大巴口组团0.6018km2、羊木组团0.9644km2）。 园区产业定位如下： 中子物流园：农副产品及食品加工、医药医疗器械及相关配套产业 国际石材城：石材综合利用开发产业 大巴口组团：新型建材 羊木园、羊木物流园：矿产资源转化 产业布局规划如下： 七盘关片区：重点发展农产品加工、建材（主要为石材综合利用）产业。中子组团鼓励发展农产品加工项目；石材城组团鼓励发展石材加工项目。 大羊片区：重点发展建材及配套产业（人工骨料、商砼、水泥管桩管件、预制件等其他下游产品项目）、劳动密集型轻污染产业等。 项目与园区后续规划优化调整符合性分析详见下表。 表1-3 项目与广元市朝天经济开发区规划符合性分析表 序号 项目 广元市朝天经济开发区 七盘关片区规划定位 本项目情况 符合性 1 产业结构优化调整建议 结合《广元市朝天区“十四五”工业发展规划》，本次跟踪评价优化主导产业发展方向如下： 农副产品及食品加工：重点发展核桃精深加工、食用菌精深加工、调味品加工、蔬菜精深加工、糕点加工、蚕桑加工、粮油加工、肉制品加工等。 石材综合利用：主要发展以石板材、异型石材、人造石等为主的石材加工，建成集石材加工示范基地、石材研发中心、仓储物流中心、石材会展中心、石材进出口批发中心和石材机械商贸配套为一体的石材城。 新型建材及其配套产业：重点发展水泥制品、装配式部品部件、防水材料、节能门窗、塑料管材、玻璃深加工、新型墙材、建筑铝合金、工业铝合金等。 针对《广元市朝天区“十四五”工业发展规划》提到的将在大羊片区（羊木组团、大巴口组团）发展塑品制造产业，将在中子组团发展生物医药产业以及将在羊木组团发展新基建配套制造业，规划修编前过渡期，以上产业可作为允许类，在项目环评阶段充分论证可行后方可入驻。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业。 符合 跟踪评价建议： （1）进一步提高现有涉重企业（广元海创环保科技有限责任公司）污染物治理水平。涉重废水须“分类收集、分质处理”，重点污染物铅、汞、镉、铬、砷要求实现废水“零排放”，其余第一类污染物车间或车间处理设施排放口达标且符合园区污水处理厂进水水质要求，总量控制指标有来源。 （2）加强企业有机废气末端治理工作，严格执行《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）相关要求，VOCs的处理效率不低于相应行业标准。对涉VOCs新建项目进行严格把关，要求各类涉VOCs的建设项目在设计、建设中使用国内一流的清洁生产和密闭化工艺。推广环境友好型原辅材料使用，鼓励挥发性有机物重点企业优先采用具有环境标志的原辅材料。实施原料替代工程。 （3）后续新引入企业应符合园区的准入要求，鼓励与园区主导产业相容且污染物排放量较小的企业入园。 （1）项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水通过预处理池处理后由石材城污水处理厂集中处理后达标排放。 （2）本项目废气主要为粉尘，经处理后可达《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）要求。 符合 2 空间管控优化调整建议 考虑到中子场镇夹在石材城组团、中子组团之间，且位于石材城组团下风向，羊木场镇、大巴口安置区分别临近羊木组团、大巴口组团且位于下风向的情况。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，距项目厂界最近住户为西南面251m处的住户。 根据园区规划图，项目不靠近规划生活区。 项目生产工艺为国内先进生产水平，能耗、物耗低、污染小，满足清洁生产要求。 符合 跟踪评价建议： （1）结合朝天区国土空间总体规划，协调城镇与工业发展方向，强化生活空间和生产空间边界控制。 （2）规划区内新、改、扩建涉无组织排放的企业事业单位与园区内外环境敏感保护目标（含居民区、学校、医院、养老院等）之间，通过利用道路、天然水体或者绿化带等形式，设置合理的环境防护距离。 （3）优化企业布局，靠近生活区一侧宜布置低噪声、废气排放较小、无异味的轻污染企业；现有靠近生活区的企业应加强大气、噪声、环境风险等管控措施，避免对周边生活产生不良环境影响。 符合 3 区域给水方案的优化调整建议 目前朝天区区域供水规划仍在编制中，待规划完成后，规划区供水规划方案将与上位规划保持一致。过渡期可保留现有供水体系。并根据规划发展需要，适时扩建，以满足区域用水需求。 考虑到羊木新水厂饮用水源二级保护区涉及到大巴口组团工业用地，取水口设置不合理，建议对羊木新水厂取水口重新择址建设。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，目前园区给水管网已建设完成 符合 4 区域排放方案优化调整建议 （1）考虑到羊木组团现已形成2个污水处理厂，且分别处理组团内工业废水、组团内生活区以及羊木场镇生活废水，排水分区以羊木河为界，排水口分别设置在两岸。若按照原规划环评建议合并为一座污水处理厂，则要建设跨河污水管网，工程量较大且增加了管网破损污水直接入河的环境风险。因此建议不再采纳原规划环评合并污水处理厂的建议，仍保留现有2座污水处理厂。 （2）加快中子组团C区污水处理厂建设进度，确保环保设施建设先行。 （3）考虑到中子组团下游涉及宣河乡场镇供水站（潜溪河河滩地深井取水）取水口和朝天区城区备用饮用水源取水口（取用潜溪河地表水），且目前尚未取缔，水环境较为敏感。而中子组团A区污水处理站处理规模较小，且执行排放标准较低（《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标），建议C区污水处理厂建成后，关停A区污水处理站，A区废水进入C区污水处理厂一并处理，C区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标。 （4）根据后续规划实施需要，对现有污水处理厂适时扩能，以满足规划实施的污水处理需求。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，石材城组团已建成污水处理厂1座，设计处理规模1000m3/d，目前实际处理量约为250m3/d，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入潜溪河。 符合 5 能源结构优化调整建议 规划区后续发展能源结构仍以天然气、电等清洁能源为主，后续禁止新引入使用高污染燃料的企业或项目，鼓励新建燃气锅炉采用低氮燃烧技术 项目不涉及锅炉，使用电做能源。 符合 6 开发时序优化调整建议 考虑到羊木组团开发率极低，在后续项目引入时，可优先向羊木组团倾斜。本次跟踪评价建议：规划未实施部分的建设时序优先安排基础设施建设，包括路网、管网建设，体现环保先行。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业 符合 7 修编前过渡期后续发展生态环境准入清单 一、鼓励类 （1）中子组团鼓励发展农产品加工项目（核桃精深加工、食用菌精深加工、调味品加工、蔬菜精深加工、糕点加工、蚕桑加工、粮油加工、肉制品加工等）；石材城组团鼓励发展石材加工项目，羊木组团、大巴口组团鼓励发展建材及其配套产业、劳动密集型轻污染工业，且满足《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》鼓励类的项目。 （2）区域主导产业或重要项目的上下游企业，或有利于区域实现循环经济和可持续发展的项目，若与规划区主业发展不形成交叉影响，鼓励其发展。 （3）优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。 二、禁止类 （1）总体原则要求 1）禁止引入列入产业结构调整指导目录禁止类的项目，不符合国家行业准入条件的项目。 2）禁止引入不符合国家或地方环保法律法规及污染防治要求的项目。 3）禁止引入不符合《中华人民共和国长江保护法》、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求的项目。 4）禁止引入“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）产业。 5）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 6）与区域生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （2）产业要求 按照原规划环评及审查意见（川环建函[2015]32号）要求执行，具体如下： 1）中子组团禁止发展建材、化工、印染、皮革、造纸、农药、电镀等重污染项目。 2）石材城组团禁止发展化工、印染、皮革、造纸、农药、电镀、磁砖等重污染项目，以及农副产品和食品加工、医药等对外环境要求较高的项目。 3）羊木组团、大巴口组团禁止发展矿产洗选、冶炼、化工、印染、皮革、化学制浆造纸、电镀等项目，以及农副产品和食品加工、医药等对外环境要求较高的项目。 三、允许类 与园区主导产业不相冲突，与园区产业布局规划不相禁忌的项目。 规划提出的规划区发展的主导产业，引导规划区向可持续的方向良性发展的原则，有利于形成产业的集聚效应，有利于污染物排放的控制，有利于环保设施的正常运行，有利于环境管理。但对于不属于区域主导产业的拟入驻企业，若与规划行业有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在具体项目环评中经分析与周边规划用地性质不相冲突，不会影响规划区规划的实施，建议对该类企业从规划角度不作更多的限制。 允许类 与园区主导产业不相冲突，与园区产业布局规划不相禁忌的项目。 需要说明的是：规划提出的规划区发展的主导产业，引导规划区向可持续的方向良性发展的原则，有利于形成产业的集聚效应，有利于污染物排放的控制，有利于环保设施的正常运行，有利于环境管理。但对于不属于区域主导产业的拟入驻企业，若与规划行业有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在具体项目环评中经分析与周边规划用地性质不相冲突，不会影响规划区规划的实施，建议对该类企业从规划角度不作更多的限制。 项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目建成后主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业 符合 由上表所知，项目主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业。项目符合四川广元朝天经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书规划要求。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》，本项目为鼓励类第十二、建材第11款利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发。项目工艺、产品及生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》，项目所用设备均不在淘汰类之列，符合当前国家产业政策。 且该项目已于2023年3月7日经朝天区发展和改革局以川投资备【2303-510812-04-01-948104】FGQB-0040号核准备案。 综上所述，本项目符合国家现行产业政策。 2、与相关法规、规范符合性分析 本项目与其他大气污染防治相关规划、实施方案的符合性见下表。 表1-4 项目与其他规范、法规符合性 法律法规 相关要求 本项目情况 符合性 《中华人民共和国大气污染防治法》 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任 针对本项目产生的废气，环评要求建设单位采取相应措施进行治理，能够实现达标排放 符合 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求 本项目在生产过程中会产生废气，且委托专业单位编写本项目环境影响评价报告，经分析，本项目产生的废气经治理后外排的废气能够实现达标排放 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口 针对本项目运营过程中产生的废气，环评要求建设单位针对不同的产污，分别设置相应的环保措施，且规范设置排放口 《四川省打赢蓝天保卫战等 九个实施方案的通知》（川府发[2019]4 号） 四川省大气污染防治重点区域包括成都市、自贡市、德阳市、内江市全域、泸州市江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县全域、绵阳市涪城区、游仙区、安州区、江油市三台县全域、遂宁市船山区、安居区、蓬溪县、大英县全域、乐山市市中区、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县全域、南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区全域、宜宾市翠屏区除李端镇、牟坪镇外的区域、南溪区全域、叙州区除商州镇、龙池乡、凤仪乡、双龙镇外的区域，江安县全域，高县庆符镇、文江镇、胜天镇、月江镇、广安市广安区、前锋区全域、达州市通川区全域、达川区除陈家乡、罐子乡、渡市镇外的区域、雅安市雨城区、名山区全域、眉山市东坡区、彭山区、仁寿县、丹棱县、青神县全域、资阳市雁江区全域 本项目位于广元市朝天区，不属于大气污染重点防治区 符合 三、重点任务（一）调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”的约束，明确禁止和限制发展的行业，生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。 本项目位于七盘工业园石材城组团，属于园区鼓励类发展产业，且满足“三线一单”要求。 符合 三、重点任务（四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式货仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、破碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。 本项目原料堆场采用三面严密围挡，且覆盖篷布；成品砂石堆场设置为封闭结构。项目在堆场上方设置雾化喷嘴，喷洒面积覆盖整个物料场；本项目砂石生产在封闭车间内进行，且破碎、筛分工序采用湿法加工，废水经三级沉淀池处理后回用，不外排。铲车在封闭空间送料，并采取洒水装置；本项目输送皮带距离地面有一定高度，且封闭设置。本项目进出场的车辆覆盖严实，出场时对车辆底盘、车轮和车身周围进行冲洗。 符合 《广元市砂石行业企业环境管理规范（试行）》（广环发〔2019〕2号） 堆场防尘技术要求 （1）除留出用于装卸的专用通道外，堆场周围必须全部建设闭合的防风抑尘网。 （2）防风抑尘网高度应根据堆垛高度确定，原则上应高于堆垛至少2米。 （3）防风抑尘网必须设置基础，确保牢固。 （4）防风抑尘网板材要能够达到防风抑尘要求。 （5）除正在装卸的作业面外，对堆存的物料必须全部覆盖，覆盖布（网）要用重物压实。覆盖布（网）必须是合格产品，要有足够的密度、强度、韧度，无明显破损。 （6）安设固定式和移动式喷淋装置，喷洒面积要覆盖整个物料场。 符合。本项目原料堆场采用三面严密围挡，且覆盖篷布；成品砂石堆场设置为封闭结构。项目在堆场上方设置雾化喷嘴，喷洒面积覆盖整个物料场。 符合 生产过程防尘技术要求 （1）装载机（铲车）给皮带机落料口上料时，上料口应在封闭的空间内部，必须有洒水装置或灰尘收集装置。 （2）使用皮带机运送物料时应符合以下规定： 固定式皮带机架离地面应有一定高度，以便清扫。皮带机传输部分应进行封闭。 （3）生产过程要在封闭的环境内进行，并采取集尘、喷淋等方式防治扬尘污染。 （4）破碎机要有洒水装置或粉尘收集装置。 （5）对于环评规定洗砂废水循环利用不外排的，要严格落实环评要求确保洗砂废水经处理后循环利用不外排。对环评规定经处理后可以部分外排的，要严格落实环评规定的污染防治措施，洗砂废水经处理后排放部分清水，严禁未经处理将洗砂废水直排外环境。 符合。本项目砂石生产在封闭车间内进行，且破碎、筛分工序采用湿法加工，废水经三级沉淀池处理后回用，不外排。铲车在封闭空间送料，并采取洒水装置；本项目输送皮带距离地面有一定高度，且封闭设置。 符合 进出车辆防尘技术要求 进出场的运输车辆必须覆盖严实。出场时车辆底盘、车轮和车身周围必须冲洗干净，不得带尘上路。 符合。本项目进出场的车辆覆盖严实，出场时对车辆底盘、车轮和车身周围进行冲洗。 符合 道路防尘技术要求 厂区道路要做硬化处理并及时修复破损路面，安排人员及时清扫、冲洗，时刻确保路面无积尘，车辆行驶无扬尘。 符合。对厂区运输道路进行混凝土硬化，并定期进行路面清扫、洒水。 符合 3、与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的符合性分析 根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》，符合性见下表。 表1-5 项目与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 序号 负面清单 符合性分析 是否符合 1 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 本项目主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，不属于化工项目。同时，本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 符合 2 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新建、改设或扩大排污口。 本项目不设置污水排口。 符合 3 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。 本项目位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，且项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。 符合 4 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》中的鼓励类，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，已取得四川省固定资产投资项目备案表。 符合 4、选址合理性分析 项目位于七盘关工业园，根据现场调查，项目厂址周边外环境关系如下： 表1-6 项目外环境关系 序号 名称 方位 与本项目最近距离(m) 生产类型/经营内容 1 广元市晟睿石业有限公司 东面 75 砖瓦、石材等建筑材料制造 2 四川晟垲荃新型材料科技有限公司 东面 270 石材加工、销售 3 广元旭航构件制造有限公司 东南面 53 新型金属功能材料、新型环保耐火材料、金属结构制造及销售 4 广元珍石美新材料科技有限公司（拟建） 南面 30 大理石和装配式别墅的生产、销售 5 广元珍石美新材料科技有限公司（拟建） 西面 26 6 居民 西南面 199 居住 7 广元市联拓石业有限公司 东北面 63 建筑用石加工；石制家具制造 8 居民 东北面 386 居住 根据上表可知，本项目周围500m范围内，有企业和居民。项目评价范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目周边居民均为散户，规模较小，受影响人口较少，且项目运营期产生的废气、废水、噪声和固废均能得到相应有效地处理，确保达标排放，对周边敏感点影响较小。周边企业主要为石材加工企业，与本项目相容。因此，本项目与外环境相容。 同时，本项目以原料堆场、生产车间的边界分别设置50m、100m的卫生防护距离。根据项目外环境关系图，项目卫生防护距离内有广元珍石美新材料科技有限公司（拟建），该企业均为石材加工企业，与本项目相容。除此之外，卫生防护距离内无居民、学校、医院等敏感点，且无食品、制药等对大气环境要求较高的企业。因此，项目卫生防护距离内无大气敏感点。 综上，本项目所在地地理位置优越，交通便利，能够满足本项目生产及生活需要，且项目外环境不存在明显的环境制约因素。同时与《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》相关要求相符。因此，项目选址合理。 5、“三线一单”符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布了<关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知>(川环办函[2021]469号)。 （1）与生态保护红线符合性分析 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无 法避让的铁路、公路、航道、防洪、管 道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。本项目位于七盘关工业园，根据三线一单符合性分析，本项目不在广元市生态红线范围内。 （2）与“环境质量底线”符合性分析 根据广元市生态环境局发布的《2021年广元市环境质量公告》，广元市2021年SO2年平均质量浓度为6.7μg/m3，NO2年平均质量浓度为126.5μg/m3，CO的日均值第95百分位数为1.2mg/ m3，O3日最大8小时平均值第90百分位数为112μg/m3，PM10年平均质量浓度为41.3μg/m3，PM2.5年平均质量浓度为24.1μg/m3。环境空气质量现状平均值SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5质量指数均小于1，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准年均限值要求，广元市属于达标区域。且根据广元市生态环境局公布的地表水水质监测结果可知，项目所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据地表水水质满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类标准要求，因此项目区域地表水环境质量良好。本项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经预处理池处理后进入石材城污水处理厂处理后达标排入潜溪河。 因此，本项目的建设未触及当地环境质量底线，符合相关要求。 （3）与“资源利用上线”符合性分析 本项目不涉及矿产资源、地下水资源开采和基本农田等土地资源占用问题，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水，项目资源消耗量相对趋于资源利用总量较少。 因此，本项目的建设未触及当地的资源利用上线，符合相关要求。 （4）生态环境准入清单 ①环境管控单元 根据《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发〔2021〕4号），本项目位于工业重点管控单元。 图1-1 广元市环境管控单元图 广元市生态环境管控要求见下表。 表1-7 广元市生态环境管控方案表 序号 环境管控单元类型 总体管控要求 本项目 符合性 1 重点管控单元 严格执行相关准入门槛，强化嘉陵江干流一公里范围内企业选址论证，严控水环境风险；加强工业源挥发性有机物治理，提升废气收集率、去除率、治理设施运行率。 本项目选址位于朝天经济开发区七盘关片区石材城组团，项目主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业。距嘉陵江干流13.6公里，本项目不涉及挥发性有机物排放。 符合 2 广元市 长江干支流岸线一公里范围不得新建、扩建化工园区和化工项目。长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内不得新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，长江流域重点水域实施常年禁捕。 结合地区资源环境禀赋，合理布局承接产业，加强环保基础设施建设，确保环境质量不降低。承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。 大熊猫国家公园严格按照《大熊猫国家公园总体规划（试行）》要求进行保护、管理。 本项目选址于朝天区七盘工业园，生产砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为非金属矿物制品业，不属于化工项目，不属于钢铁、电解铝项目。 符合 3 朝天区 1、与嘉陵江上游汉中市、陇南市建立全过程、多层级环境风险防范体系，强化应对突发水环境污染事件的环境风险应急演练。强化危化品泄漏应急处置措施，实行流域联防联控，确保风险可控。 2、加强港口码头和船舶污染防治。提升城乡污水收集处理能力，因地制宜推进城镇生活污水处理设施提标改造工作。加快推进《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案》（2021-2023年）。新、改、扩建电解铝项目需满足电解铝产业资源环境绩效准入门槛，强化污染物排放管控。格保障人居饮水安全。 本项目选址于朝天区七盘工业园，生产砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为非金属矿物制品业，不属于“两高”项目，本项目不涉及挥发性有机物排放。 符合 本项目位于七盘关工业园，根据四川政务服务网“三线一单符合性分析”查询结果，本项目共涉及5个环境管控单元，查询截图如下： 图1-2 “三线一单”系统管控分区识别结果 |

| 其他符合性分析 | 本项目涉及的管控单元如下表所示。 表1-7 本项目涉及的环境管控单元情况 环境管控单元编码 环境管控单元名称 所属市（州） 所属区县 准入清单类型 管控类型 ZH51081220002 四川广元朝天经济开发区 广元市 朝天区 环境管控单元 环境综合管控单元工业重点管控单元 YS5108122210001 元西村-朝天区-四川广元朝天经济开发区-管控单元 广元市 朝天区 水环境管控分区 水环境工业污染重点管控区 YS5108122310001 四川广元朝天经济开发区 广元市 朝天区 大气环境管控分区 大气环境高排放重点管控区 YS5108122530003 四川广元朝天经济开发区 广元市 朝天区 自然资源管控分区 土地资源重点管控区 YS5108122550001 朝天区自然资源重点管控区 广元市 朝天区 自然资源管控分区 自然资源重点管控区 本项目位于广元市朝天区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川广元朝天经济开发区，管控单元编号：ZH51081220002），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）。 图1-3 项目与管控单元相对位置图 ②与广元市生态环境准入清单符合性分析 表1-8 本项目与广元市工业重点管控单元普适性管控要求的符合性分析 管控类型 普适性管控要求 本项目 符合性 维度 清单编制要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划（包括但不限于《石化产业规划布局方案（修订版）》《现代煤化工产业创新发展布局方案》）的项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。（《中华人民共和国长江保护法》、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》）。 本项目选址于朝天区七盘工业园，本项目生产砂石料、免烧砖和透水砖，为非金属矿物制品业，不属于化工、严重过剩产能行业。 符合 限制开发建设活动的要求 严控在嘉陵江沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。（《广元市打好嘉陵江保护修复攻坚战实施方案》）； 严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，严禁未经产能置换违规新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。（《广元市打赢蓝天保卫战实施方案》）； 在嘉陵江岸线1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。（《长江经济带生态环境保护规划》《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》《四川省人民政府办公厅关于优化区域产业布局的指导意见》）； 现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 本项目选址于朝天区七盘工业园，生产砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为非金属矿物制品业，不属于石油化工、煤化工、钢铁、焦化、电解铝、水泥、平板玻璃、涉磷、造纸、印染、制革等项目。其中砂石料为石材加工，属于园区鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 嘉陵江岸线1km范围现有存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区。（依据：《中共四川省委四川省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》）； 现有属于园区禁止引入产业门类的企业，适时退出。 本项目选址于朝天区七盘工业园，生产砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为非金属矿物制品业，不属于化工企业，属于园区鼓励类发展产业。 符合 污染物排放管控 现有源提标升级改造 推行砖瓦行业脱硝治理，保持燃煤电厂和水泥企业脱硫脱硝设施正常运行、稳定达标并逐步推行超低排放改造，综合脱硫脱硝效率不低于70%。深化炼焦行业二氧化硫治理。对不能稳定达标的硫磺回收尾气，提高硫磺回收率，确保硫磺尾气稳定达标；焦炉煤气硫化氢脱除效果达到99%以上，直接燃烧的应安装脱硫设施，确保稳定达标排放。（《广元市蓝天保卫行动方案》） 本项目为新建项目 符合 新增源等量或倍量替代 －若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。（《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》） －新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》、《广元市打赢蓝天保卫战实施方案》） －水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。《中华人民共和国长江保护法》） －新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。（《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》） 项目所在评价区域2021年为达标区，污染物按照总量管控要求进行等量替代，项目不涉及VOCs排放，本项目生产砂石料、免烧砖和透水砖，为非金属矿物制品业，不属于冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业。 符合 新增源排放标准限制 －推行砖瓦行业脱硝治理，保持燃煤电厂和水泥企业脱硫脱硝设施正常运行、稳定达标并逐步推行超低排放改造，综合脱硫脱硝效率不低于70%。深化炼焦行业二氧化硫治理。对不能稳定达标的硫磺回收尾气，提高硫磺回收率，确保硫磺尾气稳定达标；焦炉煤气硫化氢脱除效果达到99%以上，直接燃烧的应安装脱硫设施，确保稳定达标排放。（《广元市蓝天保卫行动方案（2018-2020年）》） 污染物排放绩效水平准入要求： －园区企业生产、生活废水应严格全部纳入园区污水处理厂集中处理，达标排放；污水收集率100%。 －磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量。（《中华人民共和国长江保护法》） －推进石化、医药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类，包装印刷等行业VOCs综合治理。（《广元市打赢蓝天保卫战实施方案》） 本项目生产砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为建筑用石加工和水泥制品生产，不属于砖瓦企业、燃煤电厂、水泥企业、炼焦企业、磷肥和含磷农药制造等；项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水通过预处理池处理后由石材城污水处理厂集中处理，达标排放，废水收集率100% 符合 资源开发利用效率 水资源利用总量要求 新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。（《四川省节约用水办法》）； 火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。（《关于推进污水资源化利用的指导意见》）； 项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水通过预处理池处理后由石材城污水处理厂集中处理，达标排放。不属于火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业。 符合 地下水开采要求 参照现行法律法规执行 / 符合 禁燃区要求 原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。位于大气不达标区域的工业单元，除执行超低排放标准的集中供热设施外，禁止新建燃煤及其他高污染燃料设施。积极实施煤改电、有序推进煤改气。鼓励工业窑炉煤改电、煤改气或集中供热。《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》 项目所在评价区域2021年为达标区，本项目不涉及燃煤锅炉和工业炉窑。 符合 环境风险防控 联防联控要求 加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控 本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质；本项目生产砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为非金属矿物制品业，不属于涉重行业建设项目；园区已构建级环境风险防控体系。 符合 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新、改、扩建项目，严控准入要求。涉及铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放的项目，严控准入，严格执行重金属污染物总量控制要求。 园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联防联控。 用地环境风险防控要求：有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。（《土壤污染防治行动计划》） 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》） ③与环境管控单元符合性分析 表1-9 项目与单元级清单管控要求符合性分析 环境管控单元名称及编码 管控 类别 单元特性管控要求 本项目情况 符合性 ZH51081220002（工业重点管控单元） 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求： 中子组团禁止发展化工、印染、皮革、造纸、农药、专业电镀等重污染项目石材城组团禁止发展印染、皮革、化工、造纸、农药、专业电镀等重污染项目，以及农副产品和食品加工、医药等对外环境要求较高的项目； 羊木组团、大巴口组团禁止发展矿产洗选、冶炼、化工、印染、皮革、化学制浆造纸、专业电镀等项目，原则上不引入医药等对外环境要求较高的项目； 大羊片区羊木组团除金矿副产物深加工外，禁止发展采矿、选矿、冶炼项目其他同工业空间重点单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求： 严控园区向城镇方向拓展，靠近城镇空间的区域禁止引入其他可能影响城区环境质量达标，危害人体健康的项目严控羊木组团向城区方向拓展； 允许开发建设活动的要求： 同工业重点单元总体准入要求 不符合空间布局要求活动的退出要求： 属于园区禁止引入门类或与用地规划不符的现有企业，原则上维持现状不得扩产，逐步退出。 本项目生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业。本项目不属于化工、印染、皮革、造纸、农药、专业电镀等重污染项目。 符合 ZH51011520002 污染物排放管控 现有源提标升级改造： 同工业重点单元总体准入要求。 新增源等量或倍量替代： 上一年度空气质量、水环境质量达标区，新增污染物实行等量替代；上一年度空气质量、水环境质量未达标区，新增污染物实行倍量替代；其他同工业重点单元总体准入要求。 新增源排放标准限值： 同工业重点单元总体准入要求。 污染物排放绩效水平准入要求： 同工业重点单元总体准入要求。 其他污染物排放管控要求： 同工业重点单元总体准入要求。 项目所在评价区域2021年为达标区，本项目为新建项目，污染物实行等量替代。 符合 ZH51011520002 环境风险防控 严格管控类农用地管控要求： 同广元市工业重点单元总体准入要求。 园区环境风险防控要求： 园区建立政府－园区－企业三级环境风险防控体系；其他同工业重点单元总体准入要求。 企业环境风险防控要求： 同工业重点单元总体准入要求。 其他环境风险防控要求： 同工业重点单元总体准入要求。 / 符合 ZH51011520002 资源开发效率要求 水资源利用效率要求： 鼓励农副产品及食品加工等高耗水企业对废水进行循环利用，降低单位产品耗水量。其他同广元市、朝天区总体准入要求。 地下水开采要求： 同广元市、利州区总体准入要求。 项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水通过预处理池处理后由石材城污水处理厂集中处理，达标排放。 符合 YS5108122210001（水环境工业污染重点管控区） 污染物排放管控 城镇污水污染控制措施要求： 提升城镇生活污水处理能力，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇生活污水处理设施提标改造 工业废水污染控制措施要求： 重点实施总磷总量控制和重点污染物减排，从严控制新建、扩建涉磷行业的项目建设；集中治理工业集聚区水污染，形成较为完善的工业集聚区废水处理体系，实现超标废水零排放；对于枯水期等易发生水质超标的时段，实施排污大户企业限产限排等应急措施。 农业面源水污染控制措施要求： 推进化肥、农药使用量“零增长”，提升畜禽养殖废物资源化利用率 本项目不属于涉磷行业 符合 YS5101152210045 环境风险防控 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程。 本项目拟编制环境风险事故处理程序，一旦发生事故，依照风险事故处理程序进行操作。 符合 YS5108122310001（大气环境高排放重点管控区） 污染物排放管控 大气环境质量执行标准： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 区域大气污染物削减/替代要求： 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求： 优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率。 工业废气污染控制要求： 加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。依法依规设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况。筛选挥发性有机物重点企业和园区名录，健全监管体系，实施精细化管理。每年更新眉山市工业企业挥发性有机物详细排放清单。建设重点企业挥发性有机物污染排放在线监控体系，确保达标排放。 扬尘污染控制要求： 开展工业企业无组织粉尘排放治理；所有原材料、产品必须密闭储存、输送，包装与发运、转运采取有效措施防止起尘。 重点行业企业专项治理要求： 深化水泥行业降氮脱硝工程建设，现役新型干法水泥熟料生产线在现有控制水平基础上，开展低氮燃烧改造，加强水泥行业无组织排放管理，水泥企业原料立磨、生料制备、生料入窑、熟料煅烧、输送工序需配备袋式收尘器；推进陶瓷制造行业改燃天然气等清洁能源，全部陶瓷辊道窑完成“煤改气”；完成陶瓷行业低氮燃烧及脱硝升级改造。 其他大气污染物排放管控要求 大气环境质量执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；本项目不涉及VOCs排放，涉及的大气污染物排放量实行等量替代；本项目不属于高污染、高耗能项目。 符合 YS5108122530003（土地资源重点管控区） 空间布局约束 加强土壤污染防治，实施建设用地准入管理，建立建设用地调查评估制度事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地经济和信息化、环境保护部门备案在城镇开发和改变土地性质时，强化土地整理、污染治理，满足土地规划使用功能要求 本项目不涉及 符合 YS5108122550001（自然资源重点管控区） 空间布局约束 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系 本项目不属于高耗水行业 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 6、与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性分析 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性分析如下。 表1-10 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2 号）的符合性分析 序号 文件内容要求 本项目情况 符合性 1 三、（一）构建绿色空间格局。 三、（一）支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。支持现有造纸、纺织印染、电镀、酿造等高耗水产业向水资源丰富、水环境容量允许、基础设施完善的地区转移布局。支持符合环保、能效等标准要求的高载能行业向清洁能源优势地区集中。引导高耗能、高排放企业搬迁改造和退城入园。推进长江经济带产业布局优化和绿色转型发展，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。在黄河流域生态敏感脆弱区禁止新建对生态系统有严重影响的高耗水、高污染或高耗能项目。 本项目选址于朝天区七盘工业园，生产砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为非金属矿物制品业，不属于化工项目。 符合 2 五、（一）深化工业源污染防治 强化重点行业污染治理。 加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。 推进平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重点行业深度治理。 深化工业炉窑大气污染综合治理，基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代。 全面淘汰10蒸吨/ 小时及以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放改造，加快推进燃气锅炉低氮燃烧改造。 本项目主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，其中建筑用砂石料为石材加工，属于鼓励类发展产业；免烧砖、透水砖和水泥预制管件为水泥制品业，属于园区允许类发展产业，不属于火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉。不涉及工业炉窑 符合 3 严格控制生产和使用高 VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。强化VOCs 综合治理，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子、纺织印染、制鞋、家具制造、油品储运销等行业为重点，提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除率，科学合理选择治理工艺，推进设施设备提升级改造。 本项目不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的生产或使用，本项目无VOCs排放。 符合 4 七、（一）推进土壤污染源头防控 加强空间布局管控。强化规划环评刚性约束，严格空间管控，合理规划土地用途，强化涉及土壤污染建设项目布局论证，鼓励土壤污染重点工业企业集聚发展，探索土壤环境承载能力分析。禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目，禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。 本项目建设位于四川广元朝天经济开发区，用地性质为二类工业用地，不涉及永久基本农田。项目实行分区防渗，危废暂存间重点防渗，正常情况下无土壤污染途径。 符合 5 七、（二）强化水环境污染治理。 强化工业污水综合整治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。 对涉及重金属、高盐和高浓度难降解废水的企业，强化分质、分类预处理，提高企业与末端处理设施的联动监控能力，确保末端污水处理设施安全稳定运行。 项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水通过预处理池处理后由石材城污水处理厂集中处理后达标排放。 符合 综合以上分析，本项目建设与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2 号）相符。 7、与《广元市“十四五”生态环境保护规划》（广府发〔2022〕17 号）符合性分析 表1-11 与《广元市“十四五”生态环境保护规划》（广府发〔2022〕17号）的符合性分析 序号 文件内容要求 本项目情况 符合性 1 三、（一） 优化区域发展空间布局 全市生态空间为生态优先保护区，共划分为23个管控单元，其中生态保护红线划分为16个管控单元，对生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动；一般生态空间划分为7个管控单元，实施生态环境保护精细化、差异化管理，严格落实生态环境分区管控要求。 本项目经前文“三线一单”符合性分析，满足广元市分区管控要求。 符合 2 五、（一） 持续改善环境质量 加强燃煤锅炉淘汰力度，推动县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造，推动燃气锅炉低氮燃烧改造。加强砖瓦行业轮窑生产线淘汰和烟气深度治理，推动商品混凝土加工行业企业深度治理改造，加强砂石厂密闭生产和运输改造。以家具、油品储存与运输、建筑涂料、汽修等为重点领域，实施VOCs排放总量控制和倍量替代制度。推进重点企业、园区VOCs 排放在线监测建设，昭化区建设集中喷涂中心、活性炭有机废气集中回收再生处置装置中心。 本项目生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，为石材加工和水泥制品业，不属于砖瓦、商品混凝土加工、家具、油品储存与运输、建筑涂料、汽修等行业，不涉及锅炉。项目生产厂房封闭设置。 符合 3 加强工业园区噪声污染防治，严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 本项目位于四川广元朝天经济开发区，噪声来源于设备运行，经过选用低噪声设备、基础减震，厂房隔声，距离衰减等措施后，本项目厂界噪声达标。 符合 4 五、（二） 稳步提升水生态环境 扎实推进工业废水治理。严格涉水企业环境准入，落实排污许可制度，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉查处超标、超总量 排放或偷排工业废水，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。实施电镀、食品饮料、生物医药等涉水行业清洁生产技术改造，全面实现工业废水达标排放或循环利用。强化工业园区废水排放控制，推进广元经济技术开发区等8个工业园区（集聚区）污水治理能力和污水管网排查整治，加快完善园区及企业雨污分流系统，禁止雨污混排，推动园区初期雨水收集处理，确保工业废水“全达标”排放。 项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水通过预处理池处理后由石材城污水处理厂集中处理后达标排放。 符合 5 五、（三） 扎实推进土壤污染防治 加强土壤污染源头监管。强化规划环评刚性约束，严格重点行业企业准入，鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。 本项目位于四川广元朝天经济开发区，租赁四川天信石业股份有限公司的土地和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房进行建设，未新开辟土地，且本项目已取得四川广元朝天经济开发区管理委员会出具入园证明。 符合 6 五、（四） 强化固体废物安全处理处置 提升工业固体废物综合利用水平，提高资源利用效率，重点推进冶炼废渣、煤炭开采洗选、金属矿采选等行业工业固体废弃物综合利用。 项目固废处置去向合理，同时配套有规范的暂存设施、完善的管理制度。项目通过对危险废物的暂存场所采取防渗、防腐、防流失措施，能够避免危险废物暂存过程中对地下水环境和土壤的影响；通过规范暂存并及时清运，能够减少固废带来的二次污染影响。 符合 综合以上分析，本项目建设与《广元市“十四五”生态环境保护规划》（广府发〔2022〕17号）相符。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 项目所在的七盘关工业园有大量建筑固体废弃物可被利用，且建筑用料仍有较大的市场需求，因此在市场调研的基础上，广元鑫久建材有限责任公司拟投资1000万元，于七盘关工业园建设水泥制品生产及砂石加工项目。 按《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《中华人民共和国环境影响评价法》要求，该项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，本项目涉及“二十七、非金属矿物制品业中的55石膏、水泥制品及类似制品制造和56、砖瓦、石材等建筑材料制造。”本项目免烧砖、透水砖和水泥预制管件生产属于55条中的水泥制品制造，应编制报告表；本项目建筑用砂石料加工属于56条中的“其他建筑材料制造”，应编制报告表。因此，广元鑫久建材有限责任公司委托我司开展该项目环境影响评价工作并编制环境影响报告表。我司接受委托后，即派有关技术人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，按照有关技术规范及要求，编制完成本项目环境影响报告表，现上报审批。 2、项目概况 项目名称：水泥制品生产及砂石加工项目 建设单位：广元鑫久建材有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：七盘关工业园 总投资：1000万 建设内容及规模： 本项目租赁四川天信石业股份有限公司的土地（共10000平方米）和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房（建筑面积2000平方米）进行建设，占地面积12000m2，建设生产车间、原料堆场等。 本项目主要生产筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，年产1-2石子5万吨、1-3石子5万吨、砂子10万吨、免烧砖1000万匹、透水砖1000万匹、水泥预制管件2万米。 劳动定员与工作制度： 本项目年工作300天，日工作8小时，一班制。全厂员工定员10人。厂区不设置食堂和住宿。 3、产品方案 主要生产建筑用砂石料、免烧砖、透水砖和水泥预制管件，产品方案如下表所示。 表2-1 本项目产品方案 序号 产品 产品规格 产量 备注 1 1-2石子 1cm-2cm 5万吨/a 30%用于本公司制砖生产线和水泥预制管件生产线，70%作为产品外售 2 1-3石子 2cm-3cm 5万吨/a 3 砂子 ≤0.5cm 10万吨/a 4 免烧砖 / 1000万匹/a 砖平均重量约为3kg/块 5 透水砖 / 1000万匹/a 6 水泥预制管件 根据客户需求 2万米/a 项目规模设置合理性分析：根据业主提供资料，项目使用原料为道路工程弃石5万吨、石灰石10.03万吨以及连沙石5万吨。道路工程弃石主要来源于项目所在区域（朝天区）道路、公路修建工程，据业主对区域道路工程的调查可知，区域内道路工程产生的弃石可满足本项目的需求。石灰石和连砂石均从石材加工厂外购，货源有保障。 项目建筑用砂石料生产线的每台设备的产能均为100t/h，则该生产线的产能即为100t/h。项目年工作300天，每天工作8h，则建筑用砂石料生产线每年可生产240000t的砂石料，而本项目年产200000t的砂石料，因此，项目设置的砂石料生产线的设备可满足本项目砂石料生产需求。 项目共设置一台搅拌机，该搅拌机生产产能为60t/h。项目年工作300天，每天工作8h，则项目搅拌机总的出料量为144000t/a。而项目年产1000万匹免烧砖、1000万匹透水砖和2万米水泥预制管件，共68780t。由此可知，项目设置的搅拌机完全可以满足本项目生产需求。 综上，项目规模设置合理。 4、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要的环境问题见下表2-2。 表2-2 项目组成及主要环境问题 类别 工程组成 建设内容及规模 存在主要环境问题 备注 施工期 营运期 主体 工程 生产车间 租赁厂房进行设置，1F，建筑面积2000m2，位于厂区西部，内设砂石加工生产线、搅拌车间、砖和水泥预制管件生产区域以及成品堆场（包括砂仓、1-2石子仓、1-3石子仓、成品砖堆场） 施工噪声、 建筑垃圾、生活垃圾 粉尘、噪声、砂石加工线生产废水 依托已建厂房 原料堆场 占地面积10000m2，用于堆放建筑垃圾，三面严密围挡，且覆盖篷布 堆场装卸粉尘 新建 辅助工程 办公区 位于生产车间北面，建筑面积80m2 生活污水、生活垃圾 依托已建厂房 公用工程 供水 依托园区给排水管网 / 依托 供电 依托厂区供电系统 / 依托 仓储或其他 原料堆场 占地面积10000m2，用于堆放建筑垃圾，三面严密围挡，且覆盖篷布 堆场装卸粉尘 新建 砂仓 位于生产车间西面，占地面积110m2，用于堆放成品砂，封闭设置 粉尘 依托已建厂房 1-2石子仓 位于生产车间西面，占地面积120m2，用于堆放成品1-2石子，封闭设置 1-3石子仓 位于生产车间西面，占地面积120m2，用于堆放1-3石子，封闭设置 成品砖堆场 位于生产车间东南面，占地面积120m2，用于堆放免烧砖、透水砖和水泥预制管件，同时兼做养护场地 养护废水 筒仓 项目设置2个筒仓，一个为水泥筒仓，另一个为粉煤灰筒仓 仓顶粉尘 洗车平台 依托天信石业已建洗车平台 运输车辆冲洗废水 依托 环保工程 废气治理 堆场装卸料粉尘经喷淋洒水降尘；卸料口设置于封闭车间内，且喷淋洒水减少投料粉尘的产生；筒仓粉尘经筒仓自带脉冲反吹收尘器处理后无组织排放；搅拌粉尘经布袋除尘器处理后于车间内无组织排放；输送带封闭，将输送计量粉尘收集进入搅拌站布袋除尘器处理；进出厂区清洗轮胎，路面洒水抑尘可进一步减少运输扬尘 噪声、固废 新建 废水治理 生活污水依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建预处理池（30m3）处理后排入石材城污水处理厂处理达标后外排；各类生产废水依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建的污水罐（3个，1个容积为210m3，1个容积为200m3，1个容积为191m3）絮凝沉淀后进入已建的三级沉淀池（1个容积为100m3，1个容积为1000m3，1容积为500m3）处理后回用于生产加工工序，不外排；初期雨水经雨水收集池收集后进入三级污水罐+三级沉淀池处理后用于降尘用水，不外排 污泥 依托 噪声治理 合理平面布局，设备基础减震，生产厂房建筑隔声降噪，距离衰减。 / 新建 固废治理 分类收集一般固废，可回收部分外售；生活垃圾交由环卫部门清运处理。设置一个危废暂存间，位于生产车间北面，建筑面积15m2，危险废物暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处理。 风险 新建 项目依托公辅、环保设施可行性分析： 项目租赁四川天信石业股份有限公司的地块和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房进行建设，在建设时依托了广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区的公辅和环保设施，项目依托配套设施情况如下表。 表2-3 项目依托情况一览表 广元珍石美新材料科技有限公司已有建筑物和附属设施名称 依托情况 可行性分析 厂房，1F，建筑面积18060m2 本项目利用该厂房东南面2000m2的区域设置生产车间 可行 雨水管网 本项目依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已有的雨水管网，初期雨水经收集沉淀后用于降尘，非初期雨水经厂区内雨水管网收集后进入园区雨水管网 可行 污水管网 本项目依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建污水管网，生产废水排入污水罐后进入沉淀池，生活污水排入园区污水管网 可行 污水预处理池 依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建污水预处理池（30m3）处理后再进入园区污水管网 与广元珍石美新材料科技有限公司一起共用厂区内已建的预处理池，广元珍石美新材料科技有限公司日最大生活污水产生量为3.06m3/d，本项目日最大污水产生量为0.4m3/d，共为3.46m3/d，小于30m3/d，因此预处理池可以满足本项目处理需求，依托可行 洗车平台 广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区的2号平台进门处设置一个洗车平台 可行 污水罐、沉淀池 广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建污水罐（3个，1个容积为210m3，1个容积为200m3，1个容积为191m3），三级沉淀池（1个容积为100m3，1个容积为1000m3，1容积为500m3） 本项目和广元珍石美新材料科技有限公司产生的生产废水总量为592.752m3/d。三级污水罐容积共601m3，大于592.752m3。三级沉淀池容积总为1600m3，则每天在项目工作时间（8h）内可处理3200m3的水，大于592.752m3，因此，依托的三级污水罐和三级沉淀池可满足本项目和广元珍石美新材料科技有限公司生产废水处理需求 生活污水与生产废水处理设施责任主体均为广元珍石美新材料科技有限公司。 5、平面布置 本项目租赁四川天信石业股份有限公司的土地和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房进行建设，占地面积12000m2。项目分成两部分——生产车间和原料堆场，生产车间设置两个出入口，一个位于生产车间东北侧，与原料堆场相通，便于原料的取用。另一个出入口位于生产车间的南面，与园区道路相通，便于员工出入和成品的输送。原料堆场设置一个出入口，位于原料堆场的西南侧，与园区道路相通，便于原料的输送。原料堆场位于整个厂区的东面，用于堆放建筑垃圾，三面严密围挡，且覆盖篷布。厂区西部主要为生产车间，从北向南依次为砂石加工生产线、搅拌车间和砖和水泥预制管件生产区域，生产车间内主要根据工艺流程布置，有效缩短了物料之间的输送距离， 避免了污染物交叉污染。生产车间东面为成品堆场，包括砂仓、1-2石仓、1-3石仓和成品砖堆场。办公区设置于生产车间北面，但与生产区域分隔开来，避免了生产过程对办公的影响。 项目区域内雨污分流，根据项目地势在场地内设置雨水导流沟和初期雨水收集池。 综上，本项目总平面布置分区功能明确，总体布局较为合理。 6、主要生产设备 根据建设单位提供资料，项目主要工艺设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备 序号 设备名称 数量 型号 使用工序 额定产能 1 给料机 1台 1149型 给料 100t/h 2 颚式破碎机 1台 600×900型 第一次破碎 100t/h 3 反击式破碎机 1台 1214型 第二次破碎 100t/h 4 振动筛 1台 2770型 筛分 100t/h 5 锤头制砂机 2台 110型 制砂 100t/h 6 螺旋搅沙机 1台 1890型 搅沙 100t/h 7 脱水筛 1台 2450型 脱水 100t/h 8 压滤机 2台 250型 污泥脱水 5t/h 9 搅拌机 1台 搅拌 60t/h 10 自动供板机 1台 10型 供栈板 / 11 送板机 1台 送栈板 / 12 成型机 1台 4-25B 成型 40t/h 13 旋流机 1台 旋流成型 30t/h 14 码垛机 1台 码垛 / 15 输送机 1台 输送 / 16 点焊机 2台 点焊 / 17 电磁铁 2台 磁选 / 18 水泵 2台 抽生产废水 / 19 水泥仓 1个 储存水泥 / 20 粉煤灰仓 1个 储存粉煤灰 / 注：本项目使用的设备均不属于《产业结构调整目录（2019年本）（2021修订版）》中落后和淘汰生产设备之列。 7、项目原辅材料用量及成分 表2-5 项目原辅材料一览表 项目 名称 年用量 最大储存量 形态 来源 主辅料 道路工程弃石 50000t 10000t 固态 周边道路工程 石灰石 100300t 15000t 固态 外购 连沙石 50000t 10000t 固态 外购 石子 29000t 2000t 固态 本公司提供 砂子 31600t 2000t 固态 水泥 6000t 200t 固态 外购 粉煤灰 2000t 200t 固态 外购 钢筋 120t 固态 外购 铁丝网 80t 15t 固态 外购 铁线 5t 1t 固态 外购 能源 电 12万kw·h / / 园区电网 水 25935m3 / / 园区自来水管网 原辅材料理化性质： 道路工程弃石：道路、公路修建过程中所产生的弃石，本项目道路工程弃石主要来自于项目所在区域（朝天区）道路、公路修建工程，经调查，项目所在区域（朝天区）产生的道路工程弃石为5-6万吨/年。环评要求禁止收购矿渣和危险废物。 石灰石：石灰石是矿物的集合体，石灰石的化学式是CaCO3，主要矿物成分是方解石，其次常含有白云石，菱镁矿及其它碳酸盐类矿物，此外尚有玉髓、粘土、黄铁矿、白铁矿、水针铁矿、海绿石、有机碳、地沥青、石膏、硬石膏及磷酸盐等矿物。以方解石微晶呈现，晶体形态复杂，常呈偏三角面体及菱面体，浅灰色或青灰色致密块状、粒状、结核状及多孔结构状。硬度3，密度2.6~2.9，熔点为825℃，在830~1020℃之间分解为氧化钙和二氧化碳，遇稀酸发生泡沸，并溶解。 连沙石：主要是泥、沙 、鹅卵石的混合。 8、公用工程 （1）给水工程 本项目用水由园区自来水管网提供。项目用水主要为员工生活用水、、搅拌用水、搅拌机清洗用水、搅拌区地面清洗用水、养护用水、运输车辆冲洗用水和降尘用水。根据实际情况，园区供水充足，故其供水有保障。 生活用水：本项目不设置食堂和宿舍，生活用水主要为办公用水。根据《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）和《四川省用水定额》（2021版）中有关数据，办公用水量为0.05m3/人·d，本项目员工为10人，则生活用水量为0.5m3/d。产污系数为80%，则生活污水产生量为0.4m3/d，经厂区预处理池处理后排入石材城污水处理厂处理后排入潜溪河。 砂石加工线生产用水：本项目生产砂石料时的破碎、筛分工序均采用湿式加工法，即对加工面喷水从而降尘冷却。经业主提供资料，一次破碎、振动筛、二次破碎用水量分别为10m3/h、50m3/h、6m3/h，每天工作8小时，则每天用水量分别为80m3/d、400m3/d、48m3/d，蒸发损耗10%，则废水产生量分别为72m3/d、360m3/d、43.2m3/d，经三级污水罐絮凝沉淀+三级沉淀池沉淀后回用，则新鲜水补充量为 52.8m3/d。 搅拌用水：制砖和水泥预制管件时搅拌过程需要加水，这部分水全部进入产品，无废水产生。搅拌时，用水量约为50L/t-产品，则搅拌用水量为1039m3/a，3.46m3/d，全部进入产品，无废水产生。 搅拌机清洗用水：本项目搅拌机每天生产完后均需要进行清洗，每台搅拌冲洗用水量为3m3，设有1台搅拌主机，则搅拌机清洗用水量为3m3/d，900m3/a。 产污系数按90%计算，则搅拌机清洗废水量为2.7m3/d，经三级污水罐絮凝沉淀+三级沉淀池处理后回用，则新鲜水补充量为0.3m3/d. 搅拌区地面清洗用水：项目搅拌作业区每天需要冲洗一次，冲洗面积250 ㎡。冲洗水量按5L/m2·d，则用水量为1.25m3/d。产污系数取0.9，则产污量为1.13m³/d，经三级污水罐絮凝沉淀+三级沉淀池处理后回用，则新鲜水补充量为0.12m3/d。 养护用水：砖和水泥预制管件成型后的一周时间之内，每天需要洒水两次进行养护，养护用水量约为搅拌用水量的50%。项目搅拌用水1039t/a，则养护用水约为520t/a。经类比相同企业，约60%在后续工序中蒸发损耗和与水泥中的成分形成固态水进入产品中，则40%形成废水，则养护过程废水产生量为208t/a，0.7m3/d，经三级污水罐絮凝沉淀+三级沉淀池处理后回用，则新鲜水补充量为1m3/d。 运输车辆冲洗用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）的有关规定，载重汽车冲洗用水为 40~60L/（辆·次），本项目冲洗用水取 40L/ （辆·次）。车辆运输物料以20t/辆计，原料、成品总运输量约为408960吨，则进出厂区共计20448辆次/a，平均每天发车69辆次。则本项目车辆冲洗用水量为2.76m3/d。其蒸发量及车辆带走部分按用水总量15%计算，则产生的废水量为2.35m3/d，经三级污水罐絮凝沉淀+三级沉淀池处理后回用，则新鲜水补充量为0.41m3/d。 降尘用水：主要对本项目原料堆场和厂区道路等进行喷雾降尘，通过采用雾化喷嘴进行喷雾降尘。本项目降尘面积约10000m2，喷雾降尘用水量为2L/m2·d，则项目降尘用水量为20m3/d。全部蒸发、损耗。 结合项目实际情况，项目用水量估算见下表。 表2-6 本项目用水量、废水量预测及分配表 项目 用水标准 用水单位数 用水量（m3/d） 产污系数 排水量（m3/d） 生活用水 0.05m3/人·d 10人 0.5 0.8 0.4 砂石生产线加工用水 66m3/h 8h 52.8（+475.2回用） 0.9 / 搅拌用水 50L/t-产品 69.2t/d 3.46 / / 搅拌机清洗用水 3m3/台·d 1台 0.3（+2.7回用） 0.9 / 搅拌区地面清洗用水 5L/m2·d 250m2 0.12（+1.13回用） 0.9 / 养护用水 搅拌用水量的50% 1（+0.7回用） 0.4 / 运输车辆冲洗用水 40L/ （辆·次） 69辆次/d 0.41（+2.35回用） 0.85 / 降尘用水 2L/m2·d 10000m2 20 / / 未预见用水 以上用水量的10% 7.86 / 合计 86.45 / 0.4 由表2-6可知，本项目最大日用水量为86.45m3/d；最大日排水量为0.4m3/d，年排水污水量为120m3/a。 （2）排水工程 本项目采用雨污分流的排放体制。 ①雨水 厂区初期雨水经雨水沟收集进入初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后，作为车辆冲洗用水、降尘用水，不外排。 ②污水 生活污水经厂区内已建预处理池处理后排入石材城污水处理厂处理后排入潜溪河；各类生产废水经天信石业已建的污水罐絮凝沉淀后进入天信石业已建的三级沉淀池处理后回用于生产加工工序，不外排。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目租赁四川天信石业股份有限公司的地块和部分厂房进行建设，租赁的地块作为原料堆场，租赁的厂房设置为生产车间。经现场勘查，租赁的地块已进行场地平整，本项目直接利用。因此施工主要包含厂房内分隔和设备安装。施工期主要污染是扬尘、施工噪声、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。施工期流程及产污图如下： 图2-2 施工期流程及产污位置图 二、运营期工艺流程及产污环节分析 1、建筑用砂石料生产工艺流程 图2-3 建筑用砂石料生产工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： （1）卸料、磁选和给料 外购的道路工程弃石、石灰石和连沙石采用汽车密闭运输进入厂区卸料至原料堆场，生产时使用铲车(装载机)将道路工程弃石、石灰石和连沙石投入给料机。 项目外购的建筑垃圾卸车及铲车转运过程中会产生一定量的噪声及装卸粉尘 G1；给料过程会产生投料粉尘G2。 （2）一次破碎（颚式破碎） 将粒径为10-13cm的大石块破碎成粒径为小于5cm的碎石，本项目采用湿法破碎，破碎时通过在进料口设置定向喷嘴，向进入破碎机的原料喷水，使进入破碎机的原料为湿料。 （3）二次破碎（反击式破碎） 经一次破碎后通过输送带输送到反击式破碎机进行二次破碎。该段输送带设置电磁铁，通过电磁铁吸附铁类物质。本项目采用湿法破碎，破碎时通过在进料口设置定向喷嘴，向进入破碎机的原料喷水，使进入破碎机的原料为湿料。经二次破碎后的砂石通过输送带输送到制砂机. （4）制砂机 二次破碎后的砂石进入制砂机进一步破碎，该段输送带设置电磁铁，通过电磁铁吸附铁类物质。 （5）振动筛 经制砂机破碎后，通过运输带全部进入振动筛，筛分目的是对物料分级，分级后分别进入不同的工序，1cm-2cm的石料作为产品1-2石子，2cm-3cm的石料作为产品1-3石子，小于0.5cm的砂子进入搅砂机，0.5cm-1cm的石料进入制砂机破碎，大于3cm的石料进入反击式破碎机重新破碎，形成闭路循环。本项目的筛分工序采用湿法加工（加水筛分），通过在振动筛上方设置定向喷水装置，向振动筛喷水，以便冲洗掉砂石表面的少量泥土，也极大程度上降低了粉尘的产生和排放。筛分过程产生的废水通过振动筛下方设置的锥形收集口，将废水收集排入搅砂机中，进行下一步搅砂使用。 （6）搅砂机、脱水筛 经振动筛筛分后粒径≤0.5cm 的细砂进入搅砂机进行清洗，搅砂机内砂石骨料表面的泥土等杂质在水流的作用下脱落，洗出的粒径≤0.5cm的细砂全部进入脱水筛脱水，然后由密闭式运输传送带送至砂仓。搅砂机产生的洗砂废水和脱水筛脱掉的水均经废水收集管道进入污水罐后进入沉淀池沉淀后循环使用。 业主于该生产线所在地方开挖深7.5m的沟槽，将给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、锤头制砂机、螺旋搅沙机和脱水筛均设置于沟槽内，既可以收集生产过程中过量漏出的水，又可以进一步减小设备噪声。 2、制砖生产工艺 图2-4 制砖工艺流程及产污位置图 工艺说明： 生产免烧砖、透水砖的原材料主要为砂、石、水泥、粉煤灰。砂、石采用厂区自制的，从成品堆场经铲车运送至砂石料仓，水泥、粉煤灰采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口与原料罐的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存。 原料水泥、粉煤灰经全封闭螺旋输送机输送至配料机中，石子、砂子经封闭的皮带廊直接输送至配料机中，底架处内设水箱，搅拌用水采用压力供水。再通过微机控制系统根据选定的配方对各种原材料进行计量，并控制各步操作，配料过程采用电脑控制，从而保证砖的品质。然后把经自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌过程中搅拌机为全封闭；搅拌后的物料经皮带输送至成型机内进行压制成型，根据产品需求使用不同的模具，可压制成不同的形状，分别为免烧砖、透水砖。 湿产品及栈板移出主机后，被湿产品输送机送给移动码垛车，移动码垛车用于接取湿产品输送机送来的带湿产品的栈板，并按程序设定的位置，一次两板，将接取的栈板送到码垛工位自动堆码。用此设备最终完成的是湿产品和栈板相间叠放，达到减小养护场地的目的。移动码垛车码垛至相应层数。由叉车转运产品至成品砖堆放区进行养护一周左右，即为成品砖。 3、水泥预制管件生产工艺 图2-5 水泥预制管件工艺流程及产污位置图 工艺说明： 原料运输：生产免水泥预制管的原材料主要为砂、石、水泥、粉煤灰。砂、石采用厂区自制的，从成品堆场经铲车运送至砂石料仓，水泥、粉煤灰采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口与原料罐的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存。 配料：水泥、粉煤灰经全封闭螺旋输送机输送至配料机中，石子、砂子经封闭的皮带廊直接输送至配料机中，底架处内设水箱，搅拌用水采用压力供水。再通过微机控制系统根据选定的配方对各种原材料进行计量，并控制各步操作，配料过程采用电脑控制，从而保证水泥预制管件的品质。 搅拌：把经自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌过程中搅拌机为全封闭 点焊、人工编织：根据生产的不同型号的水泥预制管，人工将铁丝网和钢筋组建成一个框架，在组建过程采用点焊机将铁丝网和钢筋连接的地方或者钢筋与钢筋相连的地方焊接起来，然后用铁线将钢筋框架编织成相对应规格的铁丝网骨架。点焊过程不用焊接材料，焊烟产生量较少。 人工入模：将编织好的铁丝网骨架人工装配进模具中。 填装：混合均匀的混凝土由传送带输送至装有铁丝网骨架的模具中。 旋流成型：启动旋流机进行高速旋转约5min，在离心力的作用下，混凝土逐渐变密实，与钢筋骨架一起形成钢筋混凝。 脱模：旋流成型后半小时左右，即可脱模。 养护：将脱模后的产品由叉车转运至成品砖堆放区，采用自然养护一周左右，每天洒水两次。 二、产污环节 1、废水：项目在运营期主要废水为生活污水、砂石加工线生产废水、搅拌机清洗废水、搅拌区地面清洗废水、养护废水、运输车辆冲洗废水和初期雨水。 2、废气：堆场装卸粉尘、投料粉尘、仓顶粉尘、计量输送粉尘、搅拌粉尘、焊接烟尘、汽车运输扬尘。 3、噪声：以设备噪声为主，主要噪声源有：给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、锤头制砂机、螺旋搅沙机、脱水筛、压滤机、搅拌机、成型机、输送机、旋流机、点焊接、水泵、除尘器风机等。 4、固废：本项目运营期间产生的固体废物主要有一般固体废物和危险废物。一般固废有不合格品、废铁渣、除尘器收集的粉尘、污水罐和沉淀池污泥、生活垃圾；危险废物有废机油、含油手套抹布。 三、物料平衡 1、砂石料生产过程物料平衡 砂石料干料物料平衡情况详见表2-7。 表2-7 砂石料物料平衡 投入 产出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 道路工程弃石 50000 砂石料（干料） 200000 石灰石 100300 原料堆场卸料粉尘 3.1 连沙石 50000 成品砂石粉尘 2.04 投料粉尘 4 废铁渣 25 污水罐和沉淀池污泥 265.86 合计 200300 合计 200300 2、砖、水泥预制管件物料平衡 表2-8 砖、水泥预制管件物料平衡 投入 产出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 石子 29000 免烧砖 30000 砂子 31600 透水砖 30000 水泥 6000 水泥预制管件 8780 粉煤灰 2000 未经筒仓收尘器收集到的粉尘 0.009 钢筋 120 未经搅拌站布袋除尘器收集的搅拌、输送计量粉尘 1.073 铁丝网 80 污水罐和沉淀池污泥 23.918 铁线 5 合计 68805 合计 68805 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于七盘关工业园，租赁租赁四川天信石业股份有限公司的土地（共10000平方米）和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房（建筑面积2000平方米）进行建设，项目利用的地块均位于石材城一期三号平台。项目拟建区域无自然保护区、风景名胜区、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等环境敏感目标。 一、四川天信石业股份有限公司基本情况 四川天信石业股份有限公司成立于2015年09月22日，注册地位于广元市朝天区中子镇商贸街6号，法定代表人为李明果。经营范围包括许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）等。 广元枭龙石业有限公司于2015年在广元市朝天区中子镇（三号平台）投资19142.53万元建设《年产1000万件异型石材及工艺品综合开发项目》，主要产品为石材板材。该项目于2015年9月14日取得广元市朝天区环境局出具的《年产1000万件异型石材及工艺品综合开发项目》环境影响报告表的批复，批复文号为：广朝环审批【2015】15号。 广元市朝天区环境局于2016年8月2日出具《关于同意年产1000万件异型石材及工艺品综合开发项目变更业主的复函》，文号：广朝环建函【2016】49号。同意将《年产1000万件异型石材及工艺品综合开发项目》业主单位变更为四川天信石业股份有限公司。 《年产1000万件异型石材及工艺品综合开发项目》于2018年9月15日取得环保竣工验收意见。 同时，四川天信石业股份有限公司七盘关分公司已于2021年7月6日取得了排污许可证，证书编号为：91510812MA66G59R2R002R。 四川天信石业股份有限公司目前已停产，只是将三号平台的部分厂房作为仓库。经现场勘查，四川天信石业股份有限公司厂界内无遗留环境问题。 二、项目租用场地现有情况 四川天信石业股份有限公司《年产1000万件异型石材及工艺品综合开发项目》均通过环保竣工验收，故无环境遗留问题。 四川天信石业股份有限公司于2023年3月将石材城一期二、三号平台厂房以及生产设备、环保设备全部租赁给四川巴石特石业有限公司，根据调查，四川巴石特石业有限公司与广元珍石美新材料科技有限公司系属同一家公司，则目前石材城一期二、三号平台的责任主体为广元珍石美新材料科技有限公司。 同时根据本项目提供的厂房合作协议，广元珍石美新材料科技有限公司将石材城一期三号平台的3-1厂房（建筑面积为2000平方米）出借给广元鑫久建材有限责任公司使用。四川天信石业股份有限公司目前已停产，只是将三号平台的部分厂房作为仓库。项目入驻时，3-1厂房无堆放任何物料，为空置状态，因此无遗留环境问题。 同时，本项目租用四川天信石业股份有限公司的土地共10000平方米作为原料堆场，为空地。因此，项目租用场地内无遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于石盘工业园，为了掌握项目所在区域环境质量状况，项目大气环境质量现状基本因子引用广元市生态环境局公布的《2021年广元市环境质量公告》中的数据，其他污染物TSP委托四川海德汇环保科技有限公司进行了监测；地表水环境质量现状引用广元市生态环境局发布的《2021年度广元市环境质量公告》；地下水、土壤委托四川锡水金山环保科技有限公司进行了监测；监测结果和项目所在区域环境质量如下： 1、环境空气质量 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于四川省广元市朝天区，没有涉及跨越县级行政区，为了解项目所在区域环境空气达标情况，本次评价收集了广元市生态环境局公布的《2021年广元市环境质量公告》（http://hbj.cngy.gov.cn/gongkai/show/20220126152100286.html）。 根据《2021年广元市环境质量公告》，环境空气质量为优的天数为206天，占全年的56.4%，良的天数为145天，占全年的39.7%，轻度污染的天数为13天，占全年的3.6%，中度污染的天数为1天，占全年的0.3%，首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物和臭氧日最大8小时均值。2021年广元市环境空气质量状况见下表。 表3-1 2021年广元市空气质量统计结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 ug/m3 标准值 ug/m3 占标率 % 达标情况 PM10 年平均值 41.3 70 59.0 达标 PM2.5 年平均值 24.1 35 68.9 达标 SO2 年平均值 26.5 60 44.2 达标 NO2 年平均值 6.7 40 16.8 达标 CO 第95百分位数的浓度 1200 4000 30.0 达标 O3 第90百分位数的浓度 112 160 75.0 达标 由上表可知，2021年广元市环境空气中基本污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值要求，由此可以判定，项目所在评价区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目其他污染物环境质量现状，TSP委托四川海德汇环保科技有限公司进行了监测。 ①监测项目及时间 监测时间为2023年3月23日~3月26日，共3天。 ②监测结果 TSP的监测数据见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测及评价结果表 点位编号 检测点位 检测项目 单位 采样日期 24小时均值 ▲1# 项目厂界南面1m处 总悬浮颗粒物 mg/m3 2023.03.23-2023.03.24 0.231 2023.03.24-2023.03.25 0.231 2023.03.25-2023.03.26 0.232 ③评价标准 总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2环境空气污染物其他项目浓度限值（24小时均值≤0.3mg/m3）。 ④评价方法 采用单项质量指数法，公式为： Pi = Ci / Si 式中，Pi ——第i个污染物标准指数值； Ci ——第i个污染物实测浓度值，mg/m3； Si ——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 ⑤评价结果 本项目所在区域大气环境质量现状评价结果见表3-3。 表3-3 大气环境质量现状评价结果 监测点位 评价因子 浓度max（mg/m3） 标准值（mg/m3） Pmax 超标个数 最大超标倍数 项目厂界南面1m处 TSP 0.232 ≤0.3 0.77 0 / 由上表可知，TSP的监测值能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）要求。因此评价区域内的空气质量环境现状良好。 2、地表水环境质量 项目区域属于嘉陵江流域，因此，本项目引用广元市生态环境局于2022年1月26日发布的《2021年广元市环境质量公告》（http://hbj.cngy.gov.cn/yshj/show/20220126152100286.html）中地表水监测结果。根据广元市生态环境局公布的地表水水质监测结果可知，项目所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据地表水水质满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类标准要求，因此项目区域地表水环境质量良好。 表3-2 2021年广元市嘉临江水质状况 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目周边50m范围内无敏感点，可不进行声环境质量监测。项目50m范围内无敏感点，因此，本次环评未进行声环境质量监测。 4、生态环境质量现状 项目厂区为工业用地，区域内生态状态以城市生态环境为主要特征。由于人为活动频繁，已不存在原生植被，植被为人工植被，但生态环境质量较好。区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。区域内植被主要为农作物及景观植被。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所处地理位置，项目周围的环境关系和环境特征、项目运行期排污情况及运行特点，确定与本项目相关的主要环境保护目标如下： 1、大气环境 项目厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等为保护目标。项目500m范围内有居民。 2、声环境 厂界外50m范围内的声敏感点作为声环境保护目标。本项目厂界50m范围内无声敏感点，因此，本项目无声环境保护目标。 3、地表水环境 根据调查，本项目所在地区域不涉及水源保护区、重要湿地等水环境保护目标。本项目区域地表水为Ⅲ类水体。 与项目有关的受纳水体为潜溪河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目在七盘关工业园进行建设。根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 本项目的环境保护目标如下表： 表3-3 本项目的环境保护目标一览表 名称 方位 距离 规模 保护级别 环境空气 居民 西南面 199-500m 约180人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 居民 东北面 386-478m 约20人 地表水体 潜溪河 南面 950m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位 |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期大气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》(DB51/2682-2020)中不同施工阶段的标准限值。 表3-10 四川省施工场地扬尘排放标准 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放限值（μg/m3） 监测时间 总悬浮 颗粒物 （TSP） 广元市 拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 运营期，砂石生产线投料粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的无组织排放监控浓度限值要求；制砖和水泥预制管件过程产生的粉尘均执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表1相应排放限值要求和表2企业边界大气污染物浓度限值。 表3-11 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周围外浓 度最高点 1.0 表3-12《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表1标准 生产过程 生产设备 区域 污染物 排放限值 散装水泥中转站和水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 四川省全域 颗粒物 10mg/m3 表3-13《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）（表2摘录） 污染物项目 区域 限值 颗粒物 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、 眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市 0.3mg/m3 2、水污染物排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，主要污染物允许排放浓度限值见表3-14。 表3-14《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值 单位：mg/L 执行排放标准 pH SS BOD5 CODcr 氨氮 TP 三级 6-9 400 300 500 45 8 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段标准限值，具体见表3-15。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见3-16。 表3-15建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 ≤70 ≤55 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 ≤65 ≤55 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中“用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后排入石材城污水处理厂统一处理达标后外排，则建议项目废水总量控制指为： 废水排入污水处理厂前： COD：（120t/a×350mg/L）×10-6=0.042t/a NH3-N：（120t/a×41mg/L）×10-6=0.005t/a TP：（120t/a×5.4mg/L）×10-6=0.0006t/a 废水排入污水处理厂后： COD：（120t/a×50mg/L）×10-6=0.006t/a NH3-N：（120t/a×5mg/L）×10-6=0.0006t/a TP：（120t/a×0.5mg/L）×10-6=6×10-5t/a 2、废气 本项目废气污染物为颗粒物，采取有效措施后均无组织排放，因此本项目不涉及废气总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁四川天信石业股份有限公司的地块和部分厂房进行建设，租赁的地块作为原料堆场，租赁的厂房设置为生产车间。经现场勘查，租赁的地块已进行场地平整，本项目直接利用。本项目入驻时厂房为空置状态。不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 项目在生产厂房内进行改造，施工期主要包含厂房内分隔和设备安装。 1、废气 本项目主要为厂房内分隔、设备安装，室内装修会产生少量施工扬尘，采用洒水降尘后可有效控制施工扬尘产生，同时场地内加强清扫，施工扬尘可以做到达标排放。 同时根据《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求，加强城市施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度，建设单位应严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工工地做到“六必须”和“六不准”，采取具体防尘措施如下： ①施工现场施工时关闭门窗，严禁敞开式作业，严格按照 “六必须”、“六不准”相关要求进行施工。 ②必须湿法作业，配备保洁人员，及时对施工场地进行洒水清洁。 ③对因堆放、装卸、运输等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。不准运渣车辆超载、冒载。运渣车辆，车箱遮盖严密后方可运出场外。 ④施工现场的建筑垃圾等应及时清运，临时堆存应在室内，防止堆放起尘。 ⑤涂料废气主要产生于室内室外装修阶段，涂料废气排放属无组织排放。装修废气在采用环保涂料、敞开门窗、加强通风等措施经自然通风后不会对周围环境造成较大影响。 2、废水 施工期产生废水主要为施工人员生活污水，主要含CODCr、BOD5、NH3-N、 SS等，预计施工高峰期施工人员约有10人，结合施工期工人用水的实际情况，施工期人员用水定额按照50L/人·天计算，用水量为0.5m³/d，排污系数取0.8，则施工期废水产生量为0.4m³/d。 项目所在区域污水管网已建成，施工期间产生的生活污水经天信石业已建的污水预处理池处理后经园区污水管网排入石材城污水处理厂处理达标后排入潜溪河，可以做到达标排放，不会对区域水环境造成明显不良影响。 3、噪声 施工期噪声包括各建筑机械和运输车辆噪声，声级值一般在75~115dB。项目将采取以下方式进行噪声防治： ①合理进行施工总平面布置，将高噪声设备布置在场地中央位置，施工时关闭门窗，降低噪声排放。 ②合理安排施工时间，禁止夜间22:00～6:00施工。 ③在施工材料车辆运输过程中，避开人群集中段通行，并避开上下班等高峰期，避免造成交通堵塞。 ④对建筑材料应该轻拿轻放，严禁抛掷。 ⑤材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 在采取以上措施并严格管理后，施工期场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。 4、固体废弃物 本项目施工期无土石方工程，仅对室内进行装修、设备安装后投入使用，项目施工期产生的固体废弃物主要为生活垃圾和施工现场的建筑垃圾。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算。预计施工高峰期施工人员有10 人， 项目施工期生活垃圾产生量为5kg/d。袋装收集后由当地环卫部门统一处理，对环境影响较小。 （2）建筑和装修垃圾 本项目建筑垃圾主要来自内部装饰过程中产生的建筑废弃物。主要包括砂石、废金属、包装袋等杂物。环评要求设置专门的临时堆放点，分类收集，能回收的回收利用或外卖于废品收购站，不能回收的直接清运至政府指定地点进行堆放。临时堆放场地应进行有效遮挡，防风防雨。 生态 项目施工期不进行土石方开挖，仅在厂房内进行施工，不会对区域生态环境造成影响。 综上，项目施工期较短，仅2个月，施工造成的影响是暂时的，将随着施工期结束而结束，基本都可以得到恢复。只要施工单位认真制定和严格落实工程施工期应该采取的环保对策措施，则施工对周围环境的影响可得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强核算 本项目建筑用砂石料生产工艺主要为湿法作业，破碎及筛分过程基本无粉尘产生。项目主要废气污染物为堆场装卸粉尘G1、投料粉尘G2、仓顶粉尘G3、计量、输送粉尘G4、搅拌粉尘G5、汽车运输扬尘G6。 （1）堆场装卸粉尘G1 ①堆场扬尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。 堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： 其中：Q——堆场起尘量，mg/s； V——当地平均风速，1.6m/s； S——堆场面积，㎡。 本项目设置一个原料堆场和一个成品砂石堆场，面积分别为10000m2、350m2，根据上述公式计算，原料堆场扬尘产生量约为42.3mg/s，成品砂石堆场扬尘产生量约为0.42mg/s，堆料总时间按24h/d，300h/a 计算，即原料堆场粉尘产生量为1.1t/a，成品砂石堆场粉尘产生量为0.04t/a。 ②堆场装卸粉尘 项目原料入厂卸料时和产品出厂装料时均会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子表，卸料工序和装货工序产污系数均为0.01kg/t，项目原料卸料为200300t/a，砂石产品量为200000t/a，则原料卸料过程粉尘产生量为 2t/a，产品装料过程粉尘产生量为2t/a。 综上，原料堆场粉尘产生量为3.1t/a，成品砂石堆场粉尘产生量为2.04t/a。 治理措施：根据《广元市砂石行业企业环境管理规范（试行）》（广环发〔2019〕2号）中对堆场防尘技术要求：“贮存易产生扬尘的物料堆场应当密闭，不能密闭的应当设置严密围挡”。本项目原料堆场堆放建筑垃圾，粒径较大，不易起尘，原料堆场采用三面严密围挡，且覆盖篷布，并洒水降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附件2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半敞开式堆场扬尘去除率可以达到60%，则原料堆场粉尘无组织排放量为1.24t/a；成品堆场（砂仓、1-2石仓、1-3石仓）设置在生产车间内，为密闭式堆场，除成品装料一侧留较小物料进出口外，其余三面均进行封闭，且以车间顶棚为顶棚。成品砂石料通过封闭传送皮带送至成品堆场中。项目在堆场上方设置雾化喷嘴，喷洒面积覆盖整个物料场。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附件2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，密闭式堆场扬尘去除率可以达到99%，则成品堆场无组织排放粉尘量为0.02t/a。 （2）投料粉尘G2 项目砂石料生产工艺中进料方式为铲车将建筑垃圾投放入给料机。参照《工业逸散性粉尘控制技术》可知，投料粉尘产生系数为 0.02kg/（t 原料）。项目道路工程弃石、石灰石、连沙石用量共为200300t/a，则粉尘产生量为4t/a。 治理措施：根据2019年3月19日广元市生态环境局印发的《广元市砂石行业企业 环境管理规范（试行）》（广环发〔2019〕2号）要求，装载机上料口应在封闭的空间内部，必须有洒水装置或灰尘收集装置。本项目将砂石生产线设置在全封闭生产车间内，并在卸料口设置喷水降尘装置，可避免了卸料过程在风力作用下产生的粉尘，也降低了原料下卸产生的扬尘。经采取以上措施后，可降低90%的粉尘，则无组织粉尘排放量为0.4t/a，排放量较少。 （3）仓顶粉尘G3 本项目粉煤灰、水泥等粉末状原料均为筒仓储藏，设置筒仓2个，其中1个储存水泥，另一个储存粉煤灰，筒仓高度均为11m，水泥筒仓仓顶设置呼吸孔，水泥进料和出料过程会产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料，本项目水泥贮存量约为6000t/a，粉煤灰贮存量约为2000t/a，则水泥筒仓仓顶粉尘产生量为0.72t/a，粉煤灰筒仓仓顶粉尘产生量为0.24t/a。 治理措施：筒仓仓顶自带单独脉冲反吹收尘器，除尘器收集风量为2000m3/h，筒仓产生的粉尘经脉冲反吹收尘器处理后排放。脉冲反吹收尘器过滤效率约99%，则水泥筒仓仓顶粉尘年排放量为0.007t/a，排放速率0.0067kg/h（水泥进出料时间约为1050h/a）；粉煤灰筒仓仓顶粉尘年排放量为0.0024t/a，排放速率0.0032kg/h（粉煤灰进出料时间约为750h/a）。项目筒仓顶呼吸粉尘排放情况见下表所示。 表4-1 筒仓粉尘产排情况 污染源 污染物 产生情况 收集方式 收集效率 处理措施 处理效率 排放情况 无组织 产生速率kg/h 产生量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 水泥筒仓 颗粒物 0.69 0.72 密闭 100% 脉冲反吹收尘器 99% 0.0067 0.007 粉煤灰筒仓 0.32 0.24 0.0032 0.0024 由上表可知，采取上述措施处理后，项目筒仓仓顶粉尘排放速率可以满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）相关限值要求，不会对周围环境造成明显影响。 筒仓脉冲反吹收尘器工作原理：仓顶脉冲反吹收尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。脉冲反吹收尘器的滤尘是通过滤芯进行的，滤滤芯材料玻纤，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，玻纤的滤芯是一种多孔性的滤尘材料，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除附着和沉入滤芯的灰尘，在每班通风机停止运行时（每隔约2-4小时）顺序振动除尘器，每次振动5下左右。该脉冲反吹收尘器的除尘效率可以达到99%。 计量、输送粉尘G4 制砖和制水泥预制管件时，砂子和石子由铲车将原料由成品堆场运至料斗内，料斗下设有一个落料口，落料口下设有斗车和计量装置，计量后的砂石通过输送带传输至搅拌机中。输送带为平稳传输，在起风时会有少量粉尘逸散。类比同类项目，粉尘逸散量约为原料总量的0.0005‰。本项目年使用砂和石子共计60600t/a，则输送、计量粉尘产生量为0.03t/a。 治理措施：铲车运送物料前，先对物料进行适当的洒水降尘，保持物料湿度，可有效降低粉尘的产生量；砂石料斗设置于封闭的搅拌车间内，如此将会有部分粉尘沉降在车间内部，环评要求对输送带进行封闭，且将计量、输送粉尘收集至搅拌楼布袋除尘器处理，收集效率90%，布袋除尘器去除效率为99%，则输送、计量粉尘无组织排放量为0.003t/a，排放速率0.002kg/h（输送、计量工作时间为1500h/a），可以满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）相关限值要求，不会对周围环境造成明显影响。 （5）搅拌粉尘G5 项目搅拌过程中为加水搅拌，且搅拌机处于密闭状态，因此搅拌过程中几乎无粉尘产生。水泥自筒仓螺旋输送机输送至称量斗加料和称量完毕后卸料所形成的正压与负压将产生粉尘，即加料时需排出空气而形成正压，卸料时需吸入空气而形成负压。物料在称量完毕后向搅拌筒内卸料形成正压，由于此处的正压最大，必须采取通风降压措施，将会有粉尘随之逸散。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册中“各种水泥制品—物料混合搅拌—颗粒物”的产污系数为0.523千克/吨-产品，本项目年产1000万匹免烧砖、1000万匹透水砖和2万米水泥预制管件，共68780t，则搅拌粉尘产生量为35.97t/a。 治理措施：设置1台布袋除尘器处理搅拌粉尘，搅拌机密闭，且内部呈微负压状态，粉尘通过负压收集连接管道引入布袋除尘器集中除尘，处理后于搅拌区域无组织排放。搅拌车间建筑面积为100m2，高12m，换气次数按6次/h计，则风机风量为7200m3/h，收集效率98%，布袋除尘器去除效率为99%，则粉尘无组织排放量为1.07t/a，排放速率0.45kg/h（搅拌时间为2400h/a）。 项目搅拌粉尘排放情况见下表所示。 表4-2 搅拌粉尘产排情况 污染源 污染物 产生情况 收集方式 收集效率 处理措施 处理效率 排放情况 无组织 产生速率kg/h 产生量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 搅拌工序 颗粒物 14.99 35.97 负压抽风 98% 布袋除尘器 99% 0.45 1.07 由上表可知，采取上述措施处理后，项目搅拌粉尘排放速率可以满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）相关限值要求，不会对周围环境造成明显影响。 （6）焊接烟尘G6 本项目编织铁丝网骨架时采用点焊工艺用于焊接铁丝网和钢筋或者钢筋与钢筋，焊接过程不用焊接材料。参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》中脉冲焊产尘系数100-200mg/min来计算发尘量。本项目以200mg/min来计，设置2台点焊机，焊接工序每天运行时间为1h，年工作300天，则焊接烟尘产生量为7.2kg/a。 治理措施：在点焊区域设置2台移动式焊接烟尘处理器处理，风机风量分别为2000m3/h，焊接烟尘收集率约70%，处理器的净化效率可达到90%以上，处理后于车间无组织排放。无组织排放的焊接烟尘量为2.66kg/a，排放速率0.0089kg/h（年工作300h）。 （7）运输废气G7 ①运输扬尘 项目原料和产品主要运输工具是汽车，因此汽车在运输过程不可避免地产生扬尘。参照国内道路扬尘的实测资料试验研究，项目运营期生产期间原料及产品的运输车辆在进出厂区过程中会产生扬尘，运输扬尘可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，15km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 运输车辆在厂内行驶距离按100m计，原料、成品总运输量约为408960吨，平均每天发车69辆次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，汽车以速度15km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表4-3。 表4-3 在不同路面清洁度情况下扬尘排放量 单位：kg/km•辆 路况 车况 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 空车 0.15 0.26 0.35 0.43 0.51 重车 0.39 0.66 0.89 1.10 1.30 合计 0.54 0.91 1.24 1.54 1.82 选取的道路路况以0.2 kg/m2计，经计算，项目汽车动力起尘量为1.45t/a。 治理措施：天信石业已设置一个洗车平台，运输车辆进出厂区时依托该洗车平台清洗轮胎，以减少车辆道路扬尘，且对厂区内路面进行定时洒水，以减少厂区汽车运输扬尘。厂区路面采取洒水抑尘措施后，汽车动力起尘量减少90%，则厂区汽车运输扬尘无组织排放量为0.15t/a。 ②汽车尾气 本项目原材料、成品的运输将采用重型车辆进行运输，车辆的行驶将会产生汽车尾气，主要污染物含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC，汽车尾气的排放方式为间歇性无组织排放。 2、废气产生及排放情况 根据计算项目废气产生及排放情况如下： 表4-4 废气污染源正常产排情况汇总表 产排污环节 排放形式 污染物 种类 污染物产生量（t/a） 污染治理设施 收集效率 处理效率 污染物排放量 t/a kg/h 堆场装卸粉尘 原料堆场 无组织 粉尘 3.1 三面严密围挡，且覆盖篷布，并洒水降尘 / 60% 1.24 1.03 成品砂石堆场 无组织 粉尘 2.04 全封闭设置，且喷淋洒水 / 99% 0.02 0.04 投料 无组织 粉尘 4 卸料口设置于封闭车间内，且喷淋洒水 / 90% 0.4 0.67 水泥筒仓 无组织 粉尘 0.72 脉冲反吹收尘器 100% 99% 0.007 0.0067 粉煤灰筒仓 无组织 粉尘 0.24 脉冲反吹收尘器 100% 99% 0.0024 0.0032 计量、输送 无组织 粉尘 0.03 输送带封闭、布袋除尘器 90% 99% 0.003 0.002 搅拌 无组织 粉尘 35.97 布袋除尘器 98% 99% 1.07 0.45 焊接 无组织 烟尘 0.0072 移动式焊接烟尘处理器 70% 90% 0.00266 0.0089 运输 无组织 扬尘 1.45 进出厂区清洗轮胎，路面洒水抑尘 / 90% 0.15 0.17 汽车尾气 / 间歇排放，无组织扩散 / / / / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)表 A.5 沥青混合料生产排污单位中废气污染防治可行技术，本项目废气污染防治可行技术如下表所示。 表4-5 废气污染防治可行技术参考表 产排污环节 主要污染物 可行技术 本项目 是否属于可行技术 生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口 颗粒物 湿法作业或采用袋式除尘等技术 破碎、筛分工序均采取湿法作业 属于 搅拌粉尘经布袋除尘器处理 属于 粉料仓 废气 布袋除尘、旋风除尘、静电除尘 筒仓粉尘经仓顶自带单独脉冲反吹收尘器处理 属于 根据上表可知，本项目采用的废气污染治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)中可行技术措施，因此项目废气污染防治技术可行。 4、大气主要污染物排放量核算 本项目不涉及有组织排放的废气，营运期无组织污染物排放量核算结果如下： 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 污染物 主要污染治理措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 原料堆场、成品砂石堆场、投料工序、筒仓、计量输送工序、搅拌、点焊、厂内运输 颗粒物 未经沉降或收集的粉尘经无组织排放 《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控点浓度限值 0.5 2.89506 5、非正常工况分析 非正常工况主要指生产过程中的开停车、设备检修、工艺设备运转异常以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 在生产过程中当废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，企业应立即停产，对废气处理装置进行检修，避免废气在未经有效处理的情况下非法排放；环评要求企业定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 本次主要考虑开停机、项目废气收集装置故障、废气处理装置处理效率降低(按照0%来核算)时，排放的废气对环境可能造成影响。则非正常工况下主要污染物排放详见下表所示。 表4-7 非正常工况下废气排放情况一览表 序号 非正常情况 排放源 污染物 频次/a 持续时间/次 排放量t/a 排放浓度mg/m3 措施 1 开停机 无组织 颗粒物 300 5min 47.5572 / 开机时，环保设施先行启动；停机时，环保设施延后停机。 2 废气治理设施、集气系统故障 无组织 颗粒物 2 30min 47.5572 / 当发现环保设施或者集气系统故障时，立即停车检查。 由上表可知，本项目废气污染物在非正常排放情况下颗粒物的排放量显著增加，对区域环境质量会造成一定程度的影响。因此，企业应加强废气处理设施检修，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ②应设有备用处理设备和零件，以备设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 6、卫生防护距离 项目存在无组织排放情况，主要为颗粒物，因此项目须设置卫生防护距离。卫生防护距离初值计算公式采用（GB/T 3840-1991）中7.4推荐的估算方法进行计算，具体的计算数学公式如下： 式中： Cm：大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3)；当特征大气有害物质在GB 3095中规定的二级标准限值为日均值是，Cm一般可取其二级标准日均值的三倍。 Qc：大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； L：大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m)； r：大气有害物质无组织排放源所产生的等效半径，单位为米（m）；收集企业生产单元占地面积S（m2），按照下式进行计算： B、C、D：卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。按当地的气象条件选取如下：A=400， B=0.01 C=1.85， D=0.78。 通过计算，本项目无组织排放源卫生防护距离结果见下表。 表4-8 卫生防护距离计算结果 源强 污染物 源强kg/h 标准浓度(mg/m3) 源强面积 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离取值(m) 原料堆场 颗粒物 1.03 0.9 10000 35.40 50 生产车间 颗粒物 1.18 0.9 2000 99.85 100 根据上表计算结果，本项目以原料堆场、生产车间的边界分别设置50m、100m的卫生防护距离。根据项目外环境关系图，项目卫生防护距离内有广元珍石美新材料科技有限公司（拟建），该企业为石材加工企业，与本项目相容。除此之外，卫生防护距离内无居民、学校、医院等敏感点，且无食品、制药等对大气环境要求较高的企业。因此，项目卫生防护距离内无大气敏感点。 环评要求：项目卫生防护距离之内不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感目标，引入企业时需与本项目相容。 7、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022），本项目废气污染物监测计划见下表。 表4-9 本项目营运期大气监测要求 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 无组织 厂界 颗粒物 1次/年 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表2企业边界大气污染物浓度限值 二、废水 1、污染物产排情况 本项目产生的废水主要是生活污水、各类生产废水和初期雨水，各类生产废水包括砂石加工线生产废水、搅拌机清洗废水、搅拌区地面清洗废水、养护废水、运输车辆冲洗废水和压滤机出水。 （1）生活污水 本项目运营后，劳动定员10人，均不在厂区住宿。据水平衡分析，生活污水排水量约0.4m3/d，主要污染物是BOD5、COD、SS、NH3-N等。 治理措施：广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区的3号平台已建设一个30m3的预处理池，生活污水经已建预处理池处理后排入石材城污水处理厂处理后排入潜溪河。 （2）各类生产废水 ①砂石加工线生产废水 本项目砂石加工生产线破碎、筛分工序均采用湿式作业，即对加工面喷水从而降尘冷却。一次破碎、振动筛、二次破碎加工过程中用水量共为528m3/d，其中一次破碎、二次破碎的水随着加工料进入筛分工序，筛分过程产生的废水通过振动筛下方设置的锥形收集口，将废水收集排入搅砂机对砂表面进行清洗，清洗后废水从搅砂机中排出，脱水筛工序也会产生少量废水，均来自生产加工工序加入的水。经水平衡分析，砂石加工线生产过程产生的废水量为475.2m3/d。经业主介绍，在生产过程中约5%的废水为生产线过量的水滴漏至该生产线所在的沟槽内，然后由水泵抽至污水罐处理。其余95%的废水经搅砂机和脱水筛排出，经管道收集进入污水罐处理。 ②搅拌机清洗废水 本项目设有1台搅拌主机，搅拌机每天生产完后均需要进行清洗，冲洗用水量为3m3，产污系数按90%计算，则搅拌机清洗废水量为2.7m3/d。 ③搅拌区地面清洗废水 项目搅拌作业区每天需要冲洗一次，冲洗面积250 ㎡。冲洗水量按5L/m2·d，产污系数取0.9，则产污量为1.13m³/d。 ④养护废水 砖和水泥预制管件成型后的一周时间之内，每天需要洒水两次进行养护，根据水平衡分析，养护用水约为520t/a。经类比相同企业，约60%在后续工序中蒸发损耗和与水泥中的成分形成固态水进入产品中，则40%形成废水，则养护过程废水产生量为208t/a，0.7m3/d。 ⑤运输车辆冲洗废水 据水平衡分析，本项目车辆冲洗用水量为2.76m3/d。其蒸发量及车辆带走部分按用水总量15%计算，则产生的废水量为2.35m3/d。 各类生产废水治理措施：经现场勘查，广元珍石美新材料科技有限公司租赁的厂区内已建污水罐3个（1个容积为210m3，1个容积为200m3，1个容积为191m3）和三级沉淀池（1个容积为100m3，1个容积为1000m3，1容积为500m3），本项目各类生产废水经污水罐絮凝沉淀后进入已建的三级沉淀池处理后回用于各生产加工工序，不外排。 各类生产废水处理可行性分析： 广元珍石美新材料科技有限公司租赁的厂区内已建的污水罐和三级沉淀池供本项目及广元珍石美新材料科技有限公司共同使用，根据广元珍石美新材料科技有限公司的环境影响评价报告表可知，该公司各类生产废水产生量为110.672m3/d，而本项目生产废水产生量共为482.08m3/d，则本项目和广元珍石美新材料科技有限公司产生的生产废水总量为592.752m3/d。 本项目和广元珍石美新材料科技有限公司产生的各类生产废水中均主要含有SS，通过污水罐絮凝沉淀后再经三级沉淀处理后回用，不外排。由于污水罐内要加入絮凝剂，加快了沉降效率，则污水罐设计停留时间为8h。本项目和广元珍石美新材料科技有限公司每天工作时间均为8h，即本项目和广元珍石美新材料科技有限公司每8h产生的废水量为592.752m3，三级污水罐容积共601m3，大于592.752m3，因此，依托的3污水罐可满足本项目和广元珍石美新材料科技有限公司生产废水处理需求。由于污水罐已将大部分悬浮物沉淀下来，因此，后续沉淀池的停留时间大大减少，约为4h，三级沉淀池容积总为1600m3，则每天在项目工作时间（8h）内可处理3200m3的水，大于592.752m3，因此，依托的三级沉淀池可满足本项目和广元珍石美新材料科技有限公司生产废水处理需求。污水罐内加入了絮凝剂，SS的沉降效率增大，且再经三级沉淀池进一步降低废水中的SS，处理后的污水中含有的SS的浓度较低，且生产加工过程对水质要求不高，因此该部分废水经三级污水罐+三级沉淀处理后回用可行。 （3）压滤机出水 本项目污泥罐和沉淀池污泥含水率80%-90%，需经压滤机压滤处理，处理过程中产生的废水进入三级污水罐+三级沉淀池处理后回用，不外排。 （4）初期雨水 项目厂区地面均为水泥硬化地面，运输过程中可能原料及产品散落在露天场地及路面上，遇雨天形成地表径流，污染物会随流带入周边水体，造成一定的环境污染。遇到降雨天气，地面径流的冲洗作用经污染带入到径流，使得雨水受到污染。这主要发生在降雨的初期（降雨前15分钟）。因此需对初期雨水进行收集，避免其直接进入地表水体造成污染。 需收集初期雨水位置主要为厂区露天运输道路区域雨水，面积约为400m2 。 暴雨强度公式为： 式中： q——设计暴雨强度， L/ (s ·hm2 )； t——设计降雨历时， min，按15min 计； P——设计重现期，年，按2年计。 根据计算可知， 区域暴雨强度q为 221.5L/ (s ·hm2 ) 。考虑一次暴雨最大初期雨水量，其中： 一次暴雨最大初期雨水量计算公式为： 式中， Qs——雨水设计流量(L/s)； q——设计暴雨强度， L/ (s ·hm2 ) Ψ——径流系数，取 0.9； S——汇水面积， hm2。 经计算，厂区一次最大初期雨水(降雨前15分钟)量约7.97m3/次。 治理措施：为减小雨水径流中SS对地表水体的影响，环评要求根据项目区地势，在地势较低处设置1个初期雨水收集池，有效容积20m3，采用地面排水或导流沟导流至该收集池中，初期雨水收集至雨水收集池进入三级污水罐+三级沉淀池处理后回用，不外排。 本项目外排废水产生及排放情况见下表。 表4-10 项目营运期间接排放废水产生及排放情况统计表 废水种类 废水量（m3/a） 水质情况 COD BOD5 SS NH3-N TP 生活污水 120 浓度（mg/L） 500 300 350 45 6 产生量（t/a） 0.06 0.036 0.042 0.005 0.0007 预处理池处理效率 30% 20% 40% 10% 10% 经预处理池处理后 120 浓度（mg/L） 350 240 210 41 5.4 排放量（t/a） 0.042 0.029 0.025 0.005 0.0006 《污水综合排放标准》GB8978-96 三级标准，氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 500 300 400 45 8 废水进入石材城污水处理厂可行性分析: 石材城污水处理厂位于朝天区中子镇白果坝，其服务范围为石材城、居民安置点、七盘关高速服务区以及动检站产生的生活污水，不包括石材城生产废水。处理规模为1000m3 /d，采用“反硝化+生物转盘+絮凝沉淀+滤布滤池+紫外消毒”工艺处理污水，出水排放标准按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准执行。 本项目位于七盘关工业园石材城，属于石材城污水处理厂服务范围。同时，项目只排放生活污水，最大排放量为0.4m3/d，占石材城污水处理厂总处理能力的0.04%，对石材城污水处理厂水量影响甚微。且本项目污水中的污染物主要为 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP 等，其水质满足石材城污水处理厂进水水质要求，不会对石材城污水处理厂的处理能力造成冲击影响。因此，石材城污水处理厂能满足本项目水量和水质的处理要求。 2、治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)，本项目废水污染物监测计划见下表。 表4-11项目废水污染防治可行技术参考表 废水类别 主要污染物 可行技术 本项目 是否属于可行技术 生产过程废水 pH、悬浮物 均质+絮凝+沉淀等 本项目生产废水中主要含有SS，经三级污水罐+三级沉淀处理，同时于污水罐内加入絮凝剂，废水经处理后回用，不外排 属于 冲洗废水和初期雨水 悬浮物、石油类 隔油、沉淀 属于 根据上表可知，本项目采用污染治理措施属于可行技术措施。 3、废水污染物治理信息 本项目废水污染物治理信息如下表所示： 表4-12 废水污染防治可行技术参考表 废水类别 污染物种类 排放方式 排放去向 排放规律 污染治理设施 处理能力 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 是否为可行技术 生活污水 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 间接排放 石材城污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性排放 TW001 预处理池 沉淀 是 10m3/d DW001 是 (企业总排(雨水排放(清净下水排放 (温排水排放 (厂房或厂房处理设施排放口 生产废水 悬浮物 不外排 / / TW002 三级污水罐+三级沉淀 絮凝+沉淀 是 601m3/d / / / 压滤机出水 悬浮物 不外排 / / TW002 三级污水罐+三级沉淀 絮凝+沉淀 是 / / / / 初期雨水 悬浮物 不外排 / / TW003 雨水收集池 沉淀 是 20m3 / / / 4、排放口情况 本项目不设置排污口，依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建排污口，该排污口情况如下表所示。 表4-13 项目废水排放口基本情况 编号 名称 地理坐标/m 排放标准 X Y DW001 广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区3号平台总排口 598015.14 3619711.44 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022），本项目自行监测要求如下表： 表4-14 本项目营运期废水监测要求 类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行标准 废水 流量、pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、TP 预处理池排口 间接排放 1次/半年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 三、噪声 1、固定声源噪声环境影响分析 （1）预测源强 该项目噪声源主要为给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、锤头制砂机、螺旋搅沙机、脱水筛、压滤机、搅拌机、成型机、输送机、旋流机、水泵、除尘器风机等，噪声声级范围70-90dB（A）。由于砂石生产线设备均位于地下，经基础减振、地下隔声等措施后噪声源强值降低20dB(A)；其余地上设备经环评提出的隔声、降噪并配置减振等措施后，噪声源强值降低15dB(A)。同时应加强设备维修保养，减少设备不良运行产生的噪声，合理安排作业时间，夜间不运行。由于项目将同种类的设备（比如锤头制砂机、压滤机）设置在同一个区域，本环评将同种类设备的噪声先进行等效，然后再预测，各源强噪声值详见表4-15。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强（任选一种） 声源控制措施 空间相对位置/m （UTM，48区） 距室内边界距离（m） 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 声功率级/dB(A) X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 给料机 1149型 80/1 / 地下隔声、基础减震 598059.11 3619790.98 -3.0 6 64.4 昼间 20 44.4 1m 2 颚式破碎机 600×900型 90/1 / 598059.93 3619784.74 -4.5 6 74.4 昼间 20 54.4 1m 3 反击式破碎机 1214型 90/1 / 598064.68 3619787.17 -4.5 6 74.4 昼间 20 54.4 1m 4 振动筛 2770型 85/1 / 598062.70 3619784.18 -4.5 6 69.4 昼间 20 49.4 1m 5 锤头制砂机（等效声源） 110型 88/1 / 598061.98 3619780.30 -4.5 6 72.4 昼间 20 52.4 1m 6 螺旋搅沙机 1890型 80/1 / 598062.38 3619778.67 -4.5 15 56.5 昼间 20 36.5 1m 7 脱水筛 2450型 75/1 / 598062.04 3619774.65 -4.5 15 51.5 昼间 20 31.5 1m 8 水泵（等效声源） / 88/1 / 597961.23 3619756.79 -6.0 5.5 73.2 昼间 20 53.2 1m 9 搅拌机 / 90/1 / 基础减震 598038.79 3619774.27 12 10 70 昼间 15 55 1m 10 输送机 75/1 / 598032.82 3619792.36 8 15 51.5 昼间 15 36.5 1m 11 成型机 4-25B 75/1 / 598016.39 3619750.56 3.0 4 63.0 昼间 15 48 1m 12 旋流机 75/1 / 598005.69 3619790.60 2.5 5 61.0 昼间 15 46 1m 13 除尘器风机 75/1 597973.47 3619738.48 0.5 8 56.9 昼间 15 41.9 1m （备注：压滤机设置在室外） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）预测方法 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。 ①室内声源等效为室外声源的计算 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； LW——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； c、计算出室外靠近维护结构处的声压级 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构 i 倍频带的隔声量，dB； d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S——透声面积，m2。 ②单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ③声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 ④参数的确定 a、声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)：Adiv＝20Lg(r/r0) b、空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 c、地面效应引起的衰减量Agr 本项目地面为水泥硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 d、屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 e、其他多方面原因引起的衰减量Amisc。 （3）声环境影响预测 ①本项目厂界 据预测软件预测，本项目厂界噪声预测结果如下。 表4-16 本项目厂界噪声预测结果 单位dB(A) 噪声预测点 厂界噪声贡献值dB(A) 1#（东面厂界） 21 2#（南面厂界） 56 3#（西面厂界） 62 4#（北面厂界） 58 项目夜间不生产，在对各产噪设备实施减震、墙隔声等治理措施，并加强管理后，各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)），实现达标排放。 ②四川天信石业股份有限公司石材城一期三号平台厂界 本项目租赁四川天信石业股份有限公司石材城一期三号平台的土地和借用广元珍石美新材料科技有限公司部分厂房进行建设。由于广元珍石美新材料科技有限公司拟在本项目利用的厂房的西侧建设磨边区和切割、雕刻区，除此之外，厂房内其余面积作为四川天信石业股份有限公司仓库使用。因此，本项目产生的噪声与广元珍石美新材料科技有限公司在三号平台产生的噪声叠加后预测至四川天信石业股份有限公司石材城一期三号平台的厂界，预测值如下所示。 表4-17 石材城一期三号平台厂界噪声预测结果 单位dB(A) 噪声预测点 厂界噪声贡献值dB(A) 1#（东面厂界） 21 2#（南面厂界） 56 3#（西面厂界） 15 4#（北面厂界） 14 本项目与广元珍石美新材料科技有限公司夜间均不生产，通过预测结果可知，四川天信石业股份有限公司石材城一期三号平台厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)），实现达标排放。 2、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022），噪声监测计划如下。 表4-18 营运期环保监测计划 类别 监测内容 监测因子 监测点位 监测频次 执行标准 噪声 厂界环境噪声 厂界四周 每半年 一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 四、固体废物 本项目运营期间产生的固体废物主要有一般固体废物和危险废物。一般固废有不合格品、废铁渣、除尘器收集的粉尘、污水罐和沉淀池污泥和生活垃圾；危险废物有废机油、含油手套抹布。 1、一般固废 （1）不合格品 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册中“各种水泥制品—成型养护—固废”的产污系数为 0.00045 吨/吨-产品，本项目年产1000万匹免烧砖、1000万匹透水砖和2万米水泥预制管件，共68780t，则不合格品产生量为30.95t/a。属于一般固废，统一收集后外售综合利用。 （2）废铁渣 外购的道路工程弃石含有少量的铁块、铁渣等，通过电磁铁挑选出。类比同类项目，废铁渣含量约为0.05%，则产生量为25t/a，属于一般固废，统一收集后外卖废品回收站回收利用。 （3）除尘器收集的粉尘 本项目水泥筒仓和粉煤灰筒仓上均自带有单独脉冲反吹收尘器、搅拌车间设置布袋除尘器。水泥筒仓和粉煤灰筒仓自带的单独脉冲反吹收尘器收集的粉尘量分别为0.713t/a、0.2376t/a，搅拌车间布袋除尘器收集的粉尘量约为34.88t/a。筒仓除尘器过滤的粉尘通过振动将回落到料仓中回用生产，搅拌车间粉尘收集后回用于生产，均不外排。 （4）污水罐和沉淀池污泥 本项目生产废水均经污水罐和三级沉淀池处理后回用，废水中含有大量的悬浮物，经絮凝沉淀后大部分沉降于罐底或池底形成污泥，经类比，污泥产生量为289.778t/a，经污泥泵抽出后经压滤机压滤后用作本项目制砖生产线的原料。 （5）生活垃圾 项目劳动定员为10人，按照0.5kg/人·d计算，则项目内办公生活垃圾产生量为5kg/d(1.5t/a)。项目产生的生活垃圾由垃圾桶袋装收集后，交当地市政环卫部门清运处理。 2、危险废物 （1）废机油 本项目设备维护及检修产生的废机油，产生量约为0.08t/a。该类废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08号：废矿物油与含矿物油废物，其废物代码属于：900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。此类废物桶装后于危废暂存间暂存，然后交由具有危废处置资质的单位处置。 （2）含油手套抹布 项目设备维修和保养过程中会产生少量的含油手套和抹布，产生量约0.15t/a。属于《国家危险废物名录（2021版）》中HW49其他废物，废物代码900-041-49。此类废物桶装后于危废暂存间暂存，然后交由具有危废处置资质的单位处置。 综上，本项目运营期产生的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。固体废物的统计及处置情况见表4-19、4-20。 表4-19 一般固体废物产生及处置情况 序号 名称 产生量（t/a） 固废类型 拟采取的处理方式 1 不合格品 30.95 一般 固废 外售综合利用 2 废铁渣 25 外卖废品回收站 3 水泥筒仓除尘器收集的粉尘 0.713 回用于生产 粉煤灰筒仓除尘器收集的粉尘 0.2376 搅拌车间布袋除尘器收集的粉尘 34.88 4 污水罐和沉淀池污泥 289.778 压滤后回用于制砖工序 5 生活垃圾 1.5 由当地环卫部门清运处理 表4-20 危险废物产生及处置情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.08 机械维修及保养 液态 机油 金属、有机化合物 每月 T，I 交由资质单位处置 2 含油手套抹布 HW49 900-041-49 0.15 机械维修及保养 固态 机油 金属、有机化合物 每月 T/In 一般工业固废回用于生产或外售综合利用，做到资源化处理，生活垃圾交由环卫部门每日清运处理，危险废物交由资质单位进行安全处置，确保无害化。 表4-21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 紧邻于2#车间西南侧 15m2 分类收集，液体桶装，其余放置于防渗漏容器内 3t 每月 2 含油手套抹布 HW49 900-041-49 项目设置专用危险废物暂存间（15m2），危废暂存间须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）严格执行以下要求： （1）一般规定 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）贮存容器和包装物 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 五、地下水、土壤 1、土壤及地下水污染源及污染途径 项目可能涉及土壤及地下水污染源包括：危废暂存间。主要污染物类型为石油类。主要污染途径为储存废机油的装置泄漏，造成废机油溢流，污染土壤及地下水，通过加强环境管理，杜绝污染事故发生，土壤及地下水污染可能性极小。 2、分区防渗控制措施 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。 根据本工程的特点，将厂区不同的区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。 重点防渗区：危废暂存间，地面采用防渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯进行重点防渗处理（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。危废暂存间位于租赁的厂房内，经现场勘查，厂房地面已硬化，环评要求对危废暂存间地面进行重点防渗处理。 一般防渗区：除去重点防渗区和简单防渗区的区域为一般防渗区，地面均采取水泥硬化，视情况做防渗处理。一般防渗区均位于租赁的厂房内，经现场勘查，厂房地面已采取水泥硬化。 简单防渗区：原料堆场、砂仓、1-2石子仓、1-3石子仓、成品砖堆场为简单防渗区域，采取一般硬化地面即可。经现场勘查，原料堆场区域为土地平整后的状态，未进行硬化，环评要求对其硬化处理；砂仓、1-2石子仓、1-3石子仓、成品砖堆场位于租赁的厂房内，厂房地面已硬化。 同时，项目建设应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）等有关要求，其它应采取的防渗漏措施主要有： 选用优质设备和管道，尤其是废水回用管道，管道连接处应加强密封性，并加强日常检查和维修维护工作，防止和减少跑、冒、滴、漏现象的发生。 （2）在厂区内严格管理，禁止各废水地面漫流。 各单元的防腐防渗级别及措施见表4-22。 表4-22 各单元防腐防渗要求 防渗级别 区域 防渗要求 防腐防渗措施 备注 重点 防渗区 危废暂存间 基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层 （渗透系数≤1×10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，达到等效黏土防渗层≥6m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s的要求 防渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯 需进一步进行重点防渗处理 一般 防渗区 除去重点防渗区和简单防渗区的区域 等效黏土防渗层≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s 地面采用防渗混凝土 厂房地面已采取水泥硬化，无需再进一步防渗 简单防渗区 原料堆场、砂仓、1-2石子仓、1-3石子仓、成品砖堆场 一般地面硬化处理 地面采用水泥硬化 采取上述措施后，可有效避免对土壤、地下水造成污染。 六、环境风险 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险单元主要为危废暂存间，涉及的环境风险物质为：废机油。风险物质的理化性质及危险特性如下： 表4-23 危险物质理化性质及危险特性表 危险物质 理化性质 危险特性 危险性类别 机油 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂 和爆炸的危险。 易燃液体 2、环境风险潜势初判及风险等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+，详见下表。 表4-24 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断；按附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。 表4-25 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A 危险物质数量与临界量比值（Q）计算: 式中：q1、q2···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2···，Qn——每种危险物质的临界量； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表，本项目具体临界量见下表： 表4-26 危险性识别结果表 物质名称 最大存在总量（t） 临界量（t） qi/Qi qi/Qi 机油 0.02 2500 0.000008 0.000008 由上表的计算可知，本项目Q值为0.000008＜1，则本项目环境风险潜势为I级。根据（HJ 169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析 3、环境风险识别 项目运营期间，其风险主要来源于废气处理设施事故状态下的排放、废水事故排放及废机油的泄漏与火灾。 4、环境风险分析 （1）废气处理设施事故状态下排污的风险 本项目废气收集后，经袋式除尘系统净化处理达标后排入大气，当项目废气处理设施正常运行时，能够达标排放，对周围大气环境影响不大。若废气处理设施出现故障，发生事故排放时，废气不经处理直接排入周围大气，将对环境造成一定程度的影响。 （2）废水事故排放 一般情况下，项目生产废水均能做到零排放，如遇生产废水管道破损、污水罐破裂或沉淀池破损，项目生产废水将直接排放至地面环境，对周边地表水体造成污染。 （3）废机油的泄漏与火灾 本项目设备维护使用到机油，若操作使用不当可能引起泄漏，遇明火发生火灾，对项目地土壤及地下水造成不利影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）废气处理设施事故状态下的风险防范措施 废气处理系统若发生收集管道破裂、引风机故障、操作不当和系统失灵等事故可导致废气的事故性排放。本评价提出以下建议： ①加强对废气处理系统工作人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 ②废气处理系统应按相关的标准要求设计、施工和管理。项目的生产线应尽可能采用密闭的生产方式。对于系统的设备，在设计过程中应选用耐酸碱材料，并充分考虑对抗震动等要求。对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。 （2）废水事故排放的风险防范措施 废水处理设施责任主体广元珍石美新材料科技有限公司应安排专人负责污水处理设施的运行、维护、管理，定期对污水处理设施、废水收集管道进行巡检；若污水处理设施设备发生故障，本项目必须停止相关工序生产，必要时整体停产，及时调查事故发生原因并对污水处理设施进行维修。其中三级沉淀池（总容积为1600m3）兼作事故废水收集池，项目废水均暂存至事故废水收集池内，待故障解除后，将事故废水收集池内的废水抽送至污水罐处理，再进入三级沉淀池处理后回用。本次评价要求，建设单位在生产过程中，必须做到生产废水闭路循环使用，不外排；禁止废水、雨水漫流；并做好厂区“雨污分流”措施。 （3）油类物质使用过程中的风险措施 ①严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止机油使用不当所产生的事故，加强危险废物的储存管理。 ②危废暂存间均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线。 ③加强对工作人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 （4）其他防范措施 ①应严格按照国家有关消防安全的规定，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查。 ②定期组织员工开展风险应急培训，加强公司职工的教育培训，严格执行操作规程。 ③生产过程及时检修设备，避免设备跑、冒、滴、漏。 6、风险评价小结 根据风险识别，本项目环境风险包括废气收集处理装置故障引起的事故性排放和爆炸等，但其发生概率很小。本评价提出了风险防范措施杜绝风险事故的发生，并提出应急措施，事故发生时，可将事故影响控制在最小范围内。在采取上述风险防范和应急措施的情况下，本项目风险事故在可控范围内，对环境影响不大。 七、项目环保投资 本项目总投资1000万元，通过估算，项目环保投资约39.6万元，占工程总投资的3.96%，需投入的环保设施及投资见下表。 表4-27 项目环保投资及竣工验收一览表 项目 内容 投资 （万元） 备注 施工期 废水 施工生活污水 依托已建预处理池处理后排入园区污水管网，送至石材城污水处理厂处理达标后外排 / 依托 废气 扬尘防护 施工现场洒水、加强清扫 0.2 噪声 设备噪声 施工期加强管理，合理布局，禁止夜间施工 0.1 固废 生活垃圾 交环卫部门统一清运处理 0.05 建筑垃圾 清运至建渣场处理 0.05 小计 0.4 营运期 废水 雨污管网 雨污管网系统 / 依托 生活污水 生活污水依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建预处理池处理后排入石材城污水处理厂处理达标后外排 / 依托 生产废水、压滤机出水 依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建的污水罐（3个）絮凝沉淀后进入已建的三级沉淀池处理后回用于生产加工工序，不外排 / 依托 初期雨水 设置一个20m3的雨水收集池，初期雨水经雨水收集池收集后进入三级污水罐+三级沉淀池处理后用于降尘用水，不外排 2 废气 堆场装卸粉尘 原料堆场三面严密围挡，且覆盖篷布（计入工程投资），并洒水降尘；成品砂石堆场全封闭设置（计入工程投资），且喷淋洒水 3 投料粉尘 卸料口设置喷淋装置 0.2 水泥筒仓粉尘 经自带脉冲反吹收尘器（计入工程投资）处理后无组织排放 / 粉煤灰筒仓粉尘 经自带脉冲反吹收尘器（计入工程投资）处理后无组织排放 / 计量、输送粉尘 输送带封闭、设置收集设施将粉尘引入搅拌楼布袋除尘器处理后无组织排放 2 搅拌粉尘 经布袋除尘器处理后无组织排放 7 运输 依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区的2号平台已设置的洗车平台，进出厂区清洗轮胎，路面洒水抑尘 1 洗车平台依托 噪声 设备噪声 选用低噪设备、合理布局、基础减震、厂房隔声、距离衰减、加强管理 12 固体废物 一般固废 设置垃圾桶，生活垃圾袋装后交由环卫部门清运处理 1 危险废物 设置危险废物暂存间1处（15m2），危险废物分类收集暂存，危险废物交由有资质单位处置 5 地下水、土壤 营运期 重点防渗区：危废暂存间进行重点防渗处理，确保等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：除去重点防渗区和简单防渗区的区域。地面采用防渗混凝土进行防渗，确保等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s 6 小计 39.2 合计 39.6 八、竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），第三章环境保护设施建设第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。前款规定的建设项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。”根据中华人民共和国生态环境部《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评[2017]4号），“第五条、建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。第十一条、除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过 其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。第十二条、除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，最长不超过12个月。第十三条、验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。” 项目竣工后，环评要求： ①项目竣工后，在3个月内照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，总期限最长得超过12个月。 ②验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 ③建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。 ④项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 环保竣工验收一览表 在工程完成后，应对环境保护设施进行验收，竣工验收一览表如下示： 表4-28 建设项目竣工环保验收内容一览表 污染防治项目 环保设施 验收标准 废水治理 生活污水 生活污水依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建预处理池处理后排入石材城污水处理厂处理达标后外排 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 生产废水、压滤机出水 依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区已建的污水罐（3个）絮凝沉淀后进入已建的三级沉淀池处理后回用于生产加工工序，不外排 / 初期雨水 设置一个20m3的雨水收集池，初期雨水经雨水收集池收集后进入三级污水罐+三级沉淀池处理后用于降尘用水，不外排 / 废气治理 堆场装卸粉尘 原料堆场三面严密围挡，且覆盖篷布（计入工程投资），并洒水降尘；成品砂石堆场全封闭设置（计入工程投资），且喷淋洒水 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表2企业边界大气污染物浓度限值 投料粉尘 卸料口设置喷淋装置 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的无组织排放监控浓度限值要求 水泥筒仓粉尘 经自带脉冲反吹收尘器（计入工程投资）处理后无组织排放 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表2企业边界大气污染物浓度限值 粉煤灰筒仓粉尘 经自带脉冲反吹收尘器（计入工程投资）处理后无组织排放 计量、输送粉尘 输送带封闭、设置收集设施将粉尘引入搅拌楼布袋除尘器处理后无组织排放 搅拌粉尘 经布袋除尘器处理后无组织排放 运输 依托广元珍石美新材料科技有限公司租赁厂区的2号平台已设置的洗车平台，进出厂区清洗轮胎，路面洒水抑尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的无组织排放监控浓度限值要求 噪声 设备噪声 选用低噪设备、合理布局、基础减震、厂房隔声、距离衰减、围墙隔声，加强管理 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 固体废物 生活垃圾 生活垃圾统一收集，由环卫部门运清运 落实各类固废处置措施 一般固废 不合格品外售综合利用，除尘器收集的粉尘回用，污水罐和沉淀池污泥经压滤机压滤后外售综合利用， 危险废物 危险废物分类收集暂存，定期交由有资质单位处置 地下水 危废暂存间进行重点防渗处理； 除去重点防渗区和简单防渗区的区域进行一般防渗处理 分区防渗 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筒仓 | 颗粒物 | 经自带脉冲反吹收尘器处理 | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 搅拌工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 输送、计量工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 三面严密围挡，且覆盖篷布，洒水降尘 | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 成品砂石堆场 | 颗粒物 | 全封闭设置，且喷淋洒水 |  |
|  | 投料工序 | 颗粒物 | 卸料口设置喷淋装置 |  |
|  | 厂区 | 颗粒物 | 输送带封闭、进出厂区清洗轮胎，路面洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 办公生活 | 生活污水 | 经预处理池后进入石材城污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产过程、压滤机 | 生产废水、压滤机出水 | 经已建的污水罐（3个）絮凝沉淀后进入已建的三级沉淀池处理后回用于生产加工工序，不外排 | 不外排 |
|  | 雨期 | 初期雨水 | 经雨水收集池收集后进入三级污水罐+三级沉淀池处理后用于降尘用水 | 不外排 |
| 声环境 | 生产车间 | 机械设备噪声 | 合理布局，基础减震、建筑隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 不合格品外售综合利用，废铁渣外卖给废品回收站；除尘器收集的粉尘回用，污水罐和沉淀池污泥经压滤机压滤后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)中规定的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾统一收集，由环卫部门运清运 | / |
|  | 危险废物 | 废机油、含油手套抹布 | 暂存于危险废物暂存间，交资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、 漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 2、对项目内各构筑物采取分区防渗措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 |
| 生态保护措施 | 在土石方堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施；建排水沟，并在排水沟出口设沉淀池 |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强对废气处理系统工作人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 2、废气处理系统应按相关的标准要求设计、施工和管理。项目的生产线应尽可能采用密闭的生产方式。对于系统的设备，在设计过程中应选用耐酸碱材料，并充分考虑对抗震动等要求。对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。 3、废水处理设施责任主体广元珍石美新材料科技有限公司应安排专人负责污水处理设施的运行、维护、管理，定期对污水处理设施、废水收集管道进行巡检；若污水处理设施设备发生故障，本项目必须停止相关工序生产，必要时整体停产，及时调查事故发生原因并对污水处理设施进行维修。其中三级沉淀池（总容积为1600m3）兼作事故废水收集池，项目废水均暂存至事故废水收集池内，待故障解除后，将事故废水收集池内的废水抽送至污水罐处理，再进入三级沉淀池处理后回用。本次评价要求，建设单位在生产过程中，必须做到生产废水闭路循环使用，不外排；禁止废水、雨水漫流；并做好厂区“雨污分流”措施。 4、严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止机油使用不当所产生的事故，加强危险废物的储存管理。 5、危废暂存间均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线。 6、加强对工作人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目的“三同时”工作。 2、认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。 3、公司在生产过程中，应严格按照国家有关危险废物管理和处置的规定，加强对固废的分类收集和管理工作；在储存和运输过程中，严防中途泄漏，并定期对危险废物处置情况的回访，确保不对周围环境造成二次污染。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，位于七盘关工业园，租赁四川天信石业股份有限公司的地块和部分厂房进行建设，选址合理，符合七盘关片区用地、产业规划，且项目污染物治理及排放符合园区规划要求，满足园区准入条件。项目采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境的环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施切实可行。只要严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施，本项目实施后对环境影响较小。从环境保护角度而言，本项目在七盘关工业园建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.042t/a |  | 0.042t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品、废铁渣、除尘器收集的粉尘、污水罐和沉淀池污泥、生活垃圾 |  |  |  | 383.0586t/a |  | 383.0586t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | 含油手套抹布 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地

损耗0.1

石材城污水处理厂

预处理池

0.4

0.5

生活用水

潜溪河

进入产品

搅拌用水

3.46

52.8

损耗52.8

475.2

砂石加工线生产用水

损耗0.3

2.7

0.3

搅拌机清洗用水

482.08

三级污水罐

损耗0.12

0.12

1.13

搅拌区地面清洗用水

三级沉淀池

新鲜水

86.45

损耗1

0.7

1

养护用水

损耗0.41

2.35

0.41

运输车辆冲洗用水

循环使用量482.08m3/d

20

20

蒸发、损耗

降尘用水

7.86

7.86

蒸发、损耗

未预见用水

道路工程弃石、石灰石、连砂石

装卸粉尘G1、噪声

卸料

投料粉尘G2、噪声

给料

水

废铁渣

电磁铁

过量的水、噪声

一次破碎

水

过量的水、噪声

二次破碎

废铁渣

电磁铁

水

过量的水、噪声

1-2石子

制砂机

过量的水、噪声

产品

振动筛

1-3石子

废水、噪声

搅砂机

废水、噪声

脱水筛

砂子

模具

水泥、粉煤灰

石子

砂子

水

筒仓

计量、配料

搅拌

皮带输送机输送

成型机

湿产品输送机

成品堆场

码垛机（自动分层码垛）

晾干及养护

仓顶粉尘G3

搅拌粉尘G5、噪声

计量、输送粉尘G4

水箱

水泥、粉煤灰

石子

砂子

水

筒仓

计量、配料

搅拌

填装

旋流成型

脱模

仓顶粉尘G3

搅拌粉尘G5、噪声

计量、输送粉尘G4

焊接烟尘G6、噪声

铁丝网、铁线、钢筋

成品

养护

模具

人工入模

点焊、人工编织